## Slide 1: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 - Appendix
DP4 평가 결과 - QA별 정량 metric (H100 + B200 통합, 별점 = Common 6쌍)
QA / 평가 metric
Baseline-RDMA
C1 중앙 직렬화
C2 분산 락
QA1 Throughput
Max SLO goodput (tok/s) ↑
589 (Baseline 별 ★★)
★ 415 (x0.704)
★ 415 (x0.704)
QA2 TTFT (각 arm의 peak load)
P99 · P50 (ms) ↓
P99 6,283 · P50 1,009
P99 4,205 (x0.67) · P50 907 (x0.90)
P99 4,205 (x0.67) · P50 907 (x0.90)
QA2 TTFT (공통 load = Baseline peak)
P99 · P50 (ms) ↓
P99 6,283 · P50 1,009
P99 31,271 (x4.98) · P50 6,548 (x6.49)
P99 31,271 (x4.98) · P50 6,549 (x6.49)
QA2 TPOT
P99 · P50 (ms) ↓
P99 4.07 · P50 4.07
P99 4.04 (x0.99) · P50 3.99 (x0.98)
P99 4.04 (x0.99) · P50 3.99 (x0.98)
QA2 별점
6쌍 중 최악 P99
★ (TTFT 28,234 ms)
★ (TTFT 80,568 · TPOT 6.4 ms)
★ (TTFT 80,568 · TPOT 6.4 ms)
QA3 Resource usage
KV 상주 GiB (Baseline peak load) ↓
15.9 (Baseline 별 ★★)
★ 71.3 (x4.48; 절감 x0.22)
★ 71.3 (x4.49; 절감 x0.22)
QA4 Modifiability
module · 공수(MM) · 비용($) ↓
—
★★★ 2.25 · 0.46 · $1.21 (★★/★★★/★★★)
★★ 2.25 · 0.51 · $1.35 (★★/★★/★★★)
별 합계
—
6
5
시스템: H100x8 (HBM3, PCIe 5.0, CXL 2.0) + B200x8 (HBM3e, PCIe 5.0, CXL 2.0). P/D 분리 클러스터(노드 = GPU 8장, CB 기본 P1+D1), Llama-3.1-70B BF16. CXL 풀 8 TiB, 노드 CXL 2 x 63 GB/s x η 0.5(ASSUMED), Baseline RDMA 100 GB/s x η 0.85(ASSUMED). 메모리 구성은 다음 장.
집계: 별 = Common 6쌍(CB-1~3 x 2시스템) 기하평균, 전체 44쌍(비교 가능 43, 포화 1, 불가 0)는 diagnostic·QA4. 괄호 = 후보 ÷ Baseline, ↑ 높을수록 좋음 ↓ 낮을수록 좋음. 모두 [B+C] (CXL 풀 실측 [A] 없음).
선택 질문은 'CXL 풀을 쓸 것인가'가 아니라 C1(중앙 직렬화) 대 C2(분산 락) = control plane 책임이다. 선택: C1 — 별 합계 6 대 5 (규칙: 합계가 높은 후보, `dp_selection.py`; QA 우선순위 QA2 > QA1 > QA4 > QA3는 proposal).
QA1~QA3은 C1 = C2(차이 0.005% 이하), 별 차이는 QA4에서만: 공수 0.461 대 0.509 MM이 경계 0.5 MM의 양쪽(C1 7.7% 아래, C2 1.8% 위). QA4 변형 24가지 중 19가지는 동점(미결정) -> 약한 선택.
Baseline 대비: QA1 x0.704, QA3 절감 x0.22, 공통 load TTFT P99 x4.98 (별 ★). 격차는 data plane 상수(η_cxl 대 η_rdma, ASSUMED 대 ASSUMED)에서 오며 C1·C2 공통. under the tested conditions the architecture shows no benefit over the baseline.

## Slide 2: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 - Appendix
DP4 평가 시스템 - 메모리 구성 (H100x8 / B200x8, 값이 다르면 H100 / B200)
메모리 / 경로
용량
host 연결 (세대)
대역폭
연산 능력 · 지원 연산
HBM (GPU 8장 합)
640 / 1,536 GiB (HBM3 / HBM3e)
GPU on-package, host CPU와 PCIe 5.0
26.8 / 64.0 TB/s
GPU FP16 dense 989 / 2,250 TFLOPS/GPU · attention, FFN
CXL 공유 풀 (C1, C2의 KV 저장소)
8 TiB
CXL 2.0 (PCIe 5.0 PHY) 스위치 풀, 노드당 어댑터 2개 x PCIe 5.0 x16
노드당 126 GB/s(방향별) x η 0.5 = 63 GB/s, 풀 집계 1 TB/s
없음 (순수 저장소)
RDMA NIC (Baseline의 KV 경로)
—
노드당 4 x 200 Gbps
100 GB/s x η 0.85 = 85 GB/s
없음
host DRAM
—
PCIe 5.0
—
사용하지 않음 (모든 arm 0)
ScHBM, CXL-PNM, HBF, SSD-PIM
—
—
—
DP4 평가 범위 밖 (profile에만 존재)
시뮬레이션 반영: 노드 링크와 풀의 유효 대역(η 포함)과 background 부하, 접근 지연에서 오는 control plane 연산 비용(C1 서버 큐, C2 락 scan), 풀 점유율에 따른 퇴출 연산, decode·prefill 계산 시간(DP1 물리 재사용: 8K prefill H100 337 ms, B200 148 ms), KV 상주량 집계.
미반영: HBM·풀의 용량 한계(OOM), 스위치 혼잡과 장치 bank 경합(집계 BW 상한만), RDMA의 작은 블록 fragmentation(강한 baseline), 락 매니저·서버 스레드의 CPU 스케줄링 간섭, 풀 장치 장애, host DRAM tier, 전력.
값의 출처: 풀 8 TiB, 1 TB/s, 어댑터 63 GB/s x 2, NIC 4 x 200 Gbps, CXL 지연, 서버 RPC 시간은 Beluga/TraCT 본문(PAPER, 서버 2대 측정). η_cxl, η_rdma, 중첩 비율, background 부하, C2 락 상수는 ASSUMED. GPU/HBM 값은 PUBLIC(확인 필요). 상세: system-specs.md, cluster_dp4.json

## Slide 3: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 - Appendix
DP4 평가 결과 - QA별로 왜 이런 값이 나왔나 (1/2: 처리량, 지연)
QA / 수치
왜 이런 값이 나왔나
근거 (시나리오·측정값)
QA1 처리량
C1 = C2 x0.704 ±0.032
H100 x0.783 · B200 x0.634
- 두 후보 모두 같은 data plane을 쓴다. 8K 요청의 KV 2.50 GiB를 Baseline은 RDMA로 한 번(링크 시간 어림 211 ms), 후보는 풀에 쓴 뒤 publish·pin을 거쳐 다시 읽는다(쓰기 284 + 읽기 284 ms; config 상수로 계산한 어림값, bg 0.85).
- 노드 CXL 유효 대역 63 GB/s(η 0.5)가 RDMA 85 GB/s(η 0.85)보다 낮다. B200은 prefill이 148 ms(H100 337 ms)로 빨라 링크가 병목이라 격차가 크다.
- 별은 두 후보가 같다: 일관성 구조(C1 대 C2)는 값을 바꾸지 않는다(차이 0.000%).
cb_kv_8k_b32@B200: Baseline 972 -> C1 512 tok/s (x0.53)
cb_mixed@H100: x0.50
break-even η_cxl* 0.703 (대역폭 동등점 0.675)
QA2 TTFT
공통 load P99 x4.98
각 arm peak load P99 x0.67
- TTFT는 KV 이동이 노출되는 경로다. 같은 offered load(Baseline peak)에서 후보 P99 31,271 ms 대 Baseline 6,283 ms: 후보가 그 load에서 이미 포화(공통 6쌍 모두 악화, 최악 x25.1).
- 각 arm의 peak load끼리 비교하면 후보가 낮아 보이지만(4,205 ms) 후보의 peak가 더 낮은 load에 있어서이며 이득이 아니다.
- 별은 둘 다 ★: 6쌍 중 최악 P99가 Baseline 28,234 ms, 후보 80,568 ms로 4 s 초과.
cb_kv_8k_b32@B200 공통 load: Baseline 3,195 -> C1 80,290 ms, 그 load goodput 0 tok/s
악화 쌍 6/6 (공통 load)
QA2 TPOT
P99 x0.99
- 거의 같다(4.07 vs 4.04 ms). TPOT는 decode의 HBM 대역폭이 정하고 DP4는 decode 방식을 바꾸지 않으며 KV는 decode 시작 전에 HBM에 도착한다. SLO(50 ms)보다 훨씬 낮아 개선 여지도 없다.
TPOT P99 악화 쌍 0/6

## Slide 4: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 - Appendix
DP4 평가 결과 - QA별로 왜 이런 값이 나왔나 (2/2: 자원, 변경 용이성, C1 대 C2)
QA / 수치
왜 이런 값이 나왔나
근거 (시나리오·측정값)
QA3 KV 상주
x4.48 (절감 x0.22)
own-peak 13.6 vs 15.9 GiB
- 사전 등록 정의는 Baseline peak load에서 같은 요청 구간을 비교한다. 후보는 그 load에서 이미 포화해 P 노드 전송 버퍼에 요청이 쌓인다(P buffer 114.4 대 6.3 GiB). 풀 사본은 평균 4.1 GiB로 작다.
- 각 arm의 own-peak load에서는 13.6 대 15.9 GiB(절감 x1.17, ★★ 구간). 정의 민감도일 뿐 C1 = C2라 선택은 불변.
cb_kv_8k_b32@B200: KV 상주 16.7 -> 385.7 GiB
QA3 하한 0.95는 Baseline 잡음 안(H100 24.3%)
QA4 변경 용이성
C1 ★★★ · C2 ★★
공수 0.461 vs 0.509 MM
- 변경 시나리오 4종(신규 HW capability, 객체 class, 정책 교체, topology)을 시뮬레이터 proxy에 구현해 diff를 쟀다. module 평균은 같다(2.25). 차이는 S4(풀 2개)에서 C2의 LOC 28 대 14, S1에서 C2 module 크기가 더 큰 데서 온다.
- 이 차이가 별을 가르는 것은 경계 0.5 MM가 두 값 사이라서다. 상수·집계·경계 변형 24가지 중 19가지에서 C1 = C2(동점).
S4 공수: C1 0.738 · C2 0.905 MM
측정 기준 소스가 Iteration 2 이전(재측정 필요)
[B+C] proxy, 실제 에이전트 세션 아님
C1 대 C2 trade-off
성능은 같고 장애·확장 특성이 다름
model check: 2노드 전수 통과, 3노드 불완전
- control plane 연산은 C1 2.1~7.3 µs, C2 2.6~804 µs로 C2가 최대 313배 느리지만 TTFT는 수백 ms 이상이라 QA에 안 드러난다.
- 확장: C2 포화 rate는 S x N에 따라 감소(stripe 1 -> 512: 6,400 -> 400 req/s), C1은 스레드로 증가(204,800 -> 819,200). 제공 rate보다 최소 16배 위라 N <= 16에서 포화 없음.
- 장애: C1 서버 노드 손실(30 s)에서 goodput B200 x0.46, H100 x0.65(C2 영향 없음); C2 as-published 락 고착(요청 41건 정지, goodput B200 x0.976, H100 x0.978), lease 보완안은 회복.
- 정확성 [C]: 정상 C1·C2는 2노드 전수, 결함 변종 7개 모두 검출. 3노드는 상한 1,500,000 상태에서 모두 불완전(검출 1/7).
포화 rate와 장애: `d4_lock_stripes_*`, `d4_server_threads_*`, `d4_fail_*`
C2 락 상수는 ASSUMED, lease는 평가자의 가정
stale slot-body 가정이 C1_no_clflush 결과를 좌우

## Slide 5: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 - Appendix
DP4 평가에서 고려한 시나리오
prefill 서버가 만든 KV cache(대화 문맥의 중간 결과)를 decode 서버로 넘기는 경로를 비교했다. Baseline은 서버 사이를 RDMA로 복사하고, 후보는 서버들이 함께 쓰는 CXL 공유 메모리 풀에 한 번 두고 서로 읽는다. 공유 풀은 서버 간 캐시 일관성을 하드웨어가 주지 않아 '목록(메타데이터)을 누가 관리하나'가 문제이며 답이 C1(한 서버가 직렬 처리), C2(모든 노드가 락으로 직접 갱신)다.
공통 3개 시나리오 x 2시스템 = 6쌍, DP4 전용 17개(변종 포함 19행) x 2시스템 = 38쌍. 비교 가능 43쌍, 포화 1쌍(d4_fail_lockholder[lease]@H100), Baseline도 SLO 불가인 쌍 0쌍. 승/무/패(Baseline 대비) C1 4/33/7, C2 4/33/7; goodput이 95% CI 밖으로 좋아진 쌍 0.
기본 서비스 상황 (공통 3개, 별점 산출)
8K 입력·256 생성의 대화 서비스에서 서버 사이 링크가 다른 트래픽으로 거의 차 있는 경우(background 0.85), 점점 막히는 경우(0.2에서 0.9), KV에 LoRA·MoE·Agent·Tool 데이터가 섞이는 경우. 결과: 6쌍 모두 후보가 Baseline보다 낮다(QA1 x0.70). 대표 예: 링크가 85% 차 있을 때 KV 2.5 GiB를 Baseline은 한 번(211 ms), 후보는 쓰고 다시 읽어 두 번(568 ms).
접근이 쏠린 경우
요청의 90%가 같은 긴 prefix를 공유(`d4_hot_prefix_fanout`): C1 서버 대기열, C2 락 경합을 건드린다. 두 구조 모두 영향이 없었다. 고르게 흩어진 접근만 따로 본 시나리오는 아직 없다.
데이터 종류별
KV cache 중심. 8턴 에이전트의 History KV 재사용(`d4_agent_multiturn`, 별도 행): H100 x1.66, B200 x0.52(H100은 Baseline seed 일부 붕괴로 확정 불가). 혼합(CB-3)은 풀 트래픽·객체 수만 반영하고 종류별 접근 패턴은 모델링하지 않았다.
규모·자원 조건의 변화
서버 4·8·16대, 블록 크기 16·256 토큰, 작은 prompt를 높은 rate로(512 in/64 out), 풀 95% 점유에서 매번 퇴출, C2 락 stripe 1·8·512, C1 서버 스레드 2·4. 모두 C1 = C2이고 control plane 포화 rate는 제공 rate보다 크게 위(최소 16배).
장애
C1 메타데이터 서버 재시작(0.5 s)과 노드 손실(인덱스 재구성 30 s), C2 락 보유 노드 장애(as-published는 락이 풀리지 않음, lease 보완안은 풀림). C1 SPOF와 C2 락 고착이 별점 밖에서 둘을 가른다.
정확성 (별점 밖) / 아직 없는 것
비일관 캐시 추상 모델에서 두 프로토콜과 결함 변종 7개를 검사. 아직 없음: 실제 CXL 풀 측정, 서버 2대 초과 실측, 다중 테넌트, 풀 장치 장애, 스위치 혼잡, KV 외 객체의 종류별 패턴, 균일 접근 전용 시나리오, 실제 trace.