## Slide 1
① 캐시 비일관 · Stale Read
노드 A
블록 퇴출
(쓰기 주체)
노드 B
캐시: h→#7
(stale)
공유 메모리 풀 (비일관)
idx[h]: #7 → ∅
blk#7: 재사용됨
1
2
3
1
B가 idx[h]를 읽어 CPU 캐시에 적재
2
A가 블록 퇴출, idx[h]=∅ 갱신
3
B는 무효화 못 받고 캐시값(#7) 사용
재사용된 blk#7 참조
→ 다른 요청의 KV 오염
② Atomic 부재 · Lost Update
노드 A
refcnt 읽음: 3
→ 4 기록
노드 B
refcnt 읽음: 3
→ 4 기록
공유 메모리 풀 (비일관)
refcnt: 3 → 4
기대값 5 (A+B)
1
2
1
3
1
A·B가 동시에 refcnt=3 읽기
2
A가 4 기록 (3+1)
3
B도 4 기록 → A의 증가분 소실
refcnt 과소 (기대 5, 실제 4)
→ 사용 중 블록 조기 퇴출
③ 가시성 순서 · 불완전 읽기
노드 A
KV 블록 쓰기
(DMA 진행 중)
노드 B
READY 확인 후
KV 읽기
공유 메모리 풀 (비일관)
meta: READY
KV: 일부만 기록
1
2
3
3
1
A가 KV 블록을 풀에 쓰는 중 (DMA)
2
meta READY가 payload보다 먼저 가시화
3
B가 READY 확인 후 KV 읽기
미완성 KV를 읽음
→ 잘못된 토큰 출력