## Slide 1: 과제 배경
당사 차세대 메모리
Agentic AI의 문맥 누적과 자원 수요 변화
Bandwidth, Capacity, Latency, 연산 지원 기능 등 특성이 다른 메모리 기술 확대
서비스의 처리량·응답 지연 목표에 따라 적합한 메모리 구성 변화
대화 이력과 도구 실행 결과가 쌓이며 관리해야 할 데이터 증가
여러 턴에 걸쳐 문맥이 누적되어 데이터 유지 요구 증가
추론·검색·도구 실행이 교차하며 단계별 연산·메모리 요구 변화
Chart: 
| 17.789933651059702 | 23.481972430984602 | 32.785478368222897 | 37.050425765914497 | 45.580501025016297 | 48.310249241754299 | 52.569031665924697 | 57.531361287135098 | 68.237037011943102 | 80.020018936107903 | 88.158892948599799 | 94.502718275177699 | 98.969865781454203
Throughput/GPU (tok/s) | 12219.7221 | 11190.5224 | 9935.8433 | 8043.2119 | 5955.3116 | 4237.3635 | 2732.4627 | 1527.0857 | 963.2445 | 558.8167 | 316.4356 | 160.507 | 89.8252
B 512
B 32
B 4
Throughput/MW
TPS/User
HBM
Free/Medium
High
Premium
HBF
ScHBM
zHBM
Throughput-Optimized
Latency-Optimized
① 문맥 누적 → KV cache 증가 → HBM 초과 (Llama-3.1-70B, BF16, 시퀀스 1개)
[1] 실측 앵커 (SWE-bench Pro 평균 누적 문맥 69–80K)
가정: [3] 토큰 사용량 배수 적용
B200 · MI300X HBM 192 GB
H100 HBM 80 GB
244K 토큰에서
H100 80 GB 초과
채팅 1×
≈19K · ≈6 GB
에이전트 ≈4×
69–80K · ≈25 GB
멀티에이전트 ≈15×
≈281K · ≈92 GB
누적 문맥 길이 (tokens)
KV cache (GB)
검색계획(W2)
1×
본문작성(W4)
6.43×
LLM 단계 · 같은 LLM
질의 임베딩
1×
문서 임베딩
32×
임베딩 · 같은 임베딩 모델
② 세션 수명 중 실행 비율 → 실행 구간 내 단계별 처리 시간 격차 [2]
코딩 에이전트 운영 세션 35,037개 · 세션 수명 대비 실행 시간 비율의 중앙값
실행 20%
실행 외 시간 80% · 대기 간격 주로 1–10분
실행 20% 구간 확대 — 같은 모델·컴포넌트 안에서도 단계별 격차 (DeepResearch, 각 패널 기준 = 1×)
출처: [1] Agentic AI Workload Characteristics, arXiv:2605.26297 · [2] From LLM Inference to Agentic Workloads, arXiv:2608.15127 · [3] Anthropic Engineering Blog, How we built our multi-agent research system · [4] arXiv:2609.30854 (HBM 용량)
※ KV cache = 2×80층×8 KV head×128 dim×2 B ≈ 0.33 MB/token (가중치 제외, 시퀀스 1개 기준). 채팅·멀티에이전트 점은 [3]의 ≈4×/≈15× 토큰 사용량 배수를 [1]의 에이전트 문맥(≈75K)에 적용한 가정치.