## Slide 1: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 - Appendix
DP4 보완 설계 택틱 - 선택 구조 C1(중앙 직렬화) 기준
#
약점 (평가 근거)
보완 택틱
개선 QA
검증 상태
W1
메타데이터 서버 SPOF: 노드 손실(재구성 30 s)에서 goodput B200 x0.46, H100 x0.65 (C2 영향 없음). 프로세스 재시작(0.5 s)은 영향 없음
스탠바이 서버를 다른 노드에 두고 CXL의 인덱스를 그대로 인계(재구성 풀 스캔 회피)
QA1·QA2 (장애 시)
[B] 재시작 경로(CXL 인덱스 보존)는 구현·측정. [C] 스탠바이 인계는 미구현
W2
서버 포화 rate 유한(1 스레드 204,800 req/s, block 16에서 51,200). 제공 rate보다 최소 4,212배 위, 코어 1개 상시 busy-poll
서버 스레드 증설, 큰 block(256)으로 연산 수 감소
QA1 (확장 시)
[B] 구현·측정: 스레드 2/4에서 409,600/819,200 req/s
W3
정확성이 서버 CLFLUSH-before-read와 슬롯 프로토콜에 의존: `C1_no_clflush_on_server`는 I1 위반(반례 21 step). stale slot-body 저자 가정에 의존, 3노드는 탐색 상한으로 불완전
슬롯 body에 sequence/검증값을 넣어 stale body를 서버가 감지(누락 flush를 safety가 아닌 liveness 문제로), conformance 시험 추가
정확성 (별점 밖)
[C] 논증·미구현, 효과 수치 없음
W4
QA1 x0.704, QA3 절감 x0.22, 공통 load TTFT P99 x4.98: data plane(풀 경유 쓰기 + 읽기 순차)이 원인, C2도 동일. break-even η_cxl* 0.703 (ASSUMED 대 ASSUMED)
(a) 필요한 블록만 읽는 partial read와 풀 사본 제거, (b) 청크 단위 publish로 쓰기·읽기 겹침(publish 경계 유지), (c) 단일 사용 KV는 RDMA 직접, 풀은 공유·재사용 객체에만(하이브리드)
QA1·QA2·QA3
[C] 논증·미구현. 새 iteration으로 사전 등록 후 측정해야 하며 효과 수치를 주장하지 않음
W5
reuse 이득이 시스템 의존·미확정: `d4_agent_multiturn` B200 x0.52, H100 x1.66, H100은 Baseline seed 붕괴(CV 83%), 판정 tie
reuse 객체(History KV, 공유 prefix)에만 풀 사용(W4-c와 같은 계열), seed 추가로 Baseline 붕괴 빈도 확인
QA1·QA2
[C] 미구현, seed 추가 미실시
W6
QA4 별이 경계 근처: C1 0.461 MM이 0.5 MM보다 7.7% 아래, C2 0.509 MM. 측정 기준 소스가 Iteration 2 이전
Iteration 2 이후 소스에서 QA4 시나리오 4종 재측정, 가능하면 실제 vLLM 통합에서 측정
QA4
[C] 미실시. 재측정 전 QA4 별 확정 안 함
[B] = 시뮬레이터에서 구현·측정됨([B+C]), [C] = 논증·미구현. 미구현 택틱의 효과는 수치로 주장하지 않는다(H14). 선택 C1은 QA4 한 칸(★★★ 대 ★★, 경계 근처)에 기댄 약한 선택이며, 성능 격차 대 Baseline은 택틱 W4가 다루는 data plane에서 온다.