## Slide 1: DP1. 이기종 메모리 기반 Data Migration 구조 - Appendix
DP1 평가 결과 - QA별 후보 비교 (H100 + B200 통합)
QA / 지표
C1 Resource-driven
C2 Behavior-driven
QA1 Throughput [B]
Baseline 대비 SLO goodput 배수, 승/무/패
★★ x1.30 (±0.06)
6승 25무 0패
★★★ x1.42 (±0.05)
10승 21무 0패
QA2 Latency [B]
TTFT와 TPOT 개선 배수(따로), 중앙값 TTFT
★★★ x1.28 (TTFT x1.58 · TPOT x1.04)
TTFT P50/P95/P99 119/446/1,411 ms
★★★ x1.56 (TTFT x2.18 · TPOT x1.12)
TTFT P50/P95/P99 118/335/663 ms
QA3 Resource usage [B]
HBM 사용량 Baseline 대비(낮을수록 좋음), 줄인/
늘린 시나리오
★★ HBM x0.97 (절감 1.03)
9개 줄임 / 3개 늘림 · 가중 점유 x0.94
★ HBM x1.21 (절감 0.82)
1개 줄임 / 18개 늘림 · 가중 점유 x1.04
QA4 Modifiability [B+C]
변경 4종 평균: module, 공수, 에이전트 비용
★★★ module 1.75
0.38 man-month · $1.16
★★ module 2.50
0.51 man-month · $1.49
별 합계
10
9
Trade-off와 이유
- 성능은 C2: 데이터마다 접근 빈도·재사용·유휴를 보고 이동해, 같은 종류(KV) 안의 hot/cold를 구분
한다. C1은 자원 압박에만 반응해 구분 못 함.
- 자원 사용은 C1: HBM 사용량 C1 x0.97 대 C2 x1.21. C2는 성능을 위해 hot 데이터를 HBM에 올려
HBM을 더 쓰고, C1은 덜 쓰되 이득이 작음(성능과 자원은 반대 방향).
- 이동 비용은 링크 간섭으로 지연에 반영(C2 migration 1,339 GiB, 링크 10.5%).
- 확장성은 C1: 종류를 모르는 구조라 새 데이터 종류 추가 시 module 1개 (C2 3개).
- 지연(QA2)은 둘 다 ★★★ 경계를 넘어 별이 같지만 값은 C2가 높다. TPOT은 거의 변하지 않고 개
선은 TTFT에서 나온다.
선택: C1
- 규칙: 별 합계가 높은 후보, 같을 때만 QA 우선순위(QA1 > QA2 > QA3 > QA4).
- 별 합계가 높은 C1.
- 우선순위를 뒤집으면 C1.
- 한계: [B] simulation. 별 경계(QA1 1.30), QA3 정의, QA4 평균 집계는 결과를 본 뒤 정함. 메모리
가격 가중치(QA3)와 QA4 공수·비용은 ASSUMED.

## Slide 2: DP1. 이기종 메모리 기반 Data Migration 구조 - Appendix
DP1 평가에서 고려한 시나리오
32개 시나리오를 H100과 B200에 각각 돌렸다(64쌍): 비교 가능 21쌍, 포화 10쌍, Baseline도 SLO 불가라 비교 제외 33쌍.
기본 서비스 상황 (공통)
8K 토큰 입력, 256 토큰 생성, 동시 32 요청의 대화 서비스. HBM이 빠듯한 경우 / 시간이 갈수록 여유가 줄어드는 경우 / KV cache에 Lo
RA·MoE·Agent 데이터가 섞이는 경우. 결과: 두 후보 모두 Baseline과 같다.
데이터 종류별
대화 문맥(KV cache, 32K~512K 토큰, 동시 1~256) · 여러 고객이 쓰는 LoRA 어댑터(몇 개만 인기) · MoE expert(라우팅 쏠림) · 수 TiB 벡
터 DB(RAG) · 오래 보관되는 Agent 기억과 Tool 결과(드물게 재사용 / 한꺼번에 생성 후 반복 참조).
접근이 쏠리는 정도(hotness)
소수만 인기 있는 skew · 거의 안 쓰이는 cold 데이터가 상위 메모리를 차지 · 갑자기 hot해지는 burst · hot/cold 급반전 · hot 대상이 옮겨
감(최근 세션으로 이동, 사용자 그룹이 번갈아 활성, 인기 검색 shard가 바뀜). 고르게 접근되는 전용 시나리오는 아직 없음(중간 KV 기준
선이 대조군).
자원 조건이 바뀌는 경우
HBM 용량 압박(고정 / 점진 증가) · HBM 대역폭 급락 · 다른 작업과 공유하는 host 링크 경합(대역폭 25%로 저하) · 6개 메모리 용량을 모
두 써야 하는 큰 용량 부담.
처음엔 문제없다가 나빠지는 경우 (Dynami
c 6개)
Baseline이 처음엔 SLO를 만족하다 중간에 working set이 바뀐다. 예: 오래 보관만 되던 Agent 기억이 HBM을 차지한 채 채팅이 몰림 / ho
t 대화가 초기 세션에서 최근 세션으로 이동. Baseline의 실패 양상을 알고 설계했으므로 이득은 이 상황에 한정.