## Slide 1: 과제 필요성
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
System 연구 필요성 ▶
HBM 수요는 유지, 어떤 메모리가 더 커질지는 불확실
■ HBM 시장·수요를 해치지 않는 선에서 커질 메모리 type을 미리 대비
AI 메모리 수요
추가 수요 후보 (규모·순서 미정)
HBM
현재 수요
AI 추론 · Agent 확산
HBM
유지 · 보존
+
?
CXL Memory
?
Custom HBM
?
HBF
?
기타 PIM·PNM
※ 점선 막대의 높이는 규모 미정을 뜻하는 표기이며 실제 수치가 아님
어느 type이 커질지 알 수 없으므로, 제품별 SW 솔루션을 미리 준비
런타임 역할의 한계: Offloading · Scheduling 효과 (공개 사례)
■ Agent의 자원 수요가 동적으로 변하는 상황에서 런타임 역할이 결정적
Offloading 하는 경우 vs 안하는 경우 성능 차이
스케줄링 하는 경우 vs 안하는 경우 성능 차이
HBM 외 제품의 Biz Impact: HBM과 상호 보완
■ HBM의 수요를 뺏지 않고, HBM이 담지 못하는 영역을 채움
제품 | 담당 데이터 | 시장 전망 (2030, 공개 전망) | HBM 수요 영향
HBM | 활성 KV·가중치 | > $100B (Micron 전망) ① | 기준선, 수요 유지
Custom HBM | HBM 변형 (base die 맞춤) | 수십 B$ (SK hynix 전망) ② | HBM 시장 내 성장
CXL Memory | 유휴·재사용 KV | 약 $4–7B (범위 정의별 차이) ③ | HBM 비대체, DRAM 확장
HBF | 대용량·저비용 계층 | $40–150B (Goldman, 2차 인용) ④ | HBM 비대체, 신규 Tier
이기종 메모리를 인지하는 SW의 부재
■ 새 메모리를 AI 워크로드와 연결하는 소프트웨어 계층이 없음
AI 워크로드 (LLM 추론 · Agent: 자원 수요가 동적으로 변동)
이기종 메모리 인지형 런타임: 부재 (공백)
메모리 특성(대역폭·용량·연산 가능 여부) 인식 → 배치·스케줄링 결정
HBM
DRAM
SSD
CXL-Memory
CXL-PNM
HBF · PIM
기존 메모리 계층
신규 메모리: 특성 미인식 → 활용 불가
LLM 추론 처리량 향상을 위한 이기종 메모리 인지형 런타임 연구 개발 필요
※ 시장 전망은 출처·범위 정의별 편차가 큼(검증 전 공개 전망).
① Micron FQ1'25 실적발표(2024 $16B → 2030 > $100B, 회사 전망) ② SK hynix 전망, Tom's Hardware ③ Mordor Intelligence·Business Research Co. 등(2030 약 $4–7B, 보수적 정의 기준) ④ Goldman Sachs 추정의 2차 인용(404k Research Substack), 원문 미확인; 샘플 2026 하반기·소규모 상용 2027–28 (OSCOO)
Notes: 핵심: 우리는 HBM 수요를 건드리지 않고, 앞으로 커질 수 있는 메모리 type(CXL, Custom HBM, HBF 등)별로 SW 솔루션을 미리 준비한다.
근거: (a) offloading과 (b) scheduling 모두 baseline 대비 1.5배 이상의 처리량/지연 개선이 공개 사례로 확인되나, 모두 동질 계층(HBM-DRAM-SSD) 전제이다. 이기종 메모리 특성을 인지하는 런타임은 확인되지 않는다.
의미: 수요가 확정된 후 대응하면 늦으므로 이기종 메모리 인지형 런타임을 선제 연구한다.
주의: 시장 규모는 출처별 정의 편차가 크고 HBF 수치는 2차 인용이다. 'HBM 수요 영향' 열은 분석가 판단이다.