## Slide 1: 과제 배경
당사 차세대 메모리
Agentic AI의 문맥 누적과 자원 수요 변화
Bandwidth, Capacity, Latency, 연산 지원 기능 등 특성이 다른 메모리 기술 확대
서비스의 처리량·응답 지연 목표에 따라 적합한 메모리 구성 변화
대화 이력과 도구 실행 결과가 쌓이며 관리해야 할 데이터 증가
여러 턴에 걸쳐 문맥이 누적되어 데이터 유지 요구 증가
추론·검색·도구 실행이 교차하며 단계별 연산·메모리 요구 변화
Chart: 
| 17.789933651059702 | 23.481972430984602 | 32.785478368222897 | 37.050425765914497 | 45.580501025016297 | 48.310249241754299 | 52.569031665924697 | 57.531361287135098 | 68.237037011943102 | 80.020018936107903 | 88.158892948599799 | 94.502718275177699 | 98.969865781454203
Throughput/GPU (tok/s) | 12219.7221 | 11190.5224 | 9935.8433 | 8043.2119 | 5955.3116 | 4237.3635 | 2732.4627 | 1527.0857 | 963.2445 | 558.8167 | 316.4356 | 160.507 | 89.8252
B 512
B 32
B 4
Throughput/MW
TPS/User
HBM
Free/Medium
High
Premium
HBF
ScHBM
zHBM
Throughput-Optimized
Latency-Optimized
① 문맥 누적 → KV cache 증가 → HBM 초과 (Llama-3.1-70B, BF16, 시퀀스 1개)
[1] 실측 앵커 (SWE-bench Pro 평균 누적 문맥 69–80K)
가정: [3] 토큰 사용량 배수 적용
B200 · MI300X HBM 192 GB
H100 HBM 80 GB
244K 토큰에서
H100 80 GB 초과
채팅 1×
≈19K · ≈6 GB
에이전트 ≈4×
69–80K · ≈25 GB
멀티에이전트 ≈15×
≈281K · ≈92 GB
누적 문맥 길이 (tokens)
KV cache (GB)
5.6 ms
1×
부하 없음
40 ms
7.1×
106K tok/s
200 ms
35.7×
128K tok/s
검색 · 임베딩 서비스 (같은 큐)
질의 평균 지연 vs 문서 임베딩 배경 부하
8.01 ms
1×
단독
11.08 ms
+38%
+1개
14.39 ms
+80%
+2개
추론 · LLM 디코딩 (같은 배치)
짧은 요청 TPOT vs 128K 배경 요청 수
54 s
1×
CPU 분리
66 s
1.22×
CPU 공유
도구 실행 · 샌드박스 8개 동시
평균 실행 시간 vs CPU 분리·공유
② 동시 요청 증가 → 단계 교차·경합 → 대기 지연 → 응답 시간 증가 [2]
원인: 비용이 다른 작업이 같은 큐·배치·CPU를 공유 → 대기 지연
작업별 분리 서빙(task disaggregation) 시 평균 지연 29–40% 감소 (Dynamic RAG, 부하 0.5×–0.9×)
출처: [1] Agentic AI Workload Characteristics, arXiv:2605.26297 · [2] From LLM Inference to Agentic Workloads, arXiv:2608.15127 · [3] Anthropic Engineering Blog, How we built our multi-agent research system · [4] arXiv:2609.30854 (HBM 용량)
※ KV cache = 2×80층×8 KV head×128 dim×2 B ≈ 0.33 MB/token (가중치 제외, 시퀀스 1개 기준). 채팅·멀티에이전트 점은 [3]의 ≈4×/≈15× 배수를 [1]의 에이전트 문맥(≈75K)에 적용한 가정치. ②: [2] §5 Fig.13 · §8.1 실험값.