## Slide 1: 과제 필요성
기존 AI SW 역할의 한계
다양한 신규 메모리 및 AI 응용 대응
System 연구 필요성
■ 워크로드 변동성 및 시스템 자원 다변화에 따라 실행 중 동적으로 결정·관리해야 할 요소 증가
■ 기존 런타임은 다양한 메모리 특성을 aware하지 못함
■ 다양한 특성, 기능을 갖는 차세대 메모리의 지속적인 연구 개발
■ 신규 메모리의 빠른 SW 적용을 위한 유연한 런타임 기술 선제적 확보 필요
워크로드 변동성
Context 길이 · 요청 Burst
P/D 비율 · Agent Multi-turn
시스템 자원 다변화
GPU/NPU · HBM 변종 · CXL
zNAND/HBF · PIM
×
Runtime이 실행 중 결정해야 할 요소
KV Cache 배치 Tier
Prefill/Decode 분리·비율
Batch 구성·스케줄링
KV 압축·Eviction 정책
연산 Offload 대상 (PIM)
데이터 이동·Prefetch 시점
결정 공간 = 워크로드 상태 × 자원 조합
→ 배포 시점 정적 설정으로는 최적 유지 불가
DRAM
NAND
cHBM
D2D · Base die 내 MC 통합
SW ▶ 맞춤 로직 기능 활용 I/F
ScHBM
구성 가변 (4x4/2x2/1x1), PE · IO-die
SW ▶ 구성별 BW/용량 인식 배치
zHBM
3D-IC · 초고대역 · 저용량
SW ▶ BW-bound 데이터 선별 배치
zNAND
저지연 NAND (tR ~1–10µs)
SW ▶ KV Offload 신규 Tier
HBF
대용량 (tR ~1–10µs)
SW ▶ Weight·공유 KV 배치, 쓰기 수명 고려
SSD-PIM
Vector DB 가속 (tR ~30µs)
SW ▶ RAG·장기 메모리 검색 Offload
기존: 메모리마다 SW Stack 개별 포팅
vLLM
SGLang
자체 FW
HBM
HBF
zNAND
SSD-PIM
통합 비용 ∝ N × M
유연한 런타임: 공통 추상화 + Plug-in
vLLM
SGLang
자체 FW
AI Runtime 메모리 추상화 계층
Tier 속성 기술 · 배치 정책 · 연산 Offload API
HBM
HBF
zNAND
New
통합 비용 ∝ N + M → 신규 메모리 신속 적용
기존 런타임: 고정된 계층 경로(HBM → DRAM → SSD)로만 데이터 이동
기존 AI 런타임 (vLLM · SGLang · 자체 FW)
고정 규칙: 용량 부족 시 다음 Tier로 복사 · 오프로딩
HBM
고대역 · 소용량
Offload
DRAM
중간 대역 · 중간 용량
Offload
SSD
대용량 · 저속
모든 데이터가 동일한 고정 경로로 이동
(메모리별 BW · 용량 · 지연 · 연산 특성 미반영)
✕
경로 밖 신규 메모리
zHBM
ScHBM
HBF
zNAND
SSD-PIM
특성 · 연산 기능
미인식
특성 미인식 → 활용 불가
(Tier 후보에서 제외)