## Slide 1: Baseline 시스템 vs Target 시스템
구성 (1노드 · ×4노드)
Baseline — H100 × 8
Target — H100 × 4 + CXL-PNM × 4
산출식 · 제품 (세대 / 타입)
가속기 상단 4슬롯
연산 + 고대역 메모리
CPU 2소켓
가속기 하단 4슬롯
스토리지
GPU0
HBM 80GB
GPU1
HBM 80GB
GPU2
HBM 80GB
GPU3
HBM 80GB
CPU0
56C · DDR 512GB
CPU1
56C · DDR 512GB
GPU4
HBM 80GB
GPU5
HBM 80GB
GPU6
HBM 80GB
GPU7
HBM 80GB
NVMe SSD 16TB
GPU0
HBM 80GB
GPU1
HBM 80GB
GPU2
HBM 80GB
GPU3
HBM 80GB
CPU0
56C · DDR 512GB
CPU1
56C · DDR 512GB
PNM0
DDR 128GB
PNM1
DDR 128GB
PNM2
DDR 128GB
PNM3
DDR 128GB
NVMe SSD 16TB
PIM-SSD 16TB
GPU NVIDIA H100 SXM5 80GB · HBM3 (5-stack) · 3.35 TB/s · 132 SM — 신품 $30K/장 (HBM 포함)
CPU Xeon Platinum 8480+급 (Sapphire Rapids, 56C) × 2소켓 · DDR5-4800 8ch × 64GB RDIMM = 512GB/소켓 — 신품 $35/GB
CXL-PNM Marvell Structera A 2504 (CXL Type-3 · Arm Neoverse V2 16코어 near-memory) · DDR5-6400 4ch × 32GB RDIMM = 128GB/카드 — 카드 $1.5K (가정, 가격 비공개)
NVMe SSD 엔터프라이즈 PCIe Gen4 U.3 TLC (Micron 7450 PRO급) 4TB × 4대, 7 GB/s × 4 = 28 GB/s — 신품 $0.45/GB
PIM-SSD 연산 내장 SSD — NVMe와 동일 용량 · 대역폭 · 단가로 가정
노드 Baseline · Target 모두 4노드. 표의 용량 · 대역폭은 1노드 기준, 비용은 4노드 합계
계층별 용량 · 대역폭 (1노드 기준)
HBM
640 GB · 26.8 TB/s
320 GB · 13.4 TB/s
H100 SXM5 80GB · HBM3 · 3.35 TB/s — Base 8×80GB, 8×3.35 / Target 4×80GB, 4×3.35
CXL-PNM (DDR)
—
512 GB · 800 GB/s
Structera A 2504 · DDR5-6400 4ch×32GB = 128GB, ≈200 GB/s/카드 — 4카드: 4×128, 4×200
CPU DDR
1,024 GB · 350 GB/s
1,024 GB · 350 GB/s
Xeon 8480+급 56C ×2 · DDR5-4800 8ch×64GB = 512GB, 유효 175 GB/s/소켓 — 2×512, 2×175
NVMe SSD
16,000 GB · 28 GB/s
16,000 GB · 28 GB/s
NVMe PCIe Gen4 U.3 TLC · 4TB×4 = 16TB, 7 GB/s×4 = 28 GB/s
PIM-SSD
—
16,000 GB · 28 GB/s
PIM(연산 내장) SSD · NVMe와 동일 용량·대역폭·단가 가정 — 16TB, 28 GB/s
가속기측 고대역 용량
640 GB (1.00×)
832 GB (1.30×)
HBM + PNM : 640 / 320 + 512 = 832 GB
가속기측 고대역 대역폭
26.8 TB/s (1.00×)
14.2 TB/s (0.53×)
HBM + PNM : 8×3.35 = 26.8 / 4×3.35 + 4×0.2 = 14.2 TB/s
총 메모리 용량
17,664 GB (1.00×)
33,856 GB (1.92×)
HBM+PNM+DDR+NVMe+PIM : 640+1,024+16,000 / 320+512+1,024+16,000+16,000
총 비용 (4노드)
$1,132K (1.00×)
$777K (0.69×)
메모리·SSD + 카드 : $172K + $960K / $273K + $504K (CPU·보드·전원 제외)
집계 대역폭 0.53×는 슬롯당 대역폭이 낮아진 게 아니라 GPU가 4대 줄어든 몫이다 — 슬롯당 HBM 3.35 TB/s는 두 구성 모두 같고, decode attention이 묶이는 것은 슬롯당 대역폭이다
매체 지연 : HBM ~100 ns · CXL-PNM ~300 ns · NVMe ~100 μs → KV 상주 계층은 HBM · CXL-PNM이 맡고, NVMe · PIM-SSD는 cold 계층이다
※ GPU = H100 SXM5 (132 SM · HBM3 80GB · 3.35 TB/s) · CPU DDR 175 GB/s × 2소켓 · CXL-PNM(Structera A) 200 GB/s × 4카드. 용량 · 대역폭은 1노드 기준.
※ 신품 단가(2026.10) H100 SXM5 80GB $30K(범위 $25~35K, HBM 포함) · DDR5 RDIMM $35/GB · 엔터프라이즈 NVMe·PIM-SSD $0.45/GB · PNM 카드 $1.5K(가정). 4노드 합계, CPU·보드·전원은 제외.
메모리·SSD 비용 (4노드)
$172K (1.00×)
$273K (1.58×)
4×[DDR 1,024GB×$35 + NVMe 16TB×$0.45] / 4×[DDR 1,536GB×$35 + SSD 32TB×$0.45]
카드 비용 (4노드)
$960K (1.00×)
$504K (0.53×)
4×(8×$30K) / 4×(4×$30K + 4×$1.5K PNM) — H100 가격에 HBM 포함