## Slide 1
DP1 · MEMORY PLACEMENT DECISION BASIS
후보 구조 상세 다이어그램
설계 결정 변수: 배치 정책의 인덱스 축을 자원(tier)에 둘 것인가, 객체 특성에 둘 것인가
모듈 뷰
코드가 어디에 살고 의존이 어디로 향하는가
QA2 · QA4
컴포넌트 & 커넥터
런타임 인스턴스와 통신 경로, 표현 가능한 관계
QA1 · QA3
시퀀스
할당 1건이 배치에 도달하기까지의 단계 수
QA1 · QA2 · QA3
클래스
확장 시 수정해야 하는 지점
QA2 · QA4
Notes: 각 다이어그램은 트레이드오프 별점의 정량 근거를 생산하는 도구다. 오른쪽 열이 그 다이어그램이 뒷받침하는 QA.

## Slide 2
DP1 · 백데이터 ①
모듈 뷰 — 코드가 어디에 살고 의존이 어디로 향하는가
Candidate 1 — Tier-Indexed
신규 모듈 2개 · 갱신 소스 1곳
Candidate 2 — Object-Indexed
신규 모듈 4개 · 외부 특성 소스 추가
Scheduler
Placer
BlockPool (tier별)
HW tiers
Scheduler
Placer
BlockPool (tier별)
HW tiers
TierStateTable
용량·대역폭·지연·이동비용
Metrics / Device probes
ObjectClassifier
Feature source
힌트 API · 휴리스틱 · 통계
Class-Tier Contract
Evictor (자리 확보)
의존이 한 방향 — Scheduler → Placer → BlockPool
capability를 아는 모듈은 TierStateTable 하나, 갱신 소스도 디바이스 계측 하나
Request 타입에 대한 의존이 없어 스케줄러와의 결합이 얇다
→ QA2 근거: 갱신 소스가 자원 쪽 하나로 국한된다
Placer · Classifier · Contract · Evictor 연동으로 신규 모듈 4개
Feature source는 시스템 밖에서 정보를 들여오는 새 파이프라인
계약 준수를 위해 Placer가 Evictor 호출 권한을 가짐 → eviction 정책과 결합
→ QA2 · QA4 근거: 정보 소스가 늘고, 결정 근거는 객체에 남는다
Notes: 좌측 스택(Scheduler→Placer→BlockPool→HW)은 두 후보가 동일하다. 차이는 오른쪽에 무엇이 붙는가뿐이며, 그것이 곧 결정 변수의 차이다.

## Slide 3
DP1 · 백데이터 ②
컴포넌트 & 커넥터 — 런타임에 무엇이 몇 개 존재하고 어떻게 연결되는가
Candidate 1 — Tier-Indexed
상태 24개 1벌 · 요청 수와 무관
Candidate 2 — Object-Indexed
특성 벡터 요청당 1개 · 8개 클래스
할당 요청 A
(익명)
할당 요청 B
(익명)
Placer
Tier State
24개 지표 1벌
HBM
CPU DRAM
SSD
같은 스텝 → 같은 tier
객체 A
hot · short
객체 B
cold · long
Placer
Class → Tier 계약
8개 클래스
HBM
CPU DRAM
SSD
클래스별로 분산
런타임 상태는 24개 지표 1벌 — 요청 수 N과 무관하다
요청 A·B가 구분되지 않아 같은 스텝에서는 같은 점수를 보고 같은 tier를 고른다
max_num_seqs=128 기준 스텝당 수십~수백 건이 몰릴 수 있어 예약 카운터가 사실상 필수
→ QA3 감점 근거이자 QA2 가점 근거
요청마다 특성 벡터가 붙어 이진 3특성 기준 8개 클래스를 구분한다
같은 스텝의 서로 다른 객체가 다른 tier로 흩어져 herding이 발생하지 않는다
유지 상태가 객체 수에 비례하고, 계약 위반 시 eviction 커넥터가 발생한다
→ QA1 근거 및 QA2 비용 근거
Notes: C1의 실패 모드(herding)와 C2의 이점(분산)이 같은 그림에서 대비된다.

## Slide 4
DP1 · 백데이터 ③
시퀀스 — 동일 시나리오: 스케줄 스텝에서 한 요청에 블록 4개 신규 할당
Candidate 1 — Tier-Indexed
메시지 5개 · 상태 조회 1회 · 추정 0회
Candidate 2 — Object-Indexed
메시지 7개(경합 시 9개) · 분류 1회
Scheduler
Placer
TierState
BlockPool
allocate(4)
read states(6)
scores
get_blocks(4)
blocks
요청 식별자가 경로에 등장하지 않는다 — 익명 요청의 구조적 의미
Scheduler
Placer
Classifier
Contract
BlockPool
allocate(4, request)
classify(req)
class(hot, short)
target_tier()
HBM
get_blocks(4)
blocks
tier full이면 Evictor.make_room() 2단계가 임계 경로에 추가된다
메시지 5개, 전역 상태 조회 1회(6 tier 스캔), 객체 조회 0회
결정 입력이 전부 현재 관측값이라 추정 단계가 없다
같은 스텝의 다음 요청도 같은 점수를 보므로 예약 반영이 필요하다
→ QA2 · QA3 근거
메시지 7개(경합 시 9개), 분류는 객체당 최초 1회
분류 결과가 수명 동안 재사용되어 반복 비용은 낮다
첫 결정이 틀리면 그대로 고착되고, 경합 시 eviction이 결정 지연 분산을 키운다
→ QA1 · QA3 · QA4 근거
Notes: 두 시퀀스는 반드시 동일 시나리오여야 메시지 수 비교가 성립한다. 점선은 반환 메시지.

## Slide 5
DP1 · 백데이터 ④
클래스 — 신규 tier / 신규 객체 유형을 추가할 때 어디를 수정하는가
Candidate 1 — Tier-Indexed
클래스 3개 · 신규 tier = 행 1개
Candidate 2 — Object-Indexed
클래스 4개 · 신규 tier = 8개 계약 재정의
TierIndexedPlacer
+ place(num_blocks) → tier_id
TierState
+ tier_id
+ avail_capacity / avail_bandwidth
+ latency / migration_cost
+ score()
BlockPool
+ get_new_blocks(n)
신규 tier 추가 = TierState 행 1개 (정책 함수는 그대로)
ObjectIndexedPlacer
+ place(num_blocks, request) → tier_id
ObjectClassifier
+ classify(request) → ObjectClass
ObjectFeature ⚠ 관측 불가
+ hotness
+ locality
+ lifetime
ClassTierContract
+ target_tier(class)
+ fallback_order
신규 tier 추가 = 8개 클래스 × 새 tier 계약 재정의
정책이 TierState.score() 하나에 응축된다
신규 tier 추가는 테이블 행 1개 — argmax의 정의역만 넓어진다
Request 의존이 없어 스케줄러 쪽 타입 변경이 배치 모듈로 전파되지 않는다
→ QA2 · QA3 근거
클래스 4개. ObjectFeature의 세 필드는 모두 할당 시점에 관측 불가능하다
값을 채우려면 힌트 API · 휴리스틱 · 과거 통계 중 하나가 필요하다
결정 근거가 ObjectClass 값으로 남아 로깅과 재현이 자연스럽다
→ QA2 · QA4 근거
Notes: ⚠ 표시한 ObjectFeature 세 필드가 C2 비용의 본질 — 관측 불가 지표 100%.

## Slide 6
DP1 · 백데이터 종합
다이어그램에서 뽑은 정량 지표 — 별점의 근거
지표 | 출처 | C1 · Tier-Indexed | C2 · Object-Indexed
결정 입력 지표 수 | 클래스 | 24 (6 tier × 4) | 3 (객체 특성) + tier 제약
관측 불가(추정 필요) 지표 비율 | 클래스 | 0 % | 100 %
구분 가능한 객체 등급 | 컴포넌트 | 1 (익명) | 8 (2³)
상태 갱신 비용 | 컴포넌트 | 스텝당 O(T)=6, 요청 수 무관 | 스텝당 O(new_N·D)
dispatch 메시지 수 | 시퀀스 | 5 | 7 (경합 시 9)
오배치 교정까지 결정 횟수 | 시퀀스 | 1 | 불가 (수명 내 고착)
스텝 내 herding 노출 | 컴포넌트 | 있음 (예약 카운터 필요) | 없음
동일 요청 재실행 시 동일 배치 | 시퀀스 | 보장 안 됨 | 보장
신규 tier 1개 추가 비용 | 클래스 | 테이블 행 1개 | 8개 클래스 계약 재정의
신규 모듈 수 | 모듈 뷰 | 2 | 4
별점을 매길 때 근거가 다이어그램에서 나오지 않는다면, 별점이 아니라 다이어그램이 부족한 것이다.
Notes: 이 표가 QA 별점 매트릭스의 정량 근거 원본이다.