## Slide 1: DP3. Long Context를 위한 KV 캐시 압축 및 재사용 구조 – 배경
문제 정의
→ Accuracy를 유지하면서 KV 캐시 크기와 Latency를 줄이는 압축·선택 재계산 구조가 필요
설계 쟁점
Multi-turn Agent·RAG에서 재사용하는 Context(KV 캐시)가 길어지고 많아져, KV 캐시의 용량·I/O·Attention 비용이 TTFT를 키움
모든 KV가 결과에 동일하게 기여하지 않으므로 중요도가 낮은 토큰을 제거(압축)하면 비용을 줄일 수 있으나, 잘못 제거하면 Accuracy가 저하됨
독립적으로 Prefill된 Context KV를 압축해 이어 붙여 재사용할 때 Accuracy를 유지하려면, 일부 토큰을 선택적으로 다시 계산해야 함
Attention 기반 중요도를 사용한다는 전제에서, 압축·재계산 토큰을 언제 결정할 것인가? 사전(대표 Query, 오프라인) vs 요청 시점(실제 Query, 온라인)
결정 결과(Comp.KV)의 저장 위치는 DP1, 선택 재계산의 실행 자원은 DP2와 연결됨 (DP2의 '결정 시점' 쟁점과 같은 형태)
As-Is: 전체 Context KV 재사용
To-Be: 압축 + 선택 재계산
Prefix
Context1 KV
Context2 KV
Query
■ 중요도 높음 ■ 중요도 낮음 — 모든 토큰의 KV를 로드·Attention
KV 용량 · I/O · Attention 대상이 큼
→ HBM 용량 압박, 로드 지연, TTFT 증가
Prefix
Comp.KV 1
Comp.KV 2
재계산 토큰
Query
중요도 높은 토큰만 유지 + 일부 토큰(빨간 테두리)만 다시 계산
KV 용량 · I/O · Attention 대상 감소
→ TTFT 절감, 단 Accuracy 유지가 설계 쟁점
KV 수명주기 위의 DP
KV 생성
Prefill/Decode 실행 위치 = DP2
KV 배치·이동
어느 tier에 둘지 = DP1
KV 압축·재사용
본 DP (DP3)
선택 재계산
실행 자원 = DP2
Decode
응답 생성
(1안 오프라인은 서빙 전에 압축 KV를 만들어 두고, 2안 온라인은 요청 시점에 압축 → 두 안 모두 압축 결과의 배치(DP1)와 재계산 실행(DP2)에 영향을 줌)
Notes: [DP3 배경 - 왜 KV 캐시 압축과 선택 재계산이 필요한가]
Agent나 RAG는 여러 번의 호출과 외부 문서로 재사용하는 context가 길어집니다. 이 context의 KV 캐시는 용량, 읽어 오는 I/O, attention 연산 비용이 모두 커져 첫 응답 시간(TTFT)이 늘어납니다.
모든 토큰이 결과에 똑같이 기여하지는 않습니다. 중요도가 낮은 토큰을 빼면 비용이 줄지만, 잘못 빼면 정확도가 떨어집니다. 또 각각 독립적으로 계산한 context의 KV를 이어 붙여 쓰면 정확도를 지키기 위해 일부 토큰은 다시 계산해야 합니다.
그래서 정확도를 유지하면서 KV 크기와 지연을 줄이는 구조가 필요하고, 핵심 쟁점은 중요도를 언제 평가하느냐입니다. 사전에 대표 질의로 평가하면(오프라인) 빠르지만 덜 정확하고, 요청이 온 뒤 실제 질의로 평가하면(온라인) 정확하지만 느립니다. 일반 SW의 사전 계산(캐시 워밍) 대 온디맨드 계산과 같은 선택입니다.
하단 그림은 DP1, DP2와의 연결입니다. 압축된 KV는 새로운 데이터라서 어디에 둘지는 DP1이, 선택 재계산을 어느 자원에서 돌릴지는 DP2가 정합니다. DP3는 그 사이에서 KV를 얼마나 줄일지 정합니다.

## Slide 2: DP3. Long Context를 위한 KV 캐시 압축 및 재사용 구조 – 설계
설계 안 | (1안) 사용자 Query Agnostic 압축 및 재사용 구조 (Offline) |  | (2안) 사용자 Query Aware 압축 및 재사용 구조 (Online) | 
구조 |  |  |  | 
장점 | 사전에 압축을 진행하는 것으로 TTFT 절감률 높음 사전 압축된 KV 캐시를 읽어와 I/O latency 절감 |  | 사용자 Query aware한 압축으로 정확도 높음 | 
단점 | 사용자 Query가 아닌 대표 Query로 압축한 것이므로 정확도 낮음 |  | 온라인으로 Query와 Context간의 Attention 연산에 기반한 압축으로 TTFT 절감률 낮음 | 
Tradeoff | Performance Latency Functional Correctness |  | Performance Latency Functional Correctness | 
Long Context에서 Accuracy를 유지하며 KV 캐시와 Latency 를 줄이는 구조
Q1
Q2
C2
F3
F4
C1
“W/L별 대표 Query와 KV 캐시 간 Attention을 활용하여 압축 및 재계산 토큰 선정“
"입력되는 Query와의 KV 간 Attention을 활용하여 압축 및 재계산 토큰 선정“
Query Sampler
대표 Query 선정 (사전)
User Query Manager
실제 Query (서빙 시)
«layer» LLM 생성 구조
Attention Manager
Query × KV Attention
Selective Recomputer
선정 토큰만 재계산
DP2
→ Prefill/Decode 생성
«layer» DP3 압축·재사용
KV Cache Compressor
낮은 토큰 evict
KV Sampler
점수로 토큰 선정
Recompute Token Selector
«store» KV 저장소
DP1
HBM · DRAM · CXL · SSD
Context KV 1
Context KV 2
Comp.KV 1
Comp.KV 2
Comp.KV는 요청 간 공유
tier 배치는 DP1이 결정 (저장 위치 무관)
1
2
3
4
5
6
7
8
DP1
Comp.KV(사전 산출물)는 요청 간 공유, 저장 tier는 DP1이 결정
DP2
선택 재계산(Prefill 유사 연산)을 실행할 자원은 DP2가 결정
점선 = 사전(오프라인) 단계 · 파란 실선 = 서빙 시(요청 경로)
User Query Manager
실제 Query (요청 시점)
«layer» LLM 생성 구조
Attention Manager
Query × KV Attention
Selective Recomputer
선정 토큰만 재계산
DP2
→ Prefill/Decode 생성
«layer» DP3 압축·재사용
KV Cache Compressor
낮은 토큰 evict
KV Sampler
점수로 토큰 선정
Recompute Token Selector
«store» KV 저장소
DP1
HBM · DRAM · CXL · SSD
Context KV 1
Context KV 2
요청별 Comp.KV
(Query 의존, 임시)
tier 배치는 DP1이 결정 (저장 위치 무관)
1
2
3
4
5
DP1
Context KV의 tier 배치는 DP1이 결정, 압축 결과는 요청 단위로 생성
DP2
선택 재계산(Prefill 유사 연산)을 실행할 자원은 DP2가 결정
모두 서빙 시(요청 경로)에서 수행
Notes: [DP3 설계 - 1안 오프라인 vs 2안 온라인]
두 안 모두 압축 및 재사용 구조가 같은 모듈(KV Sampler, KV Cache Compressor, Recompute Token Selector)로 이루어지고, 갈리는 것은 중요도를 언제 평가하느냐입니다. 이 그림은 모듈만이 아니라 주변 구조와의 연결을 함께 보여 줍니다. 오른쪽 KV 저장소는 DP1이 어느 메모리 계층에 둘지 결정하는 대상이고, Selective Recomputer가 실행되는 자원은 DP2가 결정합니다.
1안(오프라인)은 서빙 전에 대표 Query로 attention을 돌려 중요한 토큰만 남긴 Comp.KV를 만들어 저장합니다(점선 ①~⑤). 이 Comp.KV는 요청 간에 공유되고, 서빙 시에는 저장된 Comp.KV를 읽어 와 선정된 재계산 토큰만 다시 계산합니다(실선 ⑥~⑧). 사전에 해 두므로 서빙 지연이 낮은 대신 대표 Query와 실제 Query가 다르면 정확도가 떨어집니다.
2안(온라인)은 요청이 들어온 뒤 실제 Query로 먼저 attention(Stage 1)을 돌려 점수를 얻고(①~③), 점수가 낮은 토큰을 제거하고 재계산 토큰을 고릅니다(④~⑤). 정확도는 높지만 이 계산이 요청 경로에 들어가 TTFT 절감이 작습니다.
일반 SW로 비유하면 1안은 배치로 미리 만들어 두는 사전 계산(캐시 워밍), 2안은 요청 시점에 계산하는 온디맨드 방식입니다.