## Slide 1: 품질 요구사항
QAW에서 도출된 품질 요구사항을 Utility Tree를 통해 핵심 품질 속성(중요도 H, 난이도 M 이상) 선정
번호 | QA | Refinement | Scenario | 중요도 | 난이도 | 우선순위
QA-01 | Performance (Throughput) | 서비스 수준 목표(SLO)를 만족하는 토큰 처리량 | 다수의 agent 세션이 동시에 요청하는 상황에서, 지정한 SLO*(Elapsed Time)를 만족하며, 처리할 수 있는 최대 요청량이 기존 시스템(Baseline: GPU-only)보다 커야 한다. (*SLO: Service Level Objective) [측정: SLO 만족 최대 처리량 ≥ Baseline 대비 증가율 2x (Stakeholder 요구사항) (단, SLO: TTFT ≤ 2s, TPOT ≤ 50ms 만족)] | H | H | 1
QA-02 | Resource Efficiency | HBM 점유율 | 동일한 성능 조건에서 HBM 점유율이 Baseline(GPU-only)보다 낮아야 한다. [측정: HBM 점유율 > Baseline 대비 감소율 20% ] | H | H | 2
QA-03 | Performance (Tail Latency) | 고부하 지연시간 (P99) | 고부하 환경에서 최악 응답 지연(Tail Latency)을 Baseline(GPU-only) 대비 개선해야 한다. [측정: TTFT·TPOT(P99) ≥ Baseline 대비 감소율 30% (사용자 체감 성능 개선 기준) (단, SLO: TTFT ≤ 2s, TPOT ≤ 50ms 만족) ] (*TTFT: Time To First Token, **TPOT: Time Per Output Token) | H | H | 3
QA-04 | Scalability | 확장성 | 늘어난 자원에 비례해 성능이 증가해야 한다 [측정: Scaling Efficiency > 80% ] | H | M | 4
QA-05 | Modifiability | 변경 용이성 | 새로운 메모리 tier 추가, 이동·배치·재사용 정책 교체, vLLM upstream 갱신 시 서빙 경로를 수정하지 않고 반영할 수 있어야 한다. [측정: 변경 모듈 수 ≤ 5개 (변경 시나리오 3종 평균, 환산 개발 공수 ≈ 1.0 M/M 이하)] | H | M | 5
QA-07 | Fault tolerance | 전송·offload 실패 대체 | KV 전송이나 offload가 실패하거나 시간 초과해도 재계산 등 대체 경로로 요청 처리를 이어가야 한다. [측정: fallback 성공률 > 99.9 ] | M | H | 6
QA-08 | Adaptability | 워크로드 변화 적응 | 입력 분포나 접근 패턴이 바뀌어도 접근 통계를 반영해 배치를 다시 맞추고 성능을 회복해야 한다. [측정: 원인 파악 시간 < 1 시간 (개발자 1인, 결정 1건 기준) ] | M | M | 7
Notes: 기능 정확도가 QA로 들어가는 사람들이 많음

## Slide 2: DP1. Data Migration 결정 구조 - 설계
설계 안 | (1안) 상태 관측과 이동 결정을 한 곳에서 |  |  | (2안) 상태 관측과 이동 결정을 분리 |  | 
구조 |  |  |  |  |  | 
장점 | Threshold trigger가 즉시 판단을 기동해 HBM 압박 구간이 짧음 (Q2) Plane 간 인터페이스 호출이 없어 정책 수정 범위 제한 (Q4) |  |  | Data object 별 access 특성에 맞게 fine-grained 이동 가능 (Q1) 다양한 workload 혼재 시 behavior 특성 기반 migration 효과 증가 (Q3) |  | 
단점 | 동일한 resource state에서 서로 다른 data access pattern 구분 한계 (Q1) 다양한 workload 혼재 시 resource pressure 대응 한계 증가 (Q3) |  |  | Snapshot age 만큼 stale → HBM 확보 지연 (Q2) Snapshot 스키마, Command Queue 인터페이스가 바뀌면 Resource, Data Plane 동반 수정 필요 (Q4) |  | 
Tradeoff | Q1. Performance 처리량 Q2. Resource Efficiency Q3. Performance 고부하 지연시간 Q5. Modifiability | ▸ 2안과 동일 ▸ 예상보다 낮음 ▸ 예상보다 높음 ▸ 예상보다 높음 | ●◐○ 451→1,107 tok/s (×2.46) ●●○ 425→340 GiB (−20%) ●○○ TTFT 3.2→0.9 s (r 2.13) ●●○ 1.75m·0.38MM | Q1. Performance 처리량 Q2. Resource Efficiency Q3. Performance 고부하 지연시간 Q5. Modifiability | ▸ 1안과 동일 ▸ 예상보다 낮음 | ●●○ 451→1,115 tok/s (×2.47) ●○○ 425→404 GiB (−5%) ●●○ TTFT 3.2→0.9 s (r 2.14) ●●○ 2.5m·0.51MM
메모리 자원 상태와 데이터 특성을 고려한 데이터 이동 결정
F3 LLM 추론 실행
“자원 상태에 우선한 이동 결정“
“데이터 특성에 우선한 이동 결정”
F4 KV 캐시 관리
Q1 Throughput
Q2 HBM 점유율
Q3 고부하 성능
총 6.5점
총 7점
C1 vLLM 개발 환경
Q5 변경용이성
Control Plane
Decision Scheduler
판단 주기 독립 보유
Trend Analyzer
데이터,자원 추세 판단
Affinity Mapper
데이터·메모리 적합도
Policy Engine
이동 명령 확정
②
Resource Plane
State Snapshot Builder
일관 복사본 생성 · object 수 비례 비용
Telemetry Collector
State Monitor
Memory·Data Object Registry
①
③
Data Plane
Migration Command Queue
비동기 판단 결과 버퍼 · 순서 보장
Migration Executor
Transfer Handler (Background DMA)
⑤
⑥
④
⑦
Common Memory Backend Interface
Resource + Control Plane
Trend Analyzer
자원 추세 판단
Affinity Mapper
데이터·메모리 적합도
Policy Engine
이동 명령 확정
②
Threshold Trigger
임계치 교차 시 판단 기동
①
State Monitor
Telemetry Collector
Memory·Data
Object Registry
State Lock Manager
③
Data Plane
Migration Executor
Transfer Handler (Background DMA)
⑥
④
⑤
Common Memory Backend Interface
Legend
DP 설계 모듈
후보 특화 모듈
공통 모듈
Device SW I/F
새 메모리 추가, 이동 정책 변경에 따른 변경 비용차 적음
F2 추론 스케줄링
작은 수치 = B0(GPU-only) → 후보의 이론 예상값(분석 모델, 시뮬레이션 아님)과 B0 대비 개선. 파란 글씨 = 소유자 별 대비 코멘트.
Notes: Control Plane: 상태/행위를 분석하고 마이그레이션 정책을 결정하는 계층
Resource Plane: 자원 상태를 수집하고 관리하는 계층
Data Plane: 실제 복사 및 전송을 전담하는 실행 계층
C1은 memory pressure가 발생했을 때 빠르게 victim을 migration할 수 있음
Decision pipeline이 단순해서 제어 오버헤드가 작음
C2는 migration 이후 cacahe miss/reload를 줄이고 HBM hit을 높여 throughput을 더 잘 보존할 가능성
C1 – QA1
① Resource pressure 기반 즉시 대응으로 병목 완화 ② 단순 decision logic으로 제어 오버헤드 최소화
C2 – QA1
① Hot/Cold 기반 선별 migration으로 불필요한 reload 감소 ② 향후 reuse를 고려해 고성능 tier 활용 극대화
C1
Modifiability가 상대적으로 높음: 새로운 memory resource 추가 시 Registry / affinity mapping 확장으로 대응 가능.
C2의 runtime state monitor에 대한 설명
“Data type label만 가지고 배치한 것이 아니라, object별 access event를 online으로 수집하고 access-rate EWMA, inter-access interval, idle duration, object age를 관리했습니다. Cold start에서는 data-class prior를 사용하고 observation이 축적되면 prior weight를 exponential decay시켜 실제 runtime behavior가 prediction을 지배하도록 했습니다.”

## Slide 3
DP1. Data Migration 결정 구조 — Trade-off 평가 결과
예상값은 theory_model.py 분석 모델(시뮬레이션 아님, 후보 파라미터 [가정]). 별은 GPU-only 대비 새 기준(5구간) 적용 결과이고 괄호는 소유자 trade-off 별. 구간·근거는 평가 기준 페이지 참조
평가 환경·시나리오와 GPU-only(B0)·단순 offloading(경쟁 기술) 대비 개선 요약 (이론 계산 기반 예상값)
평가 환경
• 1 노드: H100×8(HBM 640 GiB), DRAM 1 TiB(호스트 링크 64 GB/s), NVMe 16 GB/s
• Llama-3.1-70B BF16, SYS-H100. Baseline B0 = GPU-only, 경쟁 기술 B1 = 단순 offloading
평가 시나리오
• Agent KV Fleet P1 정상 multi-turn: 컨텍스트 16K, 턴당 +1K·출력 256, idle 평균 60 s(open-loop)
• 동시 세션 ≈ 250~450 → KV 1.3~2.2 TiB(HBM 전체 640 GiB 중 KV 풀 425 GiB의 3~5배, HBM+DRAM도 초과)
QA | 무엇을 평가했나 | B0 GPU-only (Baseline) | 경쟁 기술 (단순 offloading) | 후보 1안 상태 관측+이동 결정 통합 | 후보 2안 관측·결정 분리
Q1 처리량 | SLO(TTFT ≤ 2 s, TPOT ≤ 50 ms) 만족 Max goodput | 451 tok/s | 1,058 tok/s (×2.35, ★1) | 1,107 tok/s B0 대비 ×2.46 · 경쟁 기술 대비 +5% ★1 (소유자 ★1.5) | 1,115 tok/s B0 대비 ×2.47 · 경쟁 기술 대비 +5% ★1 (소유자 ★2)
Q2 HBM 효율 | HBM 상주 KV 시간 평균(GiB), 같은 부하·SLO | 425 GiB | 425 GiB (0%, ☆) | 340 GiB B0 대비 -20% · 경쟁 기술 대비 -20% ★1 (소유자 ★2) | 404 GiB B0 대비 -5% · 경쟁 기술 대비 -5% ☆ (소유자 ★1)
Q3 고부하 지연 | B0 포화 부하의 90%에서 TTFT·TPOT P99 | TTFT 3.22 s · TPOT 26.2 ms (SLO 초과) | TTFT 0.89 s · TPOT 21.6 ms (r 2.10, ★2) | TTFT 0.87 s · TPOT 21.4 ms B0 대비 r 2.13(TTFT -73%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -2% ★2 (소유자 ★1) | TTFT 0.86 s · TPOT 21.4 ms B0 대비 r 2.14(TTFT -73%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -3% ★2 (소유자 ★2)
Q5 변경 용이성 | 변경 시나리오 평균 module 수 (기존 구현 측정, M/M은 환산 병기) | — | — | 1.75 module · 0.38 MM 절대 기준(경쟁 기술 비교 없음) ★3 (소유자 ★2) | 2.5 module · 0.51 MM 절대 기준(경쟁 기술 비교 없음) ★2.5 (소유자 ★2)
요약 (심사용)
• GPU-only(B0) 대비 처리량 ×2.46(1안)·×2.47(2안), TTFT P99 r 2.13·2.14로 경쟁 기술(단순 offloading, ×2.35·r 2.10)과 같은 수준이다(처리량 ★1, 지연 ★2). 경쟁 기술 대비 처리량 +5%·+5%, TTFT -2%·-3%.
• 1안(자원 상태 기반)은 HBM -20%(★1)로 자원 효율에서, 2안(데이터 특성 기반)은 prefetch(적시 60%)로 지연에서 앞선다. 링크 병목 구간에서는 prefetch가 바이트를 줄이지 못해 처리량 이득이 작다.

## Slide 4: DP2. 연산(Prefill/Decode) 실행 위치 결정 구조 - 설계
설계 안 | (1안) 스케줄링 시점 결정 (Plan + Decision 동시 구조) |  | (2안) 사전 계획 결정 (Plan, Decision 분리 구조) | 
구조 |  |  |  | 
장점 | 실시간 부하∙리소스 상태를 반영하여 메모리 압력에 대응하기 유리 (Q2) 계획 확정 후 즉시 실행하여 tail latency 완화 (Q3) |  | 연산 위치 결정을 critical path 밖으로 분리하여 latency 절감 (Q1) 연산 자원 증가 시 계획 worker, batch evaluation 등으로 계획 컴포넌트를 독립 확장 가능 (Q5) | 
단점 | 연산 위치에 인한 decision latency가 critical path에 포함 (Q1) 자원 종류 증가 시 monitoring 비용이 증가 해 스케줄링 병목 위험 (Q5) |  | 대규모 고부하 시 계획·실행 상태 Mismatch로 Re-plan 발생 높음 (Q3) | 
Tradeoff | Q1. Performance 처리량 Q2. Resource Efficiency ▸ 예상보다 낮음 Q3. Performance 고부하 지연시간 Q4. Scalability ▸ 예상보다 낮음 | ●○○ 901→2,667 tok/s (×2.96) ●●○ 850→722 GiB (−15%) ●●○ TTFT 3.2→0.7 s (r 2.33) ●●○ SE 98→38% | Q1. Performance 처리량 Q2. Resource Efficiency ▸ 예상보다 낮음 Q3. Performance 고부하 지연시간 ▸ 예상보다 높음 Q4. Scalability | ●●○ 901→3,254 tok/s (×3.61) ●◐○ 850→782 GiB (−8%) ●○○ TTFT 3.2→0.7 s (r 2.35) ●●● SE 98→97%
Cost 기반 연산 실행 위치의 결정 시점과 방식을 최적화하는 스케줄링 구조
“스케줄링하는 시점에 연산 실행 위치 결정 “
“스케줄링 시점과 연산 실행 시점을 분리”
Scheduler
CPU Worker
GPU Worker
CXL-PNM Worker
Cost 계산이
critical path 내부
총 7점
총 7.5점
KV State Monitor
Execution Planner
(Plan)
Resource State
Monitor
Cost Evaluator
Execution Router
(Decision)
New Device Worker
Plan + Decision
후보 특화 모듈
공통 모듈
타 모듈 I/F
Legend
DP 설계 모듈
Common Memory Backend Interface
Waiting Queue
Plan Cache
Plan - Critical path 밖
Scheduler
Plan Validator
Execution Router
(Decision)
Async re-plan
Decision - Critical path 내
KV State Monitor
Execution Planner (Plan)
Resource State
Monitor
Cost Evaluator
Plan Publisher
CPU Worker
GPU Worker
CXL-PNM Worker
New Device Worker
Execution Plan 및 상태 저장
If match
If mismatch
Common Memory
Backend Interface
Re-plan으로 인한 메모리 압박 대응 지연의 영향이 적음
F2 추론 스케줄링
F3 LLM 추론 실행
Q1 Throughput
Q2 HBM 점유율
Q3 고부하 성능
C1 vLLM 개발 환경
Q4 확장성
F1 추론 요청 관리
작은 수치 = B0(GPU-only) → 후보의 이론 예상값(분석 모델, 시뮬레이션 아님)과 B0 대비 개선. 파란 글씨 = 소유자 별 대비 코멘트.
Notes: 쉬운 비유: 네이게이션
1안: 출발 직전에 경로 계산 -> 경로 계산 기다렸다가 출발
2안: 미리 경로 계산 -> 그대로 출발
2안 단점: 가는 동안 정체 시 -> 다시 계산
상태 정보: Prefill 노드의 대기 토큰 수와 Decode 수, Decode 노드의 Tier 여유 용량, 그리고 History KV 위치를 저장하고, 생성 시각도 함께 기록합니다.
C2의 runtime state monitor에 대한 설명
“Data type label만 가지고 배치한 것이 아니라, object별 access event를 online으로 수집하고 access-rate EWMA, inter-access interval, idle duration, object age를 관리했습니다.
Cold start에서는 data-class prior를 사용하고 observation이 축적되면 prior weight를 exponential decay시켜 실제 runtime behavior가 prediction을 지배하도록 했습니다.”
MISMATCH | +-- 1. ranked alt 중 guard 통과하는 것 --> Router | +-- 2. fallback 규칙 --> Router | +-- 3. 동기 re-plan --> 결과 직접 반환 --> Router | +-- (비동기) Plan Cache 갱신 = 다음 요청용

## Slide 5
DP2. 연산(Prefill/Decode) 실행 위치 결정 구조 — Trade-off 평가 결과
예상값은 theory_model.py 분석 모델(시뮬레이션 아님, 후보 파라미터 [가정]). 별은 GPU-only 대비 새 기준(5구간) 적용 결과이고 괄호는 소유자 trade-off 별. 구간·근거는 평가 기준 페이지 참조
평가 환경·시나리오와 GPU-only(B0)·단순 offloading(경쟁 기술) 대비 개선 요약 (이론 계산 기반 예상값)
평가 환경
• H100×8 4노드 클러스터(실장 구성 기준): B0 = P 2대 + D 2대 고정 역할 GPU-only, B1 = 같은 구성 + 노드별 단순 offloading
• 노드 간 링크 RDMA 50 GB/s [ASSUMED], 결정 비용은 후보 수에 선형(2 ms × N). 수치는 이론 예상값
평가 시나리오
• Agent KV Fleet P2 burst: 신규 세션 3배 폭주 + decode 중첩. 동적 배치가 유휴 P 노드의 tier·링크를 쓰는 정도 평가
• 확장성은 N=16 sweep(scheduler 결정 용량 대 요구 결정률)
QA | 무엇을 평가했나 | B0 GPU-only (Baseline) | 경쟁 기술 (단순 offloading) | 후보 1안 스케줄링 시점 결정 | 후보 2안 사전 계획 결정
Q1 처리량 | SLO(TTFT ≤ 2 s, TPOT ≤ 50 ms) 만족 Max goodput | 901 tok/s | 2,117 tok/s (×2.35, ★1) | 2,667 tok/s B0 대비 ×2.96 · 경쟁 기술 대비 +26% ★1.5 (소유자 ★1) | 3,254 tok/s B0 대비 ×3.61 · 경쟁 기술 대비 +54% ★1.5 (소유자 ★2)
Q2 HBM 효율 | HBM 상주 KV 시간 평균(GiB), 같은 부하·SLO | 850 GiB | 850 GiB (0%, ☆) | 722 GiB B0 대비 -15% · 경쟁 기술 대비 -15% ☆ (소유자 ★2) | 782 GiB B0 대비 -8% · 경쟁 기술 대비 -8% ☆ (소유자 ★1.5)
Q3 고부하 지연 | B0 포화 부하의 90%에서 TTFT·TPOT P99 | TTFT 3.22 s · TPOT 26.2 ms (SLO 초과) | TTFT 0.89 s · TPOT 21.6 ms (r 2.10, ★2) | TTFT 0.74 s · TPOT 21.0 ms B0 대비 r 2.33(TTFT -77%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -17% ★2 (소유자 ★2) | TTFT 0.75 s · TPOT 20.4 ms B0 대비 r 2.35(TTFT -77%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -16% ★2 (소유자 ★1)
Q4 확장성 | SE(N=16) = goodput 배율 ÷ 노드 배율 | SE 98% (노드 독립) | SE 98% (노드 독립) | SE 38% B0·경쟁 기술 대비 -60%p ☆ (소유자 ★2) | SE 97% B0·경쟁 기술 대비 -1%p ★3 (소유자 ★3)
요약 (심사용)
• GPU-only(P/D 고정, B0) 대비 처리량 ×2.96(1안)·×3.61(2안)로 경쟁 기술(×2.35)을 넘지만 문헌 중앙값(4x)에는 못 미쳐 ★1.5~★1.5. 유휴 P 노드의 tier·링크를 더 쓰는 2안이 앞선다.
• 확장성은 1안이 단일 scheduler 결정 용량에 막혀 N=16에서 SE 38%, 2안은 worker 분산으로 97%. HBM은 두 안 모두 -8%~-15%로 ★1(20%) 미달.

## Slide 6: DP3. KV 캐시 재사용 구조 – 설계
설계 안 | (1안) Pipe-and-Filter 구조: 요청마다 전체 체인 실행 |  | (2안) Shared Repository 구조: 분석 1회 + 요청마다 조회 | 
구조 |  |  |  | 
장점 | 입력 Query에 맞게 재사용할 KV 캐시만 보유 (Q2) Filter별 병렬 실행으로 요청 간 경합을 분산 (Q3) |  | 사전에 재계산 위치를 결정하므로 서빙 경로 절감, 처리량 유리 (Q1) Critical path가 SR 조회 1회 뿐 → 부하가 올라도 tail latency 평탄 (Q3) | 
단점 | 동일한 Query의 요청이 들어오는 경우 전체 체인을 재실행하는 중복 계산 발생 우려, 처리량 불리 (Q1) 고부하 시 체인 지연이 큐잉과 겹쳐 tail latency 발산 (Q3) |  | 재사용 KV 캐시 및 재계산 위치를 사전에 보유 → 메모리 점유 증가(Q2) | 
Tradeoff | Q1. Performance 처리량 Q2. Resource Efficiency ▸ 예상보다 낮음 Q3. Performance 고부하 지연시간 ▸ 예상보다 높음 | ●●○ 451→1,462 tok/s (×3.25) ●●● 425→255 GiB (−40%) ●○○ TTFT 3.2→0.6 s (r 2.65) | Q1. Performance 처리량 (tokens/second) ▸ 예상보다 낮음 Q2. Resource Efficiency (HBM 사용량 GB) ▸ 예상보다 낮음 Q3. Performance 고부하 지연시간 | ●●◐ 451→1,512 tok/s (×3.36) ●●○ 425→319 GiB (−25%) ●●◐ TTFT 3.2→0.5 s (r 2.76)
KV 재사용률을 높이기 위한 재계산 대상 선정 시점과 방식을 최적화하는 구조
“요청마다 입력되는 Query에 맞게 재사용/재계산 토큰 위치를 선정하는 구조＂
“사전에 재사용/재계산 토큰 위치를 선정하고, 요청은 이를 활용＂
총 6점
총 7점
요청1
유사도 계산
재사용 토큰 선정
재연산 토큰 선정
선택적
재계산
요청2
유사도 계산
재사용 토큰 선정
재연산 토큰 선정
선택적
재계산
요청3
유사도 계산
재사용 토큰 선정
재연산 토큰 선정
선택적
재계산
요청마다 분석 3단계 반복
사전
대표 쿼리 추출
유사도 계산
재사용 토큰 선정
재연산 토큰 선정
write 1회
서빙 경로에는 SR만 남음
요청1: SR
요청2: SR
요청3: SR
Shared Repository
재사용 KV 캐시, 재계산 토큰 위치
read × N
Validator
유사도 계산: Query와 KV 캐시 간의 유사도를 계산
(Attention Manager)
재사용 토큰 선정: 유사도 점수로 재사용할 토큰 선정
(KV Sampler)
재연산 토큰 선정: 재계산할 토큰 선정
(Recompute-Token Selector)
선택적 재계산: 선정한 토큰만 재계산
(Selective Recomputer)
대표 쿼리 추출 : 워크로드 별 대표 Query 추출
(Query Sampler)
Legend
Validator: 사전에 계산한 재계산 토큰 위치를 업데이트 함으로써 stale 정보 보완
C2 추론 정확도 보장
F3 LLM 추론 실행
F4 KV 캐시 관리
Q1 Throughput
Q2 HBM 점유율
Q3 고부하 성능
F2 추론 스케줄링
작은 수치 = B0(GPU-only) → 후보의 이론 예상값(분석 모델, 시뮬레이션 아님)과 B0 대비 개선. 파란 글씨 = 소유자 별 대비 코멘트.
Notes: 2안 선택 이유
1안은 사전 재계산량이 커져 저장본이 더 불어남
1 안의 Performance ★★★은 hit일 때만 참. 대표 Query군이 실제 분포를 못 따라가면 (W/L 변화, 신규 패턴) hit율이 떨어지고, 장점과 제약이 동시에 무너짐

## Slide 7
DP3. KV 캐시 재사용 구조 — Trade-off 평가 결과
예상값은 theory_model.py 분석 모델(시뮬레이션 아님, 후보 파라미터 [가정]). 별은 GPU-only 대비 새 기준(5구간) 적용 결과이고 괄호는 소유자 trade-off 별. 구간·근거는 평가 기준 페이지 참조
평가 환경·시나리오와 GPU-only(B0)·단순 offloading(경쟁 기술) 대비 개선 요약 (이론 계산 기반 예상값)
평가 환경
• 1 노드(DP1과 같은 HW). 압축은 범위 밖, 선택 재계산만 사용
• Llama-3.1-70B BF16, SYS-H100. B0 = GPU-only, B1 = 단순 offloading
평가 시나리오
• Agent KV Fleet P3 공유 문서 wave: 컨텍스트의 30%가 세션 간 공유 문서(그중 50% non-prefix)
• B0·B1은 세션마다 복제 저장, DP3는 1회 보관 + 선택 재계산(15% 토큰) [가정]
QA | 무엇을 평가했나 | B0 GPU-only (Baseline) | 경쟁 기술 (단순 offloading) | 후보 1안 Pipe-and-Filter | 후보 2안 Shared Repository
Q1 처리량 | SLO(TTFT ≤ 2 s, TPOT ≤ 50 ms) 만족 Max goodput | 451 tok/s | 1,058 tok/s (×2.35, ★1) | 1,462 tok/s B0 대비 ×3.25 · 경쟁 기술 대비 +38% ★1.5 (소유자 ★2) | 1,512 tok/s B0 대비 ×3.36 · 경쟁 기술 대비 +43% ★1.5 (소유자 ★2.5)
Q2 HBM 효율 | HBM 상주 KV 시간 평균(GiB), 같은 부하·SLO | 425 GiB | 425 GiB (0%, ☆) | 255 GiB B0 대비 -40% · 경쟁 기술 대비 -40% ★2 (소유자 ★3) | 319 GiB B0 대비 -25% · 경쟁 기술 대비 -25% ★1 (소유자 ★2)
Q3 고부하 지연 | B0 포화 부하의 90%에서 TTFT·TPOT P99 | TTFT 3.22 s · TPOT 26.2 ms (SLO 초과) | TTFT 0.89 s · TPOT 21.6 ms (r 2.10, ★2) | TTFT 0.58 s · TPOT 20.6 ms B0 대비 r 2.65(TTFT -82%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -35% ★2.5 (소유자 ★1) | TTFT 0.54 s · TPOT 20.5 ms B0 대비 r 2.76(TTFT -83%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -39% ★2.5 (소유자 ★2.5)
요약 (심사용)
• 두 안 모두 공유 문서를 1회만 보관(−30%)해 GPU-only 대비 처리량 ×3.25~×3.36(★1.5), TTFT P99 r 2.65~2.76(★2.5). 경쟁 기술(×2.35) 대비 처리량 +38%~+43%.
• HBM은 1안 -40%(관련 KV만 보유, ★2), 2안 -25%(사전 보유, ★1). 안 간 처리량 차이는 링크 병목 구간이라 거의 없고, 1안의 고부하 tail 발산은 B0 포화 90% 부하에서는 나타나지 않는다.

## Slide 8: DP4. 서버 간 KV 캐시 공유 구조 – 설계
설계 안 | (1안) 중앙 서버 중재 구조 |  | (2안) 락 기반 직접 접근 구조 | 
구조 |  |  |  | 
장점 | 중앙에서 동기화를 일괄 처리하여 요청당 동기화 오버헤드가 작음 (Q1) 중앙에서 요청 순서와 동시 처리량을 제어하여 경합 관리에 유리 (Q3) |  | 중앙 병목은 회피 및 분산 병렬 처리에 유리(Q1, Q3) 노드별 분산 처리로 병렬성 확보 및 수평 확장에 유리 (Q5) | 
단점 | 고부하 시 서버 집중에 따른 병목 가능 (Q3) 노드 증가 시 중앙 서버의 처리 용량이 확장 한계로 작용(Q5) |  | 락 획득 및 공유 데이터 접근에 따른 동기화 오버헤드 발생 (Q1) 고부하 시 락 경합 및 대기시간 증가로 지연 편차 확대 (Q3) | 
Tradeoff | Q1. Performance 처리량 ▸ 2안과 동일 Q3. Performance 고부하 지연시간 ▸ 예상보다 높음 Q4. Scalability ▸ 2안과 동일 | ●●◐ 1,601→4,941 tok/s (×3.09) ●●○ TTFT 3.2→0.4 s (r 3.36) ●●○ SE 98→99% | Q1. Performance 처리량 ▸ 1안과 동일 Q3. Performance 고부하 지연시간 ▸ 예상보다 높음 Q4. Scalability ▸ 1안과 동일 | ●●○ 1,601→4,941 tok/s (×3.09) ●◐○ TTFT 3.2→0.4 s (r 3.34) ●●● SE 98→99%
공유 메모리 풀
공유 데이터
공유 메타데이터
해시 테이블 · allocator · LRU
전역 락 배열 (노드별 슬롯)
공유 KV 캐시의 데이터 정합성을 보장하면서 동기화 방식을 최적화하는 구조
“메타데이터 서버가 모든 갱신을 관리하고, 각 노드(Client)가 서버에 요청”
“메타데이터를 공유 메모리에 두고 모든 노드가 락으로 직접 갱신”
«node» P 노드 (Client)
Migration Executor
«node» D 노드 (Client)
Migration Executor
공유 메모리 풀
공유 데이터
메타데이터 Server
해시 테이블 · allocator · LRU
1
4
«node» P 노드
Migration Executor
«node» D 노드
Migration Executor
락 매니저 스레드
슬롯 scan → LOCKED grant
5
10
2
8
Polling
슬롯 scan, 락 grant
Client Library
요청 쓰기 / 응답 읽기
Client Library
요청 쓰기 / 응답 읽기
락 불필요
락 불필요
Client Library
로컬 락
메타데이터 직접 갱신
Client Library
로컬 락
메타데이터 직접 갱신
노드 로컬 락 (DRAM)
노드 로컬 락 (DRAM)
요청 / 응답 슬롯 (RPC)
2
3
4
6
5
7
1
3
6
4
9
7
데이터 수신
데이터 송신
데이터 수신
데이터 송신
총 6.5점
총 6.5점
후보 특화 모듈
공통 모듈
Legend
DP 설계 모듈
F3 LLM 추론 실행
Q1 Throughput
Q3 고부하 성능
C1 vLLM 개발 환경
Q4 확장성
F4 KV 캐시 관리
작은 수치 = B0(GPU-only) → 후보의 이론 예상값(분석 모델, 시뮬레이션 아님)과 B0 대비 개선. 파란 글씨 = 소유자 별 대비 코멘트.
Notes: [DP4 설계 - 중앙 직렬화 vs 분산 락]
두 안은 공통 전제를 공유합니다.
KV 블록은 한 번 쓰면 바뀌지 않고 해시로 식별되며, 페이로드는 GPU DMA가 CPU 캐시를 우회하므로 메타데이터를 READY로 publish하는 시점을 가시성 경계로 삼습니다. 차이는 메타데이터, 즉 prefix 인덱스와 refcount, 할당기, LRU의 일관성 책임을 누가 지는가입니다.
C1은 메타데이터 서버 한 곳이 모든 연산을 직렬화하고 노드는 CXL 슬롯 기반 RPC로 요청합니다.
Beluga가 택한 방식으로 락이 필요 없지만 서버가 SPOF이자 처리량 상한입니다.
C2는 메타데이터를 공유 메모리에 두고 모든 노드가 2단 락으로 직접 갱신합니다.
TraCT가 택한 방식으로 중앙 서버가 없지만 락 매니저의 스캔 비용이 노드와 슬롯 수에 비례하고, 락을 쥔 노드가 죽으면 정체되며, clflush 누락 같은 가시성 버그 위험이 있습니다.

## Slide 9
DP4. 서버 간 KV 캐시 공유 구조 — Trade-off 평가 결과
예상값은 theory_model.py 분석 모델(시뮬레이션 아님, 후보 파라미터 [가정]). 별은 GPU-only 대비 새 기준(5구간) 적용 결과이고 괄호는 소유자 trade-off 별. 구간·근거는 평가 기준 페이지 참조
평가 환경·시나리오와 GPU-only(B0)·단순 offloading(경쟁 기술) 대비 개선 요약 (이론 계산 기반 예상값)
평가 환경
• H100×8 4노드(실장) + CXL 공유 풀 8 TiB(풀 장비가 없어 시뮬레이션 대상, 노드당 유효 63 GB/s). B0·B1은 노드 독립(SSD 16 GB/s)
• 교차 라우팅 25%는 B0·B1에서 재계산, 후보는 풀에서 공유. 풀·제어 평면은 DP4 시뮬레이터 구조와 파라미터를 따르는 이론 모델
평가 시나리오
• Agent KV Fleet P4 노드 확장: 2→16 노드(세션 ∝ 노드), 노드 간 KV 블록 조회·소유권 이동
• 제어 평면: 중앙 RPC ≈ 7 µs vs 분산 락 P99 ≈ 804 µs (요청당 4 op)
QA | 무엇을 평가했나 | B0 GPU-only (Baseline) | 경쟁 기술 (단순 offloading) | 후보 1안 중앙 서버 중재 | 후보 2안 락 기반 직접 접근
Q1 처리량 | SLO(TTFT ≤ 2 s, TPOT ≤ 50 ms) 만족 Max goodput | 1,601 tok/s | 2,973 tok/s (×1.86, ☆) | 4,941 tok/s B0 대비 ×3.09 · 경쟁 기술 대비 +66% ★1.5 (소유자 ★2.5) | 4,941 tok/s B0 대비 ×3.09 · 경쟁 기술 대비 +66% ★1.5 (소유자 ★2)
Q3 고부하 지연 | B0 포화 부하의 90%에서 TTFT·TPOT P99 | TTFT 3.22 s · TPOT 26.2 ms (SLO 초과) | TTFT 1.36 s · TPOT 23.0 ms (r 1.64, ★1) | TTFT 0.36 s · TPOT 21.1 ms B0 대비 r 3.36(TTFT -89%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -74% ★3 (소유자 ★2) | TTFT 0.36 s · TPOT 21.1 ms B0 대비 r 3.34(TTFT -89%) · 경쟁 기술 대비 TTFT -74% ★3 (소유자 ★1.5)
Q4 확장성 | SE(N=16) = goodput 배율 ÷ 노드 배율 | SE 98% (노드 독립) | SE 98% (노드 독립) | SE 99% B0·경쟁 기술 대비 +1%p ★3 (소유자 ★2) | SE 99% B0·경쟁 기술 대비 +1%p ★3 (소유자 ★3)
요약 (심사용)
• CXL 공유 풀이 SSD(16 GB/s)를 대체하고 교차 라우팅 재계산을 없애 GPU-only 대비 처리량 ×3.09(★1.5), TTFT P99 r 3.36(★3). 경쟁 기술 대비 처리량 +66%.
• 두 안의 제어 평면 차이(중앙 RPC 7 µs vs 락 P99 804 µs)는 요청당 수 ms 이하라 성능이 거의 같고, N=16에서 SE 99%로 동일하다. 소유자가 예상한 락 기반의 확장 우위는 이 규모에서는 드러나지 않는다.

## Slide 10
평가 Baseline(GPU-only)과 경쟁 기술(단순 offloading) 절대 수치
분석 모델: theory_model.py (GPU 한계 · DRAM 링크 51 GB/s · SSD 링크 12.8 GB/s 중 최솟값 × 이용률 0.8). 시뮬레이션이 아니며 후보 파라미터는 [가정]
모든 별 기준은 B0(GPU-only) 대비 변화량. 경쟁 기술(B1)의 이론값이 어느 별에 놓이는지 확인용으로 병기 (이론 계산, Agent KV Fleet, SYS-H100)
QA | 범위 | 지표 | B0 GPU-only (Baseline) | 경쟁 기술 B1 (이론) | ★1 | ★2 | ★3
Q1 처리량 | 1 노드 | Max SLO goodput (tok/s) | 451 | 1,058 (×2.35, ★1) | ≥ 901 | ≥ 1,802 | ≥ 3,605
 | DP2 4노드 (P2+D2 고정) | Max SLO goodput (tok/s) | 901 | 2,117 (×2.35) | ≥ 1,802 | ≥ 3,605 | ≥ 7,209
 | DP4 4노드 (노드 독립) | Max SLO goodput (tok/s) | 1,601 | 2,973 (×1.86) | ≥ 3,202 | ≥ 6,403 | ≥ 12,806
Q2 HBM 효율 | 1 노드 | HBM 상주 KV (GiB, 낮을수록 좋음) | 425 | 425 (0%, ☆: LRU가 HBM을 채움) | ≤ 340 | ≤ 255 | ≤ 170
 | DP2 4노드 | HBM 상주 KV (GiB) | 850 | 850 | ≤ 680 | ≤ 510 | ≤ 340
Q3 고부하 지연 | B0 포화 부하 90% | TTFT P99 (s) / TPOT P99 (ms) | 3.22 s / 26.2 ms (SLO 초과) | 0.89 s / 21.6 ms (r 2.10, ★2) | TTFT ≤ 1.57 s | ≤ 0.80 s | ≤ 0.36 s
Q4 확장성 | N=16 | SE (%) | 98 (노드 독립) | 98 (노드 독립, ★3) | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 95
Q5 변경 용이성 | 후보 구현 | module 수 (환산 M/M) | — | — | ≤5 (≈1.0) | ≤3 (≈0.6) | ≤2 (≈0.4)
Baseline과 경쟁 기술 정의
• B0 GPU-only(Baseline): vLLM 기본. KV가 HBM에 없으면 16K 재prefill(≈0.65 s). 스케줄링도 offload도 없음
• 경쟁 기술 B1(단순 offloading): HBM이 차면 LRU로 DRAM, DRAM이 차면 SSD로 이동. 턴 종료 시 증분만 write-through, 요청 시 동기 복원, prefetch·예측 없음
• DP2의 B0는 P/D 고정 역할, DP4의 B0·B1은 노드 독립(교차 라우팅 25%는 재계산)
읽는 법
• ★1 = Stakeholder 요구(B0 대비), ★2 = 경쟁 기술 문헌 대표값, ★3 = 경쟁 기술 위 목표(Q1은 문헌 상위권 8x, Q2·Q3는 ★2 × 1.5). 수치는 모두 B0 대비
• 경쟁 기술(B1) 이론값: Q1 ×2.35(★1, 문헌 중앙값 4x에는 못 미침), Q3 r 2.10(★2). Q1은 이 시나리오의 이론 상한(×4.0)이 ★3(8x)보다 낮아 ★3에 도달할 수 없다
• Q2는 예외: 정적 LRU offload는 HBM을 캐시로 채워 감소 0%다. ★2의 40%는 HBM 절감을 목적으로 한 offload 문헌(DirectKV 등)의 값이다
• 이론 상한: 처리량은 GPU 한계로 B1의 1.7x(= B0의 ×4.0), HBM은 ≈88% 절감, TTFT는 prefill(≈41 ms)까지

## Slide 11
이론 계산 기반 예상값 산출 방식
코드: doc-mk/QA-criteria-v4/theory_model.py. 후보 파라미터는 덱의 장단점과 DP1 요구 수치(prefetch 적중 ≥ 60~70%, 낭비 ≤ 30%)에서 방향만 가져온 [가정]이며 시뮬레이션으로 교체한다
B0·B1은 물리 한계에서 계산하고, 후보는 같은 식에 설계 파라미터만 바꿔 넣는다 (시뮬레이션 아님)
계산 구조
① 반환 세션 hit: LRU stack distance. idle ~ Exp(60 s), 그 사이 서로 다른 세션 λT개 접근 → HBM(85 세션분)·DRAM(184 세션분)에서 발견될 확률
② 처리 한계 λ = min(GPU 1/0.113 s, DRAM 링크 51 GB/s ÷ 이동 바이트, SSD 링크 12.8 GB/s ÷ 이동 바이트). B0는 miss마다 0.65 s 재계산. Max SLO goodput = 0.8 × 256 tok × λ
③ 이동 바이트 = miss × (1−π) 동기 복원 + miss × π × (1+ω) prefetch + w × miss write-back (π 적시율, ω 낭비, w write-back 비율; B1은 w=0.1 증분 기록)
④ 고부하 = B0 포화 부하의 90%. TTFT P99 = 새 입력 prefill 41 ms + 결정 지연 + 99% 복원 경로 ÷ (1 − 링크 이용률). TPOT P99 = 18.1 ms × (1 + 0.5 × 이용률)
⑤ SE(16) = min(1, 결정 용량 ÷ 요구 결정률). 결정 비용은 후보 수에 선형(2 ms × N) [기존 평가의 ASSUMED]
한계(정직하게)
• 후보 파라미터(θ, π, ω, watermark, u_P …)는 가정이다. 값이 바뀌면 별이 바뀐다
• 시나리오는 단순 offloading 이론값이 Q3(r 2.0)에서 문헌 수준이 되도록 정했다. Q1은 문헌 하단(×2.35)이며 이 선택 자체가 설계 선택이다
• 큐잉은 링크 이용률 1/(1−ρ)로 근사했다. 연속 배칭·chunked prefill의 세부는 반영하지 않았다
• 이용률 상한 0.8, idle 평균 60 s, 공유 문서 30%는 설계값이다
• DP2·DP4는 4노드 요약 모델이다. 결정 용량·제어 평면 지연은 기존 평가의 상수를 썼다
후보 | θ 배치 효율 | w write-back | π prefetch 적시 | ω 낭비 | 추가 GPU·결정 지연 | HBM watermark | 근거(덱 장단점·요구 수치)
B1 경쟁 기술 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | — | 1.00 | 정의상 정적 LRU, 증분 write-through, 동기 복원
DP1 1안 자원 상태 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 결정 3 ms | 0.80 | 임계 trigger로 HBM 압박 구간 단축, 접근 특성 구분 한계
DP1 2안 데이터 특성 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.95 | 접근 특성 기반 이동·prefetch(요구 70%에서 낭비 차감), snapshot stale로 HBM 확보 지연
DP2 1안 스케줄링 시점 | 유휴 P 노드 활용 u_P 0.2 | — | — | — | 결정 8 ms(2 ms × N) | 0.85 | 실시간 상태 반영, 결정 지연이 critical path
DP2 2안 사전 계획 | u_P 0.5 | — | — | — | Re-plan P99 +40 ms | 0.92 | 결정은 critical path 밖, 고부하 시 Re-plan(31%), plan 예약으로 HBM 여유 필요
DP3 1안 Pipe-and-Filter | dedup 0.70 | 0.1 | 0 | 0 | GPU +27 ms, 체인 tail 25 ms | 0.60 | 관련 KV만 보유(HBM↓), 요청마다 체인 중복 계산, 고부하 tail
DP3 2안 Shared Repository | dedup 0.70 | 0.1 | 0 | 0 | GPU +3 ms | 0.75 | 분석 1회+조회라 처리량·tail 유리, 재사용 KV·위치 사전 보유로 점유↑
DP4 1안 / 2안 | CXL 풀이 SSD 대체 | 0.1 | 0 | 0 | RPC 7 µs / 락 P99 804 µs × 4 op | — | 노드 유효 63 GB/s, 교차 라우팅 25% 재계산 제거, 제어 평면은 요청당 ms 이하

## Slide 12
평가 환경과 시뮬레이션 정의
출처: doc-mk/Evaluation/DP4/sim (DESIGN_NOTES.md, simulation-plan.md), system-specs.md, project-context GC-1·GC-9. 별점·표 수치는 theory_model.py 이론 예상값, 시뮬레이터 실행 결과는 DP4/results/2026-10-25_dp4-agent-kv-fleet.md
무엇이 실장 장비이고 무엇이 시뮬레이션인지, DP4 시뮬레이터가 무엇을 모델링하는지, 이번 수치가 어디서 나왔는지
DP | 평가 환경 | 실장 / 시뮬레이션 | 수치 산출 (이 덱)
DP1 | H100×8 1노드, HBM 640 GiB · DRAM 1 TiB · NVMe 16 GB/s | 모두 실장 장비 구성 | 이론 예상값(분석 모델)
DP2 | H100×8 4노드(P 2 + D 2 고정 역할이 Baseline), 노드 간 링크 RDMA 50 GB/s [ASSUMED] | 노드·메모리는 실장 구성, 노드 간 링크는 가정 | 이론 예상값(분석 모델)
DP3 | H100×8 1노드(DP1과 같은 구성) | 모두 실장 장비 구성 | 이론 예상값(분석 모델)
DP4 | H100×8 4노드 + CXL 공유 메모리 풀 8 TiB | 노드는 실장, CXL 풀은 장비가 없어 시뮬레이션 | 덱 수치는 이론 예상값. DP4 시뮬레이터로 Agent KV Fleet 실행 완료(별도 결과 문서, Baseline-RDMA 대비)
DP4 시뮬레이터(레포 doc-mk/Evaluation/DP4/sim)
• 방식: 이산 사건 시뮬레이터(DES). P/D 분리 클러스터에서 세 가지 구성(Baseline-RDMA, 중앙 직렬화 C1, 분산 락 C2)을 같은 요청 흐름으로 비교
• 링크: 선입선출 유체 서버(FIFO fluid server). 노드 egress/ingress, CXL 풀 집계 대역폭을 공유 자원으로 모델링, 활성 전송은 공정 분할
• decode: processor sharing. prefill·decode 단계 시간은 DP1 모델(`dp1_bridge`)을 그대로 가져와 DP 간 물리가 같다
• 제어 평면: lookup · publish · pin · unpin 연산별 지연. 중앙 RPC 약 2~7 µs, 분산 락 2.6~804 µs(P99)
• 파라미터: 전부 값·범위·출처(PAPER / SPEC / ASSUMED)를 기록. 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다
• 반복: seed 5개(11, 23, 37, 53, 71), 부하 격자 ×0.5~×8, 95% 신뢰구간, 요청별 SLO로 goodput 계산
CXL 풀 모델과 가정
• 풀 8 TiB, 노드당 어댑터 2개(PCIe 5.0 x16, 각 63 GB/s), 풀 집계 1 TB/s, 유효 효율 0.5 [ASSUMED] → 노드 유효 약 63 GB/s
• 접근 지연은 제어 평면 비용과 데이터 이동 시간으로 반영. 풀 용량 한계와 HBM OOM은 미반영
• 미반영: CXL 스위치 혼잡, 메모리 뱅크 경합, 락 매니저 스레드의 CPU 스케줄링 간섭, 풀 장치 장애, 전력
이번 수치의 위치
• 이 덱의 별점·표 값은 theory_model.py 이론 예상값이다(GPU-only B0 기준). 시뮬레이터 Baseline-RDMA는 B0도 B1도 아니라(HBM 용량 압박·DRAM/SSD tier 미모델링) 직접 대체하지 않는다
• 시뮬레이터 실행(2026-10-25, Agent KV Fleet 16K/10턴/노드 2~16, seeds 5): Baseline-RDMA 대비 goodput H100 x1.00(N=4)·x1.2(N=8)·x1.4(N=16), B200 x0.51(CXL ingress 포화). 상세 DP4/results/2026-10-25_dp4-agent-kv-fleet.md. 이론 모델과는 기준·유휴 모델(sim 8 s vs 60 s)이 달라 대조 불가
• 노드·HBM·DRAM·SSD는 실장 장비라 DP1·DP3와 B0·B1 값은 실측으로 검증해 모델 파라미터를 보정할 수 있다

## Slide 13
처리량 - 평가 기준
Baseline(GPU-only) 대비, SLO를 만족하는 조건에서의 처리량(Max값) 증가율 — ★2는 경쟁 기술(KV offload·재사용) 문헌 대표값
출처: LMCache 2510.09665 · Mooncake 2407.00079 · InferCept 2402.01869 · Pensieve 2312.05516 · AttentionStore 2403.19708 · DistServe 2401.09670 · Sarathi-Serve 2403.02310. 'up to' 보고값이며 지표·baseline이 달라 직접 비교 아님
[Metric] R = Max SLO goodput(후보) ÷ Max SLO goodput(B0 GPU-only)
- B0 = vLLM 기본(HBM만, 부족하면 recompute). 경쟁 기술 = KV offload·재사용·상태 보존 시스템(LMCache, Pensieve, InferCept, Mooncake, AttentionStore 등). 이론 대리 B1 = 단순 offloading(증분 write-through, 동기 복원, prefetch 없음)
- Baseline 절대값(이론, 1노드): B0 451 tok/s → ★1 ≥ 901 · ★2 ≥ 1,802 · ★3 ≥ 3,605 tok/s. 이 시나리오의 이론값: B1 ×2.35(1,058 tok/s), 이론 상한 ×4.0
- 구간 규칙: ★1 = Stakeholder 2x · ★2 = 문헌 8건 headline 개선의 중앙값 4.0x · ★3 = 문헌 상위권 8x(★2의 2배) · ★ 1단계 = 2배(log 등간격), 반 단계는 기하 중점
별 | 기준 (정량) | 근거 | 출처
★ 3 | R ≥ 8.0 (≥ 3,605 tok/s) | 문헌 상위권 ≈ 8x: AttentionStore prefill 처리량 7.8~8.2x(TTFT −87%), DistServe 요청 수 7.4x(SLO 내), Sarathi-Serve SLO 내 처리량 최대 6.9x(Falcon-180B). ★2(4x)의 2배. LMCache 최대 14x는 극단 조건이라 앵커에서 제외 | AttentionStore, DistServe, Sarathi-Serve
★ 2.5 | 5.7 ≤ R < 8.0 (≥ 2,568 tok/s) | ★2와 ★3의 기하 중점(√(4×8)=5.7x). Mooncake 시뮬 +525%(6.25x), LMCache 실서비스 QPS 확장 4~6x의 상단과 Sarathi-Serve 6.9x 사이 | Mooncake, LMCache, Sarathi-Serve
★ 2 | 4.0 ≤ R < 5.7 (≥ 1,802 tok/s) | 경쟁 기술 대표값 = KV offload·재사용 시스템 8건의 headline 개선(1.75, 2.0, 2.3, 3.0, 5.0, 6.25, 7.8, 14x)의 중앙값 4.0x(기하평균 4.1x). LMCache 실서비스 QPS 확장 4~6x의 하한과도 일치 | InferCept, Mooncake, LMCache, Pensieve, AttentionStore
★ 1.5 | 2.8 ≤ R < 4.0 (≥ 1,262 tok/s) | ★1과 ★2의 기하 중점(√(2×4)=2.8x). Pensieve 최대 3.0x, Sarathi-Serve 2.6x 구간 | Pensieve, Sarathi-Serve
★ 1 | 2.0 ≤ R < 2.8 (≥ 901 tok/s) | Stakeholder 요구: "처리량 개선 2배 이상 되어야 제품화 논의 가능" (GPU-only 대비). 문헌 하위 사분위(≈2.2x: InferCept 2.0x, LMCache 단일 노드 하한 2.3x, Mooncake 실트래픽 1.75x)와 같은 수준 | Stakeholder 요구사항, InferCept, LMCache, Mooncake
미충족 | R < 2.0 | Stakeholder 요구(2배) 미충족 | —
구간 대비 근거 위치 (GPU-only 대비 R, log 축) — 문헌 7편 + 이론
☆ 미충족
★1
★1.5
★2
★2.5
★3
2x
3x
4x
6x
8x
16x
Stakeholder 요구: 처리량 2배 이상 (GPU-only 대비)
InferCept 1.6~2x · Mooncake 실트래픽 +75%(1.75x)
Pensieve 1.14~3.0x (vLLM·TensorRT-LLM 대비)
LMCache 단일 노드 로컬 CPU offload 하한 2.3x
LMCache 실서비스 고 QPS: 동일 TTFT 환산 QPS 확장 4~6x
Sarathi-Serve SLO 내 처리량 2.6x(Mistral-7B)~6.9x(Falcon-180B)
DistServe 요청 수 7.4x (SLO 내)
AttentionStore prefill 처리량 7.8~8.2x (TTFT −87~88%)
Mooncake 시뮬 +525% (6.25x, 시뮬)
LMCache 최대 14x (극단 조건)
이 시나리오 이론: 단순 offload ×2.35 ~ 상한 ×4.0
문헌 보고값(up to)
Stakeholder·시나리오 요구
계산·정책
참고(극단 조건·압축 혼합, 앵커 제외)

## Slide 14
자원(HBM) 효율성 - 평가 기준
Baseline(GPU-only) 대비 HBM 사용량 감소율 (KV 캐시 관리, 압축 제외) — ★2는 오프로딩 문헌 수준
출처[1]: DirectKV OSDI'26 · HeadInfer (arXiv 2502.12574, 검색 요약 기준) · ShadowKV ICML'25 (arXiv 2410.21465). 40~80% 범위는 사용자 인용(원문 대조 필요). 절대값은 분석 모델
[Metric] 감소율 = (B0 HBM 사용 − 후보 HBM 사용) ÷ B0 HBM 사용 (HBM 사용 = HBM에 올라와 있는 KV 크기의 시간 평균, 같은 부하·SLO)
- Baseline 절대값(이론): B0 425 GiB(HBM KV 풀 = 640×0.9 − 가중치 131 − 활성값 20 전체) → ★1 ≤ 340 · ★2 ≤ 255 · ★3 ≤ 170 GiB
- 단순 LRU offload(B1)는 HBM을 캐시로 채워 425 GiB(감소 0%, ☆)다. 문헌의 40%는 HBM 절감을 목적으로 한 offload(DirectKV 등)의 보고값이라 ★2 앵커로 쓴다. 이론 상한 ≈ 88%
- 구간 규칙: ★1 = 시나리오 요구 20% · ★2 = 오프로딩 문헌 수준 40% · ★3 = 잔여 HBM(60%)을 1.5x 더 줄인 값 = 감소율 60% · 반 단계는 중점(10%p)
별 | 기준 (정량) | 근거 | 출처
★ 3 | 감소율 ≥ 60% (HBM ≤ 170 GiB) | 경쟁 기술이 줄이고 남은 HBM(60%)을 1.5x 더 줄이면 40%만 남는다 → 감소율 60%. 이론 상한(≈88%)과 HeadInfer 92%(1M ctx 극단)보다 보수적. ShadowKV(batch 6x)는 key 저랭크 압축이라 제외 | DirectKV, HeadInfer [1], 이론 계산
★ 2.5 | 50 ≤ 감소율 < 60% (HBM ≤ 212 GiB) | ★2와 ★3의 중점 | —
★ 2 | 40 ≤ 감소율 < 50% (HBM ≤ 255 GiB) | 경쟁 기술(오프로딩 계열) 수준: DirectKV는 CPU 메모리 직접 접근으로 GPU 메모리 43% 감소(GH200, 기존 offload 대비). 사용자 인용 '배치·오프로딩 계열 40~80%'의 하한 | DirectKV [1]
★ 1.5 | 30 ≤ 감소율 < 40% (HBM ≤ 298 GiB) | ★1과 ★2의 중점 | —
★ 1 | 20 ≤ 감소율 < 30% (HBM ≤ 340 GiB) | 시나리오 요구 20%. 계산: HBM 20% 감소 = 같은 HBM에 KV 1/0.8 = 1.25배 수용(동시 처리 +25% 이상, 이론) | 시나리오 요구 / 이론 계산
미충족 | 감소율 < 20% | 시나리오 요구(20%) 미충족. 음수는 후보가 HBM을 더 쓴 경우 | —
구간 대비 근거 위치 (HBM 감소율 %, GPU-only 대비)
☆ 미충족
★1
★1.5
★2
★2.5
★3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
이론 B1(정적 LRU offload) = 0% (HBM을 캐시로 채움)
시나리오 요구 20% (≈ 동시 수용 +25%)
DirectKV (OSDI'26): 기존 offload 대비 GPU 메모리 43% 감소 = 경쟁 기술 수준
오프로딩 계열 보고 범위 40~80% [1]
이론 상한 ≈ 88% (decode 상주분만 남김)
ShadowKV: batch 6x ≈ 83%/seq (key 저랭크 압축 포함)
HeadInfer: 총 GPU 메모리 92% (1M ctx 단일 요청, 극단)
문헌 보고값(up to)
Stakeholder·시나리오 요구
계산·정책
참고(극단 조건·압축 혼합, 앵커 제외)
HBM 사용량과 전체 Data 대비 사용률
• HBM 사용량: HBM에 올라와 있는 KV의 시간 평균 크기
예) 100초 중 40초 100 GiB, 60초 50 GiB → 70 GiB
• 요청이 늘면 HBM 크기 내 점유율은 포화되어 이동 효율을 가리지 못한다 → 전체 KV 대비 사용률을 병기
예) HBM 점유 40→64 GiB, KV 120 GiB: 크기 내 50→80%, 전체 대비 66→53%
• 압축이 아니므로 정확도(출력)는 변하지 않는다.

## Slide 15
고부하 지연시간(Tail Latency) - 평가 기준
Baseline(GPU-only) 대비 TTFT·TPOT P99 개선 r (고부하 = B0 포화 부하의 90%, SLO 충족 전제) — ★2는 경쟁 기술 수준
출처: LMCache (arXiv 2510.09665, 검색 요약 기준) · KVFlow (arXiv 2507.07400) · DirectKV OSDI'26. LMCache E2E 50~75%는 사용자 인용(원문 대조 필요). 절대값은 분석 모델
[Metric] r = √[ (B0 TTFT P99 ÷ 후보 TTFT P99) × (B0 TPOT P99 ÷ 후보 TPOT P99) ], 감소율 = 1 − 1/r
- 고부하: 부하를 B0 포화 부하(2.20 turn/s)의 90%(1.98)에 고정. Baseline 절대값(이론): B0 TTFT P99 3.22 s · TPOT P99 26.2 ms (이 부하에서 B0는 TTFT SLO 초과). TPOT이 같으면 TTFT가 ★1 ≤ 1.57 · ★2 ≤ 0.80 · ★3 ≤ 0.36 s
- 경쟁 기술의 이론값(B1): TTFT 0.89 s · TPOT 21.6 ms → r 2.10 (★2 구간). 후보는 SLO(TTFT ≤ 2 s, TPOT ≤ 50 ms) 충족 필수
- 구간 규칙: ★1 = Stakeholder 체감 30%(r 1.43) · ★2 = 경쟁 기술 수준 50%(r 2.0) · ★3 = ★2 × 1.5 = r 3.0(감소율 67%) · 반 단계는 기하 중점
별 | 기준 (정량) | 근거 | 출처
★ 3 | r ≥ 3.0 (감소율 67%) (TPOT 동일 시 TTFT ≤ 0.36 s) | 경쟁 기술(r 2.0)의 1.5x(offload baseline 대비 문헌 개선 1.2~1.83x의 중간). LMCache 고 QPS 실트래픽 TTFT 4.4~6.6x·ITL 34~58%를 r로 환산하면 2.6~4.0이라 그 중간~상단에 해당 | LMCache, KVFlow, DirectKV
★ 2.5 | 2.45 ≤ r < 3.0 (감소율 59%) (TPOT 동일 시 TTFT ≤ 0.54 s) | ★2와 ★3의 기하 중점(√(2.0×3.0)=2.45) | —
★ 2 | 2.0 ≤ r < 2.45 (감소율 50%) (TPOT 동일 시 TTFT ≤ 0.80 s) | 경쟁 기술 수준: LMCache Context 벤치마크 E2E 지연 약 50~75% 감소의 하한(r 2.0). 이론 B1 r 2.10가 이 구간에 놓인다 | LMCache
★ 1.5 | 1.7 ≤ r < 2.0 (감소율 41%) (TPOT 동일 시 TTFT ≤ 1.11 s) | ★1과 ★2의 기하 중점(√(1.43×2.0)=1.7) | —
★ 1 | 1.43 ≤ r < 1.7 (감소율 30%) (TPOT 동일 시 TTFT ≤ 1.57 s) | Stakeholder 요구: 사용자 체감 성능 개선 기준 30% 감소(r 1.43, GPU-only 대비) | Stakeholder 요구사항
미충족 | r < 1.43 | r < 1.43 또는 SLO 위반. 음수는 B0보다 나빠진 경우 | —
구간 대비 근거 위치 (P99 개선 r, GPU-only 대비)
☆ 미충족
★1
★1.5
★2
★2.5
★3
1x
1.5x
2x
2.5x
3x
3.5x
4x
4.5x
Stakeholder: 체감 30% 감소 (r 1.43)
이론 B1(단순 offload) r 2.10
LMCache E2E 지연 50~75% 감소 (r 2.0~4.0) = 경쟁 기술 수준
LMCache 고 QPS TTFT 4.4~6.6x·ITL 34~58% → r 2.6~4.0
★3 근거: 경쟁 r 2.0 × offload 대비 문헌 개선 1.2~1.83x = 2.4~3.7
문헌 보고값(up to)
Stakeholder·시나리오 요구
계산·정책
참고(극단 조건·압축 혼합, 앵커 제외)
P99의 의미
상위 1%의 극단적 지연을 포착해 고부하 서비스 끊김을 검증

## Slide 16
SLO 기준
TTFT·TPOT의 측정 정의, 절대 기준, 근거 계산과 적용 규칙 (모든 DP·후보·Baseline에 동일 적용)
출처: 공통 SLO 기준 · MLPerf Inference(2차) · Brysbaert 2019. 계산: 가중치 141 GB, H100×8 3.35 TB/s·989 TFLOPS, B200×8 8 TB/s, MFU 0.45. 하한은 attention 2차 항·통신·커널 제외
Metric | 측정 정의 | 절대 SLO | 근거 (계산)
TTFT (첫 토큰까지의 시간) | 요청 도착 → 첫 출력 토큰 수신. 큐잉 + prefill + (필요 시) KV 복원 시간 포함. 요청별 값의 P99로 판정 | TTFT P99 ≤ 2 s | 8K prefill 이론 0.32 s = (2 × 70.6B × 8,192 = 1.16 PFLOP) ÷ (H100×8 989 TFLOPS×8 × MFU 0.45 = 3.56 PFLOP/s). 2 s는 이의 약 6배(큐잉 여유). Agent KV Fleet의 16K 컨텍스트 재prefill은 0.65 s라 약 3배 여유. MLPerf Llama-2-70B 표준 시나리오와 같은 자릿수(2차 자료)
TPOT (출력 토큰당 시간) | (요청 E2E − TTFT) ÷ (출력 토큰 수 − 1). 토큰 간 지연의 요청별 평균에 대한 P99로 판정 | TPOT P99 ≤ 50 ms | 50 ms = 20 tok/s = 성인 묵독(5~6 tok/s)의 약 3.5배. MLPerf interactive 40 ms와 표준 200 ms 사이(2차 자료). 이론 하한: 가중치 141 GB를 step마다 읽으면 H100×8 5.3 ms, B200×8 2.2 ms. 16K KV(5 GiB/세션) batch 64를 더하면 H100 약 18 ms. 50 ms는 이의 약 2.8배 여유
SLO 대비 이론 예산 (대역폭·연산 한계 기준 하한이며 실측이 아니다)
TTFT 예산 (s)
8K 0.32 s
16K 0.65 s
SLO 2 s
8K·16K 입력의 재계산 prefill 시간. 남는 시간이 큐잉·KV 복원·결정 지연의 예산이다(16K에서 1.35 s).
TPOT 예산 (ms, H100×8)
가중치 5.3
KV 12.8 (batch 64, 16K)
SLO 50 ms
B200×8은 가중치 하한이 2.2 ms. 오타였던 TPOT 2 ms는 이 모델에서 가중치 읽기 하한보다 낮아 달성 불가.
적용 규칙
• Q1 SLO goodput: 요청별로 TTFT ≤ 2 s 그리고 TPOT ≤ 50 ms를 함께 만족한 요청의 출력 토큰만 합산한다. 부하 sweep의 최댓값이 Max SLO goodput이다.
• Q3 고부하 지연: 부하는 Baseline Max SLO goodput의 90%로 고정하고 TTFT·TPOT P99로 r을 계산한다. 후보가 SLO(P99)를 넘으면 개선 폭과 무관하게 ☆로 본다.
• 같은 값을 모든 DP 후보와 Baseline에 적용하고, 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다. 바꾸면 새 버전으로 취급해 이전 결과와 비교하지 않는다.
• Baseline이 SLO를 만족하지 못하는 시나리오는 조용히 제외하지 않고 infeasible로 표시한다. P99 판정에는 구간당 요청 수 ≥ 1,000(seed별)을 확보한다 [가정].
• 이전 요구에 적힌 TPOT 2 ms는 50 ms의 오타로 확정해 이 덱의 모든 페이지에 50 ms를 쓴다 (소유자 확인 필요).

## Slide 17
시스템 확장성 - 평가 기준
시스템 및 자원의 증가분 대비 처리량의 증가분 비율 — ★2는 경쟁 기술(노드 독립 단순 offloading)이 보이는 '효율적' 수준
출처: AthenaK (arXiv 2409.16053, 학습 workload) · USL 환산. 90% '효율적' 기준은 관례(정책)이며 인용 논문을 확인하지 못해 출처로 삼지 않았다
[Metric] SE(N) = Goodput 증가 배율 ÷ N 증가 배율 (N = 노드 수, 평가는 N=16 시뮬레이션)
- USL 환산: SE(N) = 1 ÷ (1 + σ(N−1)), σ = 조율 계층의 직렬 비중. N=16에서 SE 80%↔σ 1.67%, 85%↔1.18%, 90%↔0.74%, 92.5%↔0.54%, 95%↔0.35%
- Baseline 절대값(이론): B0·B1 모두 노드 독립이라 조율 비용이 없다 → SE 98%(부하 불균형 2% [가정]). 기준은 이상적 선형 확장 대비라 Baseline이 B0든 경쟁 기술(B1)이든 구간은 같다. 단 노드 독립 구조는 노드 간 공유 이득이 없다
- 구간 규칙: ★1 = Stakeholder 80% · ★2 = 90%(경쟁 기술 수준: 병렬 효율에서 '효율적'이라 부르는 관례, 손실 10% 이내) · ★3 = 95%(조율 계층을 두고도 손실 5% 이내) · 반 단계는 중점
별 | 기준 (정량) | 근거 | 출처
★ 3 | SE ≥ 95% | 경쟁 기술 위의 우리 목표: 노드 간 KV 공유·조율 계층을 두고도 처리량 손실 5% 이내(16노드에서 15.2노드분 효과). 조율 계층 직렬 비중 σ ≤ 0.35%(USL 환산, 정책 선택) | USL 환산 / 정책
★ 2.5 | 92.5 ≤ SE < 95% | ★2와 ★3의 중점(손실 7.5%) | —
★ 2 | 90 ≤ SE < 92.5% | 경쟁 기술 수준: 처리량 손실 10% 이내(16노드에서 14.4노드분 효과), '효율적'이라 부르는 관례. 노드 독립 단순 offloading은 조율 비용이 없어 SE 98%지만 노드 간 공유 이득이 없다 | 정책 선택, 이론 계산
★ 1.5 | 85 ≤ SE < 90% | ★1과 ★2의 중점(손실 15%) | —
★ 1 | 80 ≤ SE < 85% | Stakeholder 요구: SE > 80%. 문헌: 65,536 GPU에서 병렬 효율 80% 보고(AthenaK, 학습 workload라 서빙 SE와 의미가 다름) | Stakeholder 요구사항, arXiv 2409.16053
미충족 | SE < 80% | 확장은 되지만 조율 계층이 병목. 시나리오 요구(80%) 미충족 | —
구간 대비 근거 위치 (SE %, N=16)
☆ 미충족
★1
★1.5
★2
★2.5
★3
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Stakeholder 요구: SE > 80%
AthenaK: 65,536 GPU에서 병렬 효율 80% (학습)
'효율적' 보고 관례 90% (정책, 손실 10% 이내)
USL 환산 σ: 80%↔1.67% · 90%↔0.74% · 95%↔0.35%
문헌 보고값(up to)
Stakeholder·시나리오 요구
계산·정책
참고(극단 조건·압축 혼합, 앵커 제외)

## Slide 18
변경 용이성 - 평가 기준
별 조건 = 변경 module 수 하나 (시나리오 평균) — 개발 공수 M/M은 module 수에서 환산한 값으로 병기
출처: SWE-bench (arXiv 2310.06770) · vLLM 저장소 kv_connector/v1 직접 계수(최상위 파일 192~1,190 LOC, 중앙값 356) · DP1 qa4-preregistration(공식·상수 ASSUMED)
[변경 시나리오 3종, KV 캐시 관리 범위] S1 새 메모리 tier 추가 · S2 이동·배치·재사용 정책 교체 · S3 vLLM upstream 갱신 대응(block pool, kv_offload, CUDA graph, async scheduling 접점 수정). 시나리오 단순 평균으로 판정. module = 설계 문서의 component 단위(한 줄이라도 바꾸면 1개).
별 | 변경 module 수 (평균) = 판정 기준 | 환산 개발 공수 (M/M, 참고) | 근거 | 출처
★ 3 | ≤ 2 | ≤ 0.4 | 일상 변경 규모: SWE-bench 평균 패치 1.7 file(2개 이하). 0.4 MM ≈ 1인 2주 미만 | SWE-bench (arXiv 2310.06770), 사전 등록 가정
★ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 0.5 | ★2와 ★3의 중점 | —
★ 2 | ≤ 3 | ≤ 0.6 | 변경이 한 Plane/Layer 안에 머무는 규모(설계 component 12~14개의 약 1/4), 약 3주 | —
★ 1.5 | ≤ 4 | ≤ 0.8 | ★1과 ★2의 중점 | —
★ 1 | ≤ 5 | ≤ 1.0 | 최소 충족선. 설계 component 12~14개 중 약 1/3(5개)까지만 바뀌면 '변경이 설계 일부에 국한된다'고 본다. 6개 이상이면 변경이 설계 전반으로 퍼져 확장 지점이 없는 구조로 판단. 5개 ≈ 1.0 MM = 1인 1개월(한 사람이 한 달 안에 끝낼 수 있는 상한) | DP1 사전 등록 component 목록, vLLM 저장소 LOC 계수
미충족 | ≥ 6 또는 major interface 변경 | > 1.0 | 6개 이상이면 미충족(변경이 설계 전반으로 번짐). 기존 필드 의미 변경(Backend I/F, Event schema)은 module 수와 무관하게 미충족 | —
module 1개 = 고정 3일 + 24 LOC ÷ 40 LOC/일 × 테스트·리뷰 overhead 2.0 = 4.2일 = 0.2 MM → M/M = 0.2 × module 수 (21일/MM)
24 LOC/module: SWE-bench 평균 패치 32.8 line ÷ 1.7 file ≈ 19 LOC/file을 올림. 실측 대조: DP1 후보 구현 측정 1.75 module → 0.38 MM(환산 0.35), 2.5 module → 0.51 MM(환산 0.50). LOC는 실제 vLLM 통합 기준(시뮬레이터 proxy LOC는 ×5 환산).
왜 module 수만 판정하나: M/M이 module 수에서 계산되므로 둘은 독립이 아니다. 둘을 AND로 걸면 같은 정보를 두 번 세는 것이다. 판정은 module 수 하나로 하고, 각 경계가 몇 M/M인지는 환산해 보인다. 토큰 비용은 별점이 아니라 별도 참고 페이지(다음 장)에 둔다.
변경 module 수 (시나리오 평균) — 오른쪽일수록 별이 높다
★3
★2.5
★2
★1.5
★1
☆ 미충족
0
1
2
3
4
5
6
7
SWE-bench 평균 패치 1.7 file (★3 경계 2 module ≈ 0.4 MM)
★2 경계 3 module ≈ 0.6 MM · component 12~14개의 1/4
★1 경계 5 module ≈ 1.0 MM(1인 1개월) · 설계 component 12~14개의 약 1/3
문헌 보고값(up to)
Stakeholder·시나리오 요구
계산·정책
참고(극단 조건·압축 혼합, 앵커 제외)

## Slide 19
변경 용이성 - 에이전트 토큰 비용 (참고 지표, 별점 아님)
산식·상수: DP1 qa4-preregistration M3(상수는 ASSUMED, 가격만 현행 Sonnet 5.5로 교체) · 가격: Anthropic 공개 가격표 Sonnet 5.5 입력 $2 · 캐시 읽기 $0.20 · 출력 $10 / MTok. 실제 에이전트 실행 측정이 아니다
Claude Sonnet 5.5로 module n개를 변경할 때 코드 에이전트 1세션의 토큰·비용 추정 — 별점 조건이 될 수 없는 이유 포함
module 수 | 환산 M/M | 총 토큰 (입력+캐시+출력) | 비용 (Sonnet 5.5) | 재시도·탐색 ×3일 때 | 대응 별 경계
1 | 0.2 | 0.51 M | $0.21 | $0.62 | —
2 | 0.4 | 0.80 M | $0.30 | $0.90 | ★3 경계
3 | 0.6 | 1.16 M | $0.40 | $1.21 | ★2 경계
4 | 0.8 | 1.58 M | $0.52 | $1.55 | —
5 | 1.0 | 2.07 M | $0.65 | $1.94 | ★1 경계
1.75 (DP1 1안 측정) | 0.38 (측정) | 0.72 M | $0.27 | $0.82 | —
2.5 (DP1 2안 측정) | 0.51 (측정) | 0.97 M | $0.35 | $1.05 | —
추정 방법
• 비용 = 입력 컨텍스트 × $2 + 턴 수 × 컨텍스트 × $0.20(캐시 읽기) + 출력 × $10 (MTok 단위). 컨텍스트 = 시스템·도구 25k + 읽는 코드(1.5 × 12 token/LOC × module당 356 LOC × n).
• 턴 수 = 10 + 5n, 출력 = 작성(12 token/LOC × 24 LOC × n × 작성·수정 2회) + 턴당 300 token. 356 LOC = vLLM 최상위 KV connector 중앙값. 상수는 모두 가정(ASSUMED)이며 에이전트 실행으로 확인한 값이 아니다.
토큰 비용을 별점 조건으로 쓰지 않는 이유
① 비용 ≠ 공수. 토큰 비용은 돈이고, 변경 용이성이 묻는 것은 사람이 들이는 시간이다. 에이전트가 코드를 써도 사람이 설계 적합성 리뷰·통합 테스트·승인을 해야 하므로 공수는 어떤 경우에도 0이 되지 않는다. 그 공수는 module 수에 따라 늘어난다(module 1개 = 0.2 MM).
② 후보를 가르지 못한다. 5개 module을 바꿔도 $0.65, 2개면 $0.30로 사람 공수(1.0 MM vs 0.4 MM)에 비해 사실상 무시할 수준이고, DP1 두 안의 차이는 $0.07에 불과하다.
③ 가격에 종속된다. 모델·가격표가 바뀌면 같은 설계의 별이 바뀐다(후보 간 순위는 같은 모델 안에서는 그대로). 설계 품질이 아닌 시장 가격이 별을 정하게 된다.
④ 그래서 참고 지표로 둔다: 'AI 에이전트로 변경해도 비용 부담이 크지 않다'는 보조 근거로만 쓰고, 판정은 module 수(사람 리뷰 범위의 대리 지표)로 한다.

## Slide 20
평가 시나리오 - Agent KV Fleet (DP1~4 공통)
근거: Llama-3.1-70B KV 327,680 B/token · H100×8 HBM 640 GiB, 가중치 약 131 GiB · prefill ≈ 25k tok/s(MFU 0.45) · DRAM 1 TiB, NVMe 16 GB/s(system-specs). 부하·idle 분포는 설계값[가정]
KV 캐시 관리만 대상(RAG·LoRA·MoE 제외). KV가 HBM·DRAM 용량을 넘고 재사용할 history가 있는 구간을 겨냥한 통합 시나리오
항목 | 값 | 근거 / 계산
모델·HW | Llama-3.1-70B BF16, 8-GPU 노드(SYS-H100): HBM 640 GiB, DRAM 1 TiB(호스트 링크 64 GB/s), NVMe 16 GB/s. DP2·DP4는 4~16 노드 | 기존 평가 환경과 동일(비교 가능성). 노드 간 링크는 RDMA 50 GB/s [ASSUMED]
요청 모델 | open-loop. 세션 idle 시간 지수분포 평균 60 s(tool·사용자 대기, 0.2 s~수 분), 컨텍스트 평균 16K, 턴당 +1K 입력·출력 256, 세션당 10~20턴 | 16K 세션 KV = 327,680 B × 16,384 ≈ 5.0 GiB. 동시 세션 수 = λ × (idle + 응답) ≈ 250~450
메모리 압박 | HBM 640 GiB 중 KV 풀(가중치·활성값 제외) ≈ 425 GiB(≈85 세션분) + DRAM 922 GiB(≈184 세션분). 동시 세션 KV가 HBM+DRAM(1.35 TiB)을 넘으면 SSD가 쓰인다 | 반환 세션이 HBM/DRAM/SSD에서 발견될 확률은 LRU stack distance로 계산(idle ~ Exp(60 s))
재사용 | 세션 간 공유 문서 청크 30%, 그중 50%는 non-prefix 위치. 선택 재계산 15% 토큰 [가정] | DP3 재사용·선택 재계산이 겨냥하는 조건. B0·경쟁 기술은 세션마다 복제 저장
부하 구간·SLO | Q1: 부하 sweep의 Max SLO goodput(이용률 상한 0.8 [가정]). Q3: 일반 부하 = B0 포화 부하의 50%, 고부하 = 90% 두 점에서 TTFT·TPOT P99를 잰다(별점은 고부하의 B0 대비 r, 일반 부하는 열화 확인용). SLO: TTFT P99 ≤ 2 s, TPOT P99 ≤ 50 ms | 이론값 TTFT P99(일반→고부하): B0 0.40→3.22 s(×8, 고부하에서 SLO 초과), B1 0.71→0.89 s. Q4: 노드 2→16 sweep, SE(16)
Baseline: B0 GPU-only | vLLM 기본: HBM prefix cache + preemption recompute, DRAM·SSD 사용 없음. 모든 별 기준은 B0 대비 변화량 | HBM에 없으면 16K 재prefill ≈ 0.65 s. '스케줄링도 offload도 없는' 하한
경쟁 기술: 단순 offloading (B1, 경쟁 기술의 이론 대리) | HBM이 차면 LRU로 DRAM, DRAM이 차면 SSD로 이동(턴 종료 시 증분만 기록하는 write-through, 축출은 복사 없이 삭제). 요청 시 동기 복원, prefetch·예측·배치 정책 없음 | LMCache류 CPU offload를 SSD 계층까지 확장한 정의. 이론값 B1 = B0의 ×2.35: LMCache 단일 노드 하한(2.3x)과 같은 수준이지만 문헌 8건 중앙값(4x)보다는 낮다
반복 | 분석 모델은 결정적(deterministic). 시뮬레이션 전환 시 seed ≥ 5, median, 95% CI | 단일 seed로 별점을 매기지 않는다
조건부 별: 이 시나리오는 KV가 HBM·DRAM을 넘고 재사용할 history가 있는 구간을 의도적으로 겨냥한다(문헌이 이득을 보고한 조건과 같은 영역). 시나리오 한계: 단순 offloading의 이론값은 지연(Q3)에서 문헌 수준(r 2.0)에 놓이지만 처리량(Q1)에서는 ×2.35로 문헌 하단이다. 이 시나리오는 세션별 히스토리 재사용만 있어 처리량 이론 상한이 ×4.0이라, ★3(8x)는 공유 캐시·고 적중 regime(문헌)에서만 가능하다. 값은 분석 모델의 예상값이며 시뮬레이션 전이다.

## Slide 21
평가 시나리오 - 구간(Phase)과 DP·QA 대응
N 노드 확장(P4)은 별도 run(N = 2, 4, 8, 16, 세션 수 ∝ N). 모든 값은 분석 모델 기반 설계값이다.
한 시나리오 안에서 DP별 메커니즘이 작동하는 구간을 나누고, QA별 측정 규칙을 정한다
Phase | 구간 내용 | 겨냥하는 DP 메커니즘 | 측정 QA
P1 정상 multi-turn (0~10분) | agent 세션이 idle을 두고 턴을 이어 감. 유휴 KV가 HBM을 점유 | DP1: 유휴 KV 하위 tier 이동(demote)과 재개 시 승격·prefetch. 1안 = 자원 상태 기반, 2안 = 데이터 접근 특성 기반 | Q1, Q2, Q3, Q5
P2 burst (10~15분) | 신규 세션 3배 폭주 + 기존 세션 decode가 겹침(prefill burst + decode-heavy) | DP2: Prefill/Decode 실행 위치 결정. 1안 = 스케줄링 시점 결정, 2안 = 사전 계획 결정(Re-plan 위험) | Q1, Q2, Q3, Q4
P3 공유 문서 wave (15~25분) | 같은 문서 청크를 여러 세션이 연달아 참조(non-prefix 50%) | DP3: 재사용·재계산 대상 선정. 1안 = Pipe-and-Filter(요청마다 체인), 2안 = Shared Repository(분석 1회 + 조회), 둘 다 선택 재계산 | Q1, Q2, Q3
P4 노드 확장 (별도 run) | 노드 2→16, 세션 수 ∝ 노드 수. 노드 간 KV 블록 조회·소유권 이동 발생 | DP4: 서버 간 KV 공유. 1안 = 중앙 서버 중재, 2안 = 락 기반 직접 접근. CXL 공유 풀이 SSD를 대체 | Q1, Q3, Q4
변경 시나리오 (구현 측정) | S1 새 메모리 tier · S2 정책 교체 · S3 vLLM upstream 갱신 | 모든 DP 후보의 module 수 (시나리오 평균, M/M 환산 병기) | Q5
측정 규칙
• Q1: 부하 sweep 최댓값끼리 R = 후보 ÷ B0 · Q2: HBM 상주 KV 시간 평균의 B0 대비 감소율 · Q3: B0 포화 부하의 90%에서 TTFT·TPOT P99로 r 계산(B0 대비)
• Q4: 노드 2→16 sweep, SE(16) = goodput 배율 ÷ 노드 배율 · Q5: 변경 시나리오 3종을 각 후보에 구현해 module 수 평균(M/M 환산 병기)
• 경쟁 기술(단순 offloading)은 판정 기준이 아니라 ★2 앵커와 비교용이다. 기준·시나리오 값은 결과를 보기 전에 고정한다. 기존 중립 벤치마크 시뮬 결과는 md의 참고 표에만 둔다.

## Slide 22
Trade-off 별 ↔ 평가 기준 구간 ↔ 이론 예상값
예상값 = theory_model.py 분석 모델(시뮬레이션 아님). 붉은 글씨 = 예상값이 소유자 별 구간보다 낮음, 파란 글씨 = 같거나 높음. 기존 중립 벤치마크 시뮬 값은 qa-criteria-v4.md 참조
DP 후보별 소유자 별이 새 기준(GPU-only 대비)의 어떤 수치 구간에 해당하는지, 이론 예상값은 어디에 놓이는지
DP / 안 | Q1 처리량 | Q2 HBM | Q3 고부하 지연 | Q4 확장성 | Q5 변경 용이성
DP1 1안 상태 관측+이동 결정 통합 | ★1.5 → 2.8~4.0x 451→1,107 tok/s (×2.46) → ★1 | ★2 → 40~50% 425→340 GiB (−20%) → ★1 | ★1 → r 1.43~1.7 TTFT 3.2→0.9 s (r 2.13) → ★2 | — | ★2 → ≤3(≈0.6) 1.75m·0.38MM → ★3
DP1 2안 관측·결정 분리 | ★2 → 4.0~5.7x 451→1,115 tok/s (×2.47) → ★1 | ★1 → 20~30% 425→404 GiB (−5%) → ☆ | ★2 → r 2.0~2.45 TTFT 3.2→0.9 s (r 2.14) → ★2 | — | ★2 → ≤3(≈0.6) 2.5m·0.51MM → ★2.5
DP2 1안 스케줄링 시점 결정 | ★1 → 2.0~2.8x 901→2,667 tok/s (×2.96) → ★1.5 | ★2 → 40~50% 850→722 GiB (−15%) → ☆ | ★2 → r 2.0~2.45 TTFT 3.2→0.7 s (r 2.33) → ★2 | ★2 → 90~92.5% SE 98→38% → ☆ | —
DP2 2안 사전 계획 결정 | ★2 → 4.0~5.7x 901→3,254 tok/s (×3.61) → ★1.5 | ★1.5 → 30~40% 850→782 GiB (−8%) → ☆ | ★1 → r 1.43~1.7 TTFT 3.2→0.7 s (r 2.35) → ★2 | ★3 → ≥95% SE 98→97% → ★3 | —
DP3 1안 Pipe-and-Filter | ★2 → 4.0~5.7x 451→1,462 tok/s (×3.25) → ★1.5 | ★3 → ≥60% 425→255 GiB (−40%) → ★2 | ★1 → r 1.43~1.7 TTFT 3.2→0.6 s (r 2.65) → ★2.5 | — | —
DP3 2안 Shared Repository | ★2.5 → 5.7~8.0x 451→1,512 tok/s (×3.36) → ★1.5 | ★2 → 40~50% 425→319 GiB (−25%) → ★1 | ★2.5 → r 2.45~3.0 TTFT 3.2→0.5 s (r 2.76) → ★2.5 | — | —
DP4 1안 중앙 서버 중재 | ★2.5 → 5.7~8.0x 1,601→4,941 tok/s (×3.09) → ★1.5 | — | ★2 → r 2.0~2.45 TTFT 3.2→0.4 s (r 3.36) → ★3 | ★2 → 90~92.5% SE 98→99% → ★3 | —
DP4 2안 락 기반 직접 접근 | ★2 → 4.0~5.7x 1,601→4,941 tok/s (×3.09) → ★1.5 | — | ★1.5 → r 1.7~2.0 TTFT 3.2→0.4 s (r 3.34) → ★3 | ★3 → ≥95% SE 98→99% → ★3 | —
읽는 법
• 굵은 줄: 소유자 별과 그 별이 요구하는 새 기준 구간. 작은 줄: 이론 예상값(B0 → 후보)과 새 기준으로 환산한 별. 경쟁 기술(B1)은 Q1 ★1(×2.35), Q3 ★2(r 2.10), Q2 ☆, Q4 ★3.
• 소유자 별과 ±0.5 이내로 맞는 칸: 11 / 28. 후보 간 순위가 소유자 평가와 같은 곳: DP1 Q2(뚜렷), DP2 Q1·Q2·Q4, DP3 Q2. DP1 Q1·Q3는 같은 방향이나 차이가 1% 미만.
• 어긋나는 곳(예상값에서 두 안이 사실상 같음): DP2 Q3, DP3 Q1·Q3, DP4 Q1·Q3·Q4. 소유자는 안 간 차이를 예상했다. 파라미터를 바꾸면 달라지는 값이며 가정은 방법 페이지에 적었다.