## Slide 1
DP1. 이기종 메모리 기반 Data Migration 구조 – Data-Memory Affinity Mapper 역할
자원 압박만 보는 C1에 “이 data/operation은 어느 tier에 있어야 하는가”라는 static hint를 더해, victim 선별·목적지·승격 판단을 보완
Mapper 없는 C1
HBM 압박 → Registry(위치·크기·tier) → LRU / age / size → victim
KV·LoRA·Expert를 구분하지 못하고, 어떤 object가 HBM에 있어야 하는지 모름
Mapper가 더하는 것
class·operation 수준 static hint (design-time, 학습 없음)
latency / BW 민감도, preferred·disallowed tier, 이동 비용 class
출력: ranking hint → Data Selector, tier hint → Destination Selector
1
Victim 선별 보정
HBM 압박 시 후보 KV B1(attention 활성)·Agent Memory M7·LoRA A2. LRU는 셋을 구분 못함.
→ Agent Memory(capacity-rich 허용)를 먼저 demote, 활성 KV는 후순위.
2
목적지 tier 힌트
MoE Expert는 read-mostly·선택적 접근, Agent Memory는 long-lived·대용량.
→ Expert → BW-rich HBF(읽기 1,000 GB/s), Memory → CXL/SSD, 활성 KV의 SSD는 배제.
3
연산 aware 배치
attention(QK_GEMM·SOFTMAX·AV_GEMM·CAUSAL_MASK)과 벡터 DB 유사도(GEMV)는 지원 tier가 다름.
→ attention → ScHBM·CXL-PNM 오프로드, GEMV → SSD-PIM을 선호 후보에 포함.
4
HBM 승격 (T1)
“HBM에 있어야 SLO 만족”인 객체가 하위 tier에 있음. 자원 압박만으론 promotion trigger가 약함.
→ 접근 비용 추정으로 승격, 자리가 없으면 정적 페널티가 작은 HBM 객체와 교환.
효과: 제거 변형 대비 goodput (tok/s, H100+B200)
336
Baseline
354
affinity 제거 x1.05
436
C1 x1.30
478
C2 x1.42
효과의 출처는 정적 승격 pass (점수만 제거 x1.299, 승격 제거 x1.053). TTFT P99도 x1.27(악화) → x1.04.
한계: C2와의 격차를 약 66% 줄였을 뿐 C2를 넘지 못하며, 같은 class 내 hot/cold는 구분하지 못함.
Notes: 근거: doc-mk/DP1 문서 8.6절, PPT Appendix 슬라이드 11·14·18. 수치는 시뮬레이션 결과이며 T2~T4는 미구현.