## Slide 1: DP4. 서버 간 KV 공유 구조 – 배경
문제 정의
→ 결정 최적화(DP2)만으로는 한계가 있어, KV 전송 비용과 서버 간 상태 공유를 구조적으로 푸는 설계가 필요
설계 쟁점
P/D 분리 구조에서 Prefill 실행 노드는 KV 위치·노드 부하·이동 비용을 고려해 골라야 하며, DP2가 Tmove·Tprefill·Tqueue 비용으로 이를 최적화함
그러나 DP2는 노드 간 KV 전송 비용(Tmove) 자체는 줄이지 못함: Turn마다 KV가 P↔D를 왕복하며 누적되고, History KV가 커질수록 커짐
서버가 늘면 KV 위치·부하 상태를 서버 간에 정확히 공유하기도 어려워, 상태가 낡으면 잘못된 노드를 고르게 됨 (Stale Plan)
서버 간 KV를 점대점 전송으로 공유할 것인가, 노드 독립 공유 KV 풀로 공유할 것인가?
서버 간 KV 위치·부하 상태를 중앙 인덱스로 모을 것인가, 풀 안에 둘 것인가?
As-Is: 결정은 최적화, 전송은 그대로 (DP2)
To-Be: 서버 간 KV 공유 구조 (DP4)
P 노드
Prefill
D 노드
Decode
Turn 1: KV 전송 (P→D)
Turn 2: History KV 전송 (D→P)
Turn 2: 결과 KV 전송 (P→D)
누적 전송: Turn 1 → 1회, Turn 2 → 3회, Turn 3 → 5회 (DP2 슬라이드의 Turn 예시)
Tmove 자체는 그대로, Turn과 History KV가 커질수록 누적
→ 어디서 실행할지(DP2)를 잘 골라도 전송 비용이 한계
P 노드
Prefill
D 노드
Decode
공유 KV 풀
DRAM·SSD (CXL로 교체 가능)
위치·상태 메타데이터 포함
publish
read
read(다음)
History KV가 풀에 유지되어 위치가 노드에 묶이지 않음
위치가 노드에 묶이지 않고 요청 간 공유 가능 → Tmove를 균일하게·줄일 수 있는지가 쟁점
→ 풀 접근도 전송이므로 감소 여부는 측정 대상 (가설)
KV 전송 한계를 푸는 세 가지 방법
DP3 바이트를 줄인다
KV 압축·재사용 (Comp.KV, 선택 재계산)
+
DP2 위치를 고른다
비용 기반 P/D 노드 선택
+
DP4 전송 구조를 바꾼다
서버 간 KV·상태 공유 (본 DP)
※ 평가는 CXL 공유 풀이 없는 환경(네트워크 연결 DRAM·SSD 풀) 기준이며, 풀 매체는 이후 CXL 풀로 교체 가능하도록 DP1의 백엔드 인터페이스로 설계
(세 방법은 서로 보완: DP3로 전송량을 줄이고, DP2로 위치를 고르고, DP4로 전송 경로와 상태 공유 구조를 바꿈. DP2의 결과는 DP4 구성(전송 vs 공유)을 병기해 보고)
Notes: [DP4 배경 - DP2의 전송 비용 한계]
P/D 분리 구조에서는 Prefill을 P 노드에서 할지 D 노드에서 할지를 매번 골라야 합니다. DP2가 이동 비용(Tmove), 연산 비용(Tprefill), 대기 비용(Tqueue)으로 이 선택을 최적화합니다.
그런데 DP2는 어디서 실행할지를 고를 뿐, 노드 사이로 KV를 옮기는 비용 자체는 줄이지 못합니다. 왼쪽 그림처럼 Turn이 이어질 때마다 KV가 P와 D 사이를 오가며 전송이 누적되고, History KV가 커질수록 더 커집니다. 서버가 늘면 KV 위치와 부하 상태를 정확히 공유하는 것도 어려워져, 상태가 낡으면 잘못된 노드를 고르게 됩니다.
그래서 DP4는 KV와 상태를 서버 간에 공유하는 구조 자체를 다룹니다. 오른쪽처럼 KV를 노드와 독립된 공유 풀에 두면 위치가 노드에 묶이지 않고 요청 간 공유가 쉬워져 전송 비용을 줄일 수 있다는 것이 가설입니다. 다만 풀 접근도 전송이라 전송 횟수가 반드시 줄지는 않고 병목이 될 수 있어 효과는 측정으로 확인합니다. 현재 환경에는 CXL 공유 풀이 없어 네트워크로 연결된 DRAM·SSD 풀을 기준으로 하고, 매체는 나중에 CXL로 교체할 수 있게 설계합니다.
하단은 전송 한계를 푸는 세 방법입니다. DP3는 전송할 바이트를 줄이고, DP2는 위치를 고르고, DP4는 전송 구조를 바꿉니다. 세 방법은 보완 관계입니다.
일반 SW로 비유하면 서버끼리 파일을 계속 주고받는 대신 공유 스토리지에 두고 필요한 서버가 읽는 구조로 바꾸는 것입니다.

## Slide 2: DP4. 서버 간 KV 공유 구조 – 설계
설계 안 | (1안) 점대점 전송 구조 (Direct Transfer) |  | (2안) 공유 KV 풀 구조 (Shared KV Pool) | 
구조 |  |  |  | 
장점 | 기존 P/D 전송 경로를 그대로 사용 (도입 단순) 공유 매체가 필요 없어 2노드 환경에서 바로 적용 |  | KV 위치가 노드에 독립적이라 Tmove가 균일하고 Comp.KV 등 요청 간 공유 용이 (가설) | 
단점 | Turn마다 P↔D 왕복 전송이 누적되어 DP2의 한계가 그대로 남음, 중앙 인덱스 병목·상태 지연 위험 |  | 풀 접근도 전송이라 병목 가능 (네트워크 풀 기준 평가), 풀 일관성·장애 처리·관리 오버헤드 | 
Tradeoff | Performance Latency Scalability |  | Performance Latency Scalability | 
서버 간 KV 전송 비용을 줄이고 KV 상태를 공유하는 구조
Q1
Q2
“필요할 때 P↔D 노드 간에 KV를 직접 전송하고, 위치는 중앙 인덱스로 추적”
“공유 풀에 KV를 두고 모든 노드가 풀에서 읽으며, 위치는 풀 메타데이터로 관리”
Prefill Execution Planner
Tmove · Tprefill · Tqueue 비용으로 P/D 노드 선택
DP2
«node» P 노드 (Prefill)
vLLM 인스턴스
DP1·DP2·DP3 노드 내 결정
로컬 KV 계층
HBM·DRAM·CXL·SSD
«node» D 노드 (Decode)
vLLM 인스턴스
DP1·DP2·DP3 노드 내 결정
로컬 KV 계층
HBM·DRAM·CXL·SSD
KV 위치 인덱스
(중앙)
위치·부하 이벤트 수집
3
1
KV 전송 (P→D)
2
History KV 전송 (D→P, 다음 Turn)
DP1
노드 내 tier 배치(공유·전송 대상 KV 포함)는 DP1이 결정
DP2
Planner가 KV 위치·Tmove를 중앙 인덱스에서 조회
DP3
압축된 Comp.KV를 전송 (전송량 감소)
Prefill Execution Planner
Tmove · Tprefill · Tqueue 비용으로 P/D 노드 선택
DP2
«node» P 노드 (Prefill)
vLLM 인스턴스
DP1·DP2·DP3 노드 내 결정
로컬 KV 계층
HBM·DRAM·CXL·SSD
«node» D 노드 (Decode)
vLLM 인스턴스
DP1·DP2·DP3 노드 내 결정
로컬 KV 계층
HBM·DRAM·CXL·SSD
«store» KV 풀
풀 메타데이터
(위치·상태)
KV 블록 (공유)
Comp.KV (공유)
DRAM·SSD (CXL 교체 가능)
4
1
2
3
DP1
노드 내 tier 배치(공유·전송 대상 KV 포함)는 DP1이 결정
DP2
Planner가 Tmove를 풀 메타데이터·접근 비용에서 조회
DP3
압축된 Comp.KV를 풀에 공유 (요청 간 재사용)
Notes: [DP4 설계 - 1안 점대점 전송 vs 2안 공유 KV 풀]
DP2는 P/D 노드 중 어디서 Prefill을 실행할지를 비용(Tmove, Tprefill, Tqueue)으로 고르지만 노드 간 KV 전송 비용 자체는 줄이지 못합니다. DP4는 이 전송 구조를 다룹니다. 위쪽 DP2의 Planner가 두 안에서 모두 비용 계산을 하고, 그 입력이 되는 위치와 이동 비용이 두 안에서 서로 다른 방식으로 제공됩니다.
1안은 현재 P/D 구조처럼 필요할 때 노드 사이로 KV를 직접 보내고, 위치는 중앙 인덱스가 이벤트로 추적합니다. 단순하고 바로 적용할 수 있지만 Turn마다 P와 D 사이를 왕복하는 전송이 누적됩니다.
2안은 KV를 노드와 독립된 공유 풀에 두고 모든 노드가 풀에서 읽습니다. 위치가 노드에 묶이지 않고 요청 간 공유가 쉬워 전송 비용이 줄 수 있다는 것이 가설입니다. 다만 풀 접근도 전송이므로 병목이 될 수 있고, 현재 환경에는 CXL 공유 풀이 없어 네트워크로 연결된 DRAM·SSD 풀을 기준으로 평가합니다. 풀 매체는 이후 CXL 풀로 교체할 수 있게 DP1의 백엔드 인터페이스를 쓰는 구조입니다.
일반 SW로 비유하면 1안은 서버끼리 파일을 주고받는 점대점 복사, 2안은 공유 스토리지에 두고 필요한 서버가 읽는 구조입니다.