## Slide 1: DP1. Data Migration 결정 구조 - 배경
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
- Agent의 Multi-turn 및 병렬 작업으로 Context와 동시 요청이 증가하여 KV 캐시 등 데이터의 메모리 요구량 급증
- Tool 실행·응답 대기 중인 데이터가 HBM에 상주하면서 실제 연산에 활용되지 않는 HBM 점유량 증가
- 데이터의 접근 빈도·재사용 특성과 Memory Tier별 용량·대역폭·지연시간을 고려하여, 적절한 Tier로 데이터를 동적으로 이동시키는 Migration 결정 구조 필요
이기종 메모리 환경의 데이터 Migration
[기존 <데이터 배치 시나리오> 그림 유지]
메모리 자원 및 데이터 특성 기반 데이터 이동·배치
Control Plane 결정 흐름: 언제·무엇을·어디로 이동할지 판단
Migration Scheduler
평가 시점을 구동 (event 기반, 비동기)
Migration Policy Engine
이동 대상·목적지 결정 → MigrationIntent 발행
Resource Plane 상태 흐름
Telemetry Collector
tier별 용량·대역폭·부하 상시 수집
Memory Registry
tier별 capability 정보 보관
Data Plane 이동 흐름
Migration Executor
Intent를 받아 이동 수행·조율
Transfer Handler
tier 간 실제 복사 (Background DMA)
Common Memory Backend Interface · 신규 메모리는 Plug-in으로 편입
상태 조회 · event
MigrationIntent
결과 갱신
※ 후보별 특화 모듈(Analyzer, Mapper 등)과 결정 로직의 소속은 다음 장(설계)에서 비교
System-Level의 메모리 효율적 활용을 위해 AI 응용에 맞는 데이터 스케줄링 필요
설계 쟁점 1. 메모리 특성, 데이터 특성을 aware한 데이터 Migration을 통해 AI 추론 성능 최적화
설계 쟁점 2. 신규 메모리 확장 시 기존 구조 변경을 최소화
1
Notes: [발표 스크립트 · 약 40초 (우측 패널)]
오른쪽은 이 설계를 이해하기 위한 세 가지 Plane입니다. 세 Plane은 서로 다른 흐름을 맡습니다.
Control Plane은 결정 흐름입니다. Migration Scheduler가 평가 시점을 구동하고, Policy Engine이 무엇을 어디로 옮길지 정해 MigrationIntent를 내보냅니다.
Resource Plane은 상태 흐름입니다. Telemetry Collector가 tier별 용량, 대역폭, 부하를 서빙 경로 밖에서 계속 수집하고, Memory Registry가 tier별 capability를 보관합니다.
Data Plane은 이동 흐름입니다. Migration Executor가 Intent를 받아 이동을 조율하고, Transfer Handler가 tier 간 실제 복사를 background DMA로 수행합니다.
맨 아래 Common Memory Backend Interface는 신규 메모리를 Plug-in으로 편입하는 지점으로, 설계 쟁점 2에 대응합니다.
후보별 모듈(Analyzer, Mapper 등)과 결정 로직을 어느 Plane에 둘지는 다음 장에서 비교합니다.
[핵심 · 근거 · 선택의 의미]
핵심: 세 Plane은 결정, 상태, 이동이라는 서로 다른 흐름을 나눈다. 모듈은 두 후보에 공통인 것만 넣었다.
근거: 결정은 event 기반 비동기, 관측은 주기 수집(서빙 경로 밖, FR-05), 이동은 background DMA라 시간 규모가 다르다.
연결: 다음 장(설계)에서 후보별 모듈과 결정 로직의 소속이 달라진다.
출처: doc-mk/DP1/dp1-ai-data-migration-decision-architecture.md, Requirements/DP1-requirements.md