## Slide 1: DP3. KV 캐시 재사용 구조 - 보완 설계 (2안 선택적 KV 적재)
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
2안 보완: 사전 재계산 위치로 덮어쓸 토큰의 기존 KV 적재를 생략
QA5
QA2
QA1
핵심 : 재계산 위치를 서빙 전에 알기 때문에 덮어쓸 토큰의 기존 KV는 적재하지 않는다 — 적재량·시간은 줄고 HBM 정상 상태 점유는 그대로
보완 전 (2안 기본) 전체 KV 적재
KV Repository (DP1) — Context KV (12 토큰 예시) + 재계산 위치
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
전체 12/12 적재 (재계산 대상 포함)
HBM (서빙 시 상주)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
기존 KV 적재됨 → 덮어쓰기 예정
Selective Recomputer (DP2)
재계산 토큰의 새 KV를 해당 슬롯에 기록
보완 후 재사용 토큰 KV만 적재
KV Repository (DP1) — Context KV (12 토큰 예시) + 재계산 위치
1
2
3
✕ 생략
4
5
6
✕ 생략
7
8
9
✕ 생략
10
11
12
재사용 토큰 9/12만 적재
HBM (서빙 시 상주)
1
2
빈
4
5
빈
7
8
빈
10
11
12
슬롯만 확보 (기존 KV 없음)
Selective Recomputer (DP2)
재계산 토큰의 새 KV를 해당 슬롯에 기록
재사용 토큰 (공통)
재계산 대상 (2안 위치 정보)
제안: 빈 슬롯
항목 | 보완 전 | 보완 후
적재량 · 적재 시간 (QA1) | L 토큰 전체 | (1−ρ)·L 토큰, ρ = 재계산 비율 (가정 0.15 → 최대 15% 감소) [C]
HBM 정상 상태 상주 KV (QA2) | L 토큰 | L 토큰 — 변화 없음 (재계산 토큰의 새 KV가 슬롯을 채움)
HBM 적재 시점 피크 (QA2) | 기존 KV 복사본과 새 KV 버퍼가 겹치면 ρ·L 중복 | 중복 제거 (덮어쓰기 방식이 아닐 때만 해당, 구현 의존) [C]
정확도 (QA5) | 위치 정보가 stale해도 전체를 적재하므로 영향 작음 | stale 위치 정보면 필요한 KV 누락 가능 → version · validity 검사 필수 [제안]
전제 : ① 재계산 위치가 layer 공통이고 적재 블록 경계에 정렬되어야 적재 생략 가능 ② 효과는 [C] 논증이며 미구현 · 미측정 (수치 주장 없음) ③ 12 토큰, 25%는 그림용 예시
1
Notes: 핵심: 2안은 재계산 위치를 서빙 전에 알아서 덮어쓸 토큰의 기존 KV 적재를 생략할 수 있다. 1안은 attention 점수 계산 뒤에야 위치를 알아 전체를 먼저 적재해야 한다.
근거: 적재량은 (1-rho)L로 줄지만, 재계산 토큰의 새 KV도 HBM에 있어야 하므로 정상 상태 HBM 점유는 같다. 감소는 적재 트래픽, TTFT, 적재 시점 피크(중복 버퍼가 있을 때)에 한정된다.
의미: 이 택틱은 QA1 보완과 QA2 피크 완화다. HBM 점유율 자체를 낮추는 수단은 DP1의 상주 정책(hot KV만 HBM) 또는 압축 계열이며 이 장 범위 밖이다. 모든 효과는 [C] 논증이다.