## Slide 1: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 – 배경
문제 정의
→ 공유 풀을 전제로 하면 남는 문제는 KV 블록·메타데이터의 일관성이며, 그 책임을 누가 지는가가 설계 쟁점
설계 쟁점
DP2는 P/D 노드 선택을 비용으로 최적화하지만 노드 간 KV 전송 비용 자체는 줄이지 못함 (Turn마다 P↔D 왕복 누적)
전송을 줄이는 방법은 점대점 전송과 공유 풀이 있고 성능은 구조보다 전송 매체가 좌우함: CXL 공유 풀(복사 대신 load/store)을 TraCT·Beluga가 보고 [B]
그러나 CXL 2.0 공유 풀은 호스트 간 캐시 일관성도, cross-node atomic도 제공하지 않음: 한 노드의 쓰기가 다른 노드에 안 보이고 락도 못 잡음
비일관 CXL 공유 풀에서 prefix index·refcount·allocator 같은 메타데이터의 일관성 책임을 중앙 서버가 질 것인가, 분산 락으로 노드가 나눠 질 것인가?
페이로드 가시성(DMA·flush)과 메타데이터 일관성을 어떻게 분리해 최소 비용으로 보장할 것인가?
As-Is: 노드 간 KV 복사 (DP2의 한계)
공유 풀이 풀어도 남는 것: 비일관성
P 노드
Prefill
D 노드
Decode
Turn 1: KV 전송 (P→D)
Turn 2: History KV 전송 (D→P)
Turn 2: 결과 KV 전송 (P→D)
누적 전송: Turn 1 → 1회, Turn 2 → 3회, Turn 3 → 5회 (DP2 슬라이드의 Turn 예시)
Tmove 자체는 그대로, Turn과 History KV가 커질수록 누적
→ CXL 공유 풀은 복사 대신 load/store로 이 전송을 없앰 (문헌 [B])
노드 A
쓰기
노드 B
읽기
CXL 공유 풀
호스트 간 캐시 일관성 없음
cross-node atomic 없음
write
stale read?
한 노드의 쓰기가 다른 노드 캐시에 자동으로 보이지 않고, 락도 하드웨어가 못 줌
세 층: ① 페이로드 가시성 ② 메타데이터 일관성 ③ 상호 배제
→ ①은 두 논문이 거의 같게 풀었고, ②③ 책임 구조가 후보를 가름
KV 전송 한계를 푸는 세 가지 방법
DP3 바이트를 줄인다
KV 압축·재사용 (Comp.KV, 선택 재계산)
+
DP2 위치를 고른다
비용 기반 P/D 노드 선택
+
DP4 공유를 안전하게 한다
비일관 CXL 풀의 KV·메타데이터 일관성 (본 DP)
※ 현재 환경에는 CXL 공유 풀이 없어 시뮬레이션 + 구조 논증 + 프로토콜 모델 체크로 평가 (실측 [A] 아님, [B+C]). 락 상수 등은 가정 값이며 공개
(세 방법은 보완 관계: DP3로 전송량을 줄이고, DP2로 위치를 고르고, DP4로 공유 풀을 정확하게 만듦)
Notes: [DP4 배경 - CXL 공유 풀의 비일관성]
DP2는 P/D 노드 중 어디서 Prefill을 할지 비용으로 최적화하지만, 노드 간 KV 전송 비용 자체는 줄이지 못합니다. Turn이 이어질수록 KV가 P와 D 사이를 오가며 누적됩니다.
전송 비용을 줄이는 방법으로는 노드 간 점대점 전송과 공유 풀이 있습니다. 두 방식의 성능 차이는 구조보다 전송 매체에서 크게 갈리므로, 매체를 CXL 공유 메모리 풀로 두는 것을 전제로 합니다. 복사 대신 load와 store로 읽고 쓰며, TraCT와 Beluga가 효과를 보고했습니다. 그런데 CXL 2.0 공유 풀은 호스트 간 캐시 일관성도, 노드 간 atomic 연산도 제공하지 않습니다. 한 노드가 쓴 값이 다른 노드에 보이지 않을 수 있고, 하드웨어 락도 쓸 수 없습니다.
그래서 문제가 세 층으로 나뉩니다. 첫째 페이로드 가시성은 두 논문이 거의 같게, 즉 DMA가 캐시를 우회하고 메타데이터 publish를 경계로 삼는 방식으로 풀었습니다. 둘째 메타데이터 일관성, 셋째 상호 배제에서 갈립니다. TraCT는 분산 락, Beluga는 중앙 서버 직렬화입니다. 그래서 DP4의 설계 쟁점은 메타데이터 일관성 책임을 누가 지는가입니다.
현재 환경에는 CXL 공유 풀이 없어서 시뮬레이션과 구조 논증, 프로토콜 모델 체크로 평가하며 실측이 아닙니다.
일반 SW로 비유하면 캐시 일관성이 없는 공유 디스크에서 여러 서버가 같은 인덱스 파일을 안전하게 갱신하는 문제입니다.

## Slide 2: DP4. 비일관 CXL 공유 메모리의 KV 일관성 구조 – 설계
설계 안 | (C1) 중앙 직렬화 구조 (Central Metadata Server) |  | (C2) 분산 락 구조 (Distributed Lock) | 
구조 |  |  |  | 
장점 | 락·원자 연산이 필요 없어 정확성 논증이 단순 메타데이터 연산이 한 곳에서 직렬화되어 인덱스·refcount 일관성이 자연스러움 |  | 서버 한 곳을 거치지 않아 SPOF·병목이 없고 노드 수에 따른 확장 여지 공유 메모리 직접 접근으로 control plane 지연이 작음 | 
단점 | 서버가 SPOF이자 확장 한계 (서버 처리량 상한), 장애 시 복구 설계 필요, CXL RPC는 신뢰성 보장이 약함 |  | 락 매니저 스캔 비용이 노드·슬롯 수에 비례, 락 보유 노드 장애 시 정체, clflush 누락 같은 가시성 버그 위험 | 
Tradeoff | Performance Latency Scalability |  | Performance Latency Scalability | 
메타데이터 일관성 책임을 누가 지는가: 중앙 직렬화 vs 분산 락
Q1
Q2
“메타데이터 서버가 모든 갱신을 직렬화하고, 노드는 CXL 슬롯 RPC로 요청 (Beluga 방식)”
“메타데이터를 공유 메모리에 두고 모든 노드가 2단 락으로 직접 갱신 (TraCT 방식)”
공통 전제: 페이로드는 DMA(캐시 우회) + publish를 가시성 경계로
«node» P 노드
vLLM + KV 커넥터
GPU DMA · CPU flush
«node» D 노드
vLLM + KV 커넥터
GPU DMA · CPU flush
«store» 비일관 CXL 공유 풀
KV 블록 (불변·해시 식별)
요청/응답 슬롯 (flag)
메타데이터 서버 (단일)
prefix index · refcount
allocator · LRU 직렬화
1
1
DP2
KV 공유 풀이 있을 때 Tmove가 줄어드는 전제를 DP4가 안전하게 만듦
DP3
Comp.KV도 같은 블록 의미(불변·해시)로 공유되어 같은 경로를 사용
DP1
풀 tier는 DP1 백엔드 인터페이스의 한 backend로 접근
공통 전제: 페이로드는 DMA(캐시 우회) + publish를 가시성 경계로
«node» P 노드
vLLM + KV 커넥터
GPU DMA · CPU flush
«node» D 노드
vLLM + KV 커넥터
GPU DMA · CPU flush
«store» 비일관 CXL 공유 풀
KV 블록 (불변·해시 식별)
메타데이터 (인덱스·refcount)
전역 락 배열 (노드별 슬롯)
락 매니저 스레드
슬롯 스캔, 1노드에 grant
1
1
2
2
DP2
KV 공유 풀이 있을 때 Tmove가 줄어드는 전제를 DP4가 안전하게 만듦
DP3
Comp.KV도 같은 블록 의미(불변·해시)로 공유되어 같은 경로를 사용
DP1
풀 tier는 DP1 백엔드 인터페이스의 한 backend로 접근
Notes: [DP4 설계 - 중앙 직렬화 vs 분산 락]
두 안은 공통 전제를 공유합니다. KV 블록은 한 번 쓰면 바뀌지 않고 해시로 식별되며, 페이로드는 GPU DMA가 CPU 캐시를 우회하므로 메타데이터를 READY로 publish하는 시점을 가시성 경계로 삼습니다. 차이는 메타데이터, 즉 prefix 인덱스와 refcount, 할당기, LRU의 일관성 책임을 누가 지는가입니다.
C1은 메타데이터 서버 한 곳이 모든 연산을 직렬화하고 노드는 CXL 슬롯 기반 RPC로 요청합니다. Beluga가 택한 방식으로 락이 필요 없지만 서버가 SPOF이자 처리량 상한입니다.
C2는 메타데이터를 공유 메모리에 두고 모든 노드가 2단 락으로 직접 갱신합니다. TraCT가 택한 방식으로 중앙 서버가 없지만 락 매니저의 스캔 비용이 노드와 슬롯 수에 비례하고, 락을 쥔 노드가 죽으면 정체되며, clflush 누락 같은 가시성 버그 위험이 있습니다.