## Slide 1: Baseline 시스템 vs Target 시스템
구성 (1노드 · ×4노드)
Baseline
H100 × 8
Target 1
H100 × 4 + CXL-PNM × 4
Target 2
Target 1 + HBM 절반 → HBF
가속기 상단 4슬롯
연산 + 고대역 메모리
CPU 2소켓
가속기 하단 4슬롯
스토리지
GPU0
HBM 80GB
GPU1
HBM 80GB
GPU2
HBM 80GB
GPU3
HBM 80GB
CPU0
56C · DDR 512GB
CPU1
56C · DDR 512GB
GPU4
HBM 80GB
GPU5
HBM 80GB
GPU6
HBM 80GB
GPU7
HBM 80GB
NVMe SSD 16TB
GPU0
HBM 80GB
GPU1
HBM 80GB
GPU2
HBM 80GB
GPU3
HBM 80GB
CPU0
56C · DDR 512GB
CPU1
56C · DDR 512GB
PNM0
DDR 128GB
PNM1
DDR 128GB
PNM2
DDR 128GB
PNM3
DDR 128GB
NVMe SSD 16TB
PIM-SSD 16TB
GPU0
HBM 40GB
HBF 320GB
GPU1
HBM 40GB
HBF 320GB
GPU2
HBM 40GB
HBF 320GB
GPU3
HBM 40GB
HBF 320GB
CPU0
56C · DDR 512GB
CPU1
56C · DDR 512GB
PNM0
DDR 128GB
PNM1
DDR 128GB
PNM2
DDR 128GB
PNM3
DDR 128GB
NVMe SSD 16TB
PIM-SSD 16TB
계층별 용량 · 대역폭 (1노드 기준)
HBM
640 GB · 26.8 TB/s
320 GB · 13.4 TB/s
160 GB · 6.7 TB/s
HBF
—
—
1,280 GB · 6.7 TB/s
CXL-PNM (DDR)
—
512 GB · 800 GB/s
512 GB · 800 GB/s
CPU DDR
1,024 GB · 350 GB/s
1,024 GB · 350 GB/s
1,024 GB · 350 GB/s
NVMe SSD
16,000 GB · 28 GB/s
16,000 GB · 28 GB/s
16,000 GB · 28 GB/s
PIM-SSD
—
16,000 GB · 28 GB/s
16,000 GB · 28 GB/s
가속기측 고대역 용량
640 GB (1.00×)
832 GB (1.30×)
1,952 GB (3.05×)
가속기측 고대역 대역폭
26.8 TB/s (1.00×)
14.2 TB/s (0.53×)
14.2 TB/s (0.53×)
총 메모리 용량
17,664 GB (1.00×)
33,856 GB (1.92×)
34,976 GB (1.98×)
총 비용 (4노드)
$1,132K (1.00×)
$777K (0.69×)
$775K (0.68×)
집계 대역폭 0.53×는 슬롯당 대역폭이 낮아진 게 아니라 GPU가 4대 줄어든 몫이다 — 슬롯당 HBM(+HBF) 3.35 TB/s는 세 구성 모두 같고, decode attention이 묶이는 것은 슬롯당 대역폭이다
매체 지연 : HBM ~100 ns · CXL-PNM ~300 ns · HBF ~10 μs급(NAND) · NVMe ~100 μs → HBF는 read-dominant 계층(weight · cold KV)이고, KV 상주 계층은 HBM · CXL-PNM이 맡는다
※ GPU = H100 SXM5 (132 SM · HBM3 80GB · 3.35 TB/s) · CPU DDR 175 GB/s × 2소켓 · CXL-PNM(Structera A) 200 GB/s × 4카드. Target 2는 HBM 절반을 HBF로 교체 — HBM급 BW · 8× 용량 전제(SanDisk 주장).
※ 신품 단가(2026.10) H100 $30K(HBM $1,350 포함) · HBF $1.75/GB(Goldman 예시, 가격 미공개) · DDR5 $35/GB · NVMe·PIM-SSD $0.45/GB · PNM 카드 $1.5K(가정). 4노드 합계, CPU·보드·전원 제외.
산출식 · 제품 (세대 / 타입)
GPU NVIDIA H100 SXM5 80GB · HBM3 5-stack · 3.35 TB/s · 132 SM — 신품 $30K/장 (그중 HBM 약 $1,350 = $16.9/GB, Silicon Analysts 원가 추정)
HBF High Bandwidth Flash (SanDisk · SK hynix OCP 규격). 가격 미공개 → Goldman 모델 예시값 $1.75/GB 사용 (모델 범위 $0.25~2.50). SanDisk 주장 "HBM 스택과 유사 비용 · 8~16× 용량" = HBM÷8~16 ≈ $1.05~2.11/GB
Target 2 GPU당 HBM 80→40GB (−$675) + HBF 320GB (+$560) → 카드 $29,885/장. 두 값이 같은 게 아니라 거의 비슷할 뿐 (4노드 합계 차이 $1.8K)
CPU Xeon Platinum 8480+급 56C × 2소켓 · DDR5-4800 8ch × 64GB RDIMM = 512GB/소켓 — 신품 $35/GB
CXL-PNM Marvell Structera A 2504 (CXL Type-3 · Arm Neoverse V2 16코어) · DDR5-6400 4ch × 32GB = 128GB/카드 — 카드 $1.5K (가정)
SSD NVMe: 엔터프라이즈 PCIe Gen4 U.3 TLC (Micron 7450 PRO급) 4TB×4, 7 GB/s×4 = 28 GB/s — $0.45/GB. PIM-SSD는 NVMe와 동일 사양 · 단가 가정
H100 HBM3 3.35 TB/s — 8×80 / 4×80 / 4×40 GB ; 8×3.35 / 4×3.35 / 4×1.675 TB/s
Target 2 : HBM 절반을 HBF로 — 4대 × 320GB = 1,280GB, BW 4×1.675 = 6.7 TB/s
Structera A 2504 · DDR5-6400 4ch×32GB = 128GB, ≈200 GB/s — 4카드: 4×128, 4×200
Xeon 8480+급 56C×2 · DDR5-4800 8ch×64GB = 512GB, 175 GB/s/소켓 — 2×512, 2×175
NVMe PCIe Gen4 U.3 TLC · 4TB×4 = 16TB, 7 GB/s×4 = 28 GB/s
PIM(연산 내장) SSD · NVMe와 동일 용량 · 대역폭 · 단가 가정 — 16TB, 28 GB/s
HBM+HBF+PNM : 640 / 320+512 = 832 / 160+1,280+512 = 1,952 GB
HBM+HBF+PNM : 8×3.35 = 26.8 / 13.4+0.8 = 14.2 / 6.7+6.7+0.8 = 14.2 TB/s
위 + CPU DDR 1,024 + NVMe 16,000 (+ PIM 16,000) : 17,664 / 33,856 / 34,976
메모리·SSD (4노드)
$172K (1.00×)
$273K (1.58×)
$273K (1.58×)
Base 4×[1,024×$35 + 16,000×$0.45] / Target 4×[1,536×$35 + 32,000×$0.45] (GB×$/GB)
카드 비용 (4노드)
$960K (1.00×)
$504K (0.53×)
$502K (0.52×)
4×(8×30K) / 4×(4×30K + 4×1.5K) / 4×(4×29.9K + 4×1.5K) — T2 GPU: 30K −675 +560
메모리·SSD + 카드 : 172+960 / 273+504 / 273+502 ($K, CPU·보드·전원 제외)