## Slide 1: 과제 배경
메모리 수요 급증과 고객 요구 변화
Agentic AI 확산과 워크로드 변화
■ 수요 급증 → 시장 규모 확대 · 공급 부족 → 가격 급등
공급 부족 지속, 대규모 증설은 ’27 말~’28 이후 전망 [5]
■ 비싸고 부족한 HBM → 고객 수요가 용도별로 분화, 신규 시장 성장
Agentic AI 확산으로 메모리 병목이 심화되고, 메모리 시장은 공급 부족, 수요 분화 국면에 진입
16
35
≈100
2024
2025
2028E
CAGR ≈42% (’25→’28E)
100
193
309
357
≈401
4Q25
1Q26
2Q26
3Q26
4Q26E
가격 계속 상승 (증가율 둔화)
■ Context와 Agent 세션이 길어지면서 병목이 연산(B/W)에서 용량으로 이동
■ 추론, 검색, 도구 실행의 반복과 연산 자원 경합에 따른 대기 지연 증가
출처: [1] arXiv:2605.26297 [2] arXiv:2608.15127 [3] Anthropic Eng. Blog [10] Conceptual illustration based on Continuum (Li et al., 2025), arXiv:2511.02230
KV cache 0.33MB/token(Llama-3.1-70B, BF16). 문맥 길이: 에이전트 ≈75K [1], 채팅·멀티는 [3]의 토큰 배수(≈4×/≈15×)를 적용한 가정. 동시 수용 세션 = (640GB−가중치 140GB)÷K
Agent A
GPU: other Agents
Inference
Tool / Search
WAIT
Inference
Tool /
Search
WAIT
Inference
Other requests
Other requests
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
11.4
Elapsed time
Waits until GPU is ready
Waits
최대 3.66x 지연 시간 증가[10]
GPU 연산 끝, CPU 진입
GPU 연산 끝, CPU 진입
세그먼트
특징
시장 규모
규모 ($B) · 성장
HBM (기준)
GPU 온패키지 고대역폭, 공급 부족 지속
$35B → ≈$100B
’25→’28E · CAGR ≈42%
cHBM
Base die에 고객 특화 로직
$6.2B → $25.4B
’25→’31E · CAGR ≈27%
CXL 메모리 풀
서버 단위 용량 확장, KV 공유
$2.5B → $12.9B
’26→’31E · CAGR ≈39%
SOCAMM2·LPDDR
서버용 저전력·대용량
공개 추정치 부재
초기 시장
—
HBF · KV 전용 계층
HBM급 읽기 BW·용량 ≈10×, SSD(CMX)
공개 추정치 부재
초기 시장
—
[4] Micron(HBM TAM $16B ’24 · $35B ’25 · ≈$100B ’28E) [5] TrendForce(범용 DRAM 계약가 QoQ 전망: 1Q26 +90~95%, 2Q26 +58~63%, 3Q26E +13~18%, 4Q26E +10~15%; 누적 ≈4.0×는 구간 중앙값 곱) [6] SK hynix CES’26·Samsung OCP’26, Mordor Intelligence(CXL), Mobility Foresights(cHBM) [7] arXiv:2610.08378·2609.25782 [8] DRAMeXchange·TrendForce(DDR4 8Gb). 시장규모는 기관별 정의·범위가 달라 직접 비교 불가
DRAM 및 NAND 데이터 - Gartner Forecast 문서 참고
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Exabytes (EB)
120
100
80
60
40
20
1.6
1.2
0.8
0.4
Zettabytes (ZB)
0.51 ZB
1.28 ZB
3.2 ZB
20 ZB
50 ZB
125 ZB
312.5 ZB
8 ZB
2.4
2.0
DRAM Total Supplied
NAND Total Supplied
KVcache Demand (x2.5/Y)
model size (saturation)
1.7 ZB
66 EB
ZB
(1021)
EB (1018)
PB
(1015)
TB
(1012)
x1000
x1000
x1000
KVcache 수요(‘30년,312.5 ZB), 총 NAND 예상 공급(1.76 ZB) 대비 177배 필요
*Llama3 70B 기준
Notes: [발표 스크립트 | 슬라이드 3 | 약 2분00초 | 누적 약 3분]
먼저 과제 배경입니다. 한 줄로 요약하면, Agentic AI가 확산되면서 메모리 병목이 심해지고 있고, 메모리 시장은 공급 부족과 수요 분화 국면에 들어섰다는 것입니다.
왼쪽 위 그래프는 KV 캐시 수요와 메모리 공급을 비교한 것입니다. 보라색 선이 KV 캐시 수요인데, Agent 세션이 길어지면서 연 2.5배씩 증가한다고 가정하면 2030년에 312.5ZB, 즉 300ZB를 넘어섭니다. 반면 막대는 DRAM과 NAND의 총 공급량으로, 2030년 기준 DRAM이 약 66EB, NAND가 약 1.76ZB입니다. 단위가 EB와 ZB로 1,000배씩 다르다는 점에 주의해 주십시오. 그래서 수요 312.5ZB는 NAND 총 공급의 약 177배, DRAM과 비교하면 수천 배에 해당합니다. 그래서 병목이 연산 대역폭에서 용량으로 옮겨 간다고 말씀드렸습니다. 이 수치는 Llama3 70B 기준으로 토큰당 KV 캐시 약 0.33MB를 가정한 추정이고, 공급 데이터는 Gartner 전망을 참고했습니다.
그 아래 도식은 시간 축의 문제입니다. Agent는 추론, 도구 호출, 검색을 번갈아 수행하는데, 도구가 도는 동안 GPU 연산이 끝나고 CPU로 넘어가면 GPU는 다른 요청을 처리합니다. 도구 실행이 끝나 돌아와도 GPU가 비기를 기다려야 해서 WAIT가 발생합니다. 이런 대기 때문에 지연 시간이 최대 3.66배까지 늘어난다는 보고가 있습니다. 그동안 그 세션의 KV 캐시는 HBM에서 일을 하지 않고 자리만 차지합니다.
오른쪽은 시장입니다. HBM 시장은 2025년 약 350억 달러에서 2028년 약 1,000억 달러로, 연평균 약 42% 성장이 전망됩니다. 범용 DRAM 계약가는 2025년 4분기를 100으로 두면 2026년 4분기에 약 401, 즉 약 4배까지 오를 것으로 추정되고, 분기별 상승률은 둔화되지만 가격은 계속 오르는 구조입니다. 공급은 대규모 증설이 27년 말~28년 이후라 당분간 부족합니다.
비싸고 부족한 HBM 때문에 고객 수요는 용도별로 갈라지고 있습니다. 표를 보시면 HBM이 기준이고, Base die에 고객 특화 로직을 넣는 cHBM은 2025년 약 62억 달러에서 2031년 약 254억 달러로 연평균 약 27%, 서버 단위로 용량을 확장하고 KV를 공유하는 CXL 메모리 풀은 2026년 약 25억 달러에서 2031년 약 129억 달러로 연평균 약 39% 성장이 전망됩니다. SOCAMM2·LPDDR과 HBF 같은 KV 전용 계층은 아직 공개 추정치가 없는 초기 시장입니다. 이 분화된 수요를 어떤 메모리 구조로 받을 것인가가 이 과제의 출발점입니다.
시장 규모는 기관별 정의와 범위가 달라 직접 비교는 어렵다는 점은 각주에 밝혀 두었습니다.

## Slide 2: 배경 지식 (Agent, KV 캐시, Prefill/Decode)
KV 캐시 상세
Prefill/Decode 상세
Agent가 다양한 모델/SW 요청 제어
검색 결과
“개발 문서
찾아서 읽고
코드 수정해줘”
LLM
Web Search
SW 호출
입력 토큰
10K
30K
LLM
Code 수정
입력 토큰
40K
20K
KVcache
수정된 Code
LLM
컴파일러 수행
입력 토큰
60K
10K
결과 로그
Sys. Prompt
공통 입력
tool
중간
기억
SW 호출
SW 호출
Agent Controller
①
②
③
…
KV Cache란?
앞서 처리한 토큰의 정보(Key, Value)를 저장해, 다음 토큰을 생성할 때 다시 계산하지 않고 이를 재사용하는 메모리
Context가 길어질수록 KV 캐시는 정비례해 커짐
1.3GB
4K
10GB
32K
40GB
128K 토큰
Prefill 단계
입력 프롬프트 연산
Decode 단계
출력 토큰 생성
오늘의
날씨
는
프롬프트 3개를 한 번에 연산
→ 첫 토큰 '맑' 생성
오늘의
날씨
는
맑
'맑' 1개만 연산
→ '고' 생성
오늘의
날씨
는
맑
고
'고' 1개만 연산
→ '바' 생성
오늘의
날씨
는
맑
고
바
'바' 1개만 연산
→ 다음 토큰 생성
입력 토큰에 해당하는 KV 캐시를 생성
KV 캐시에서 읽어 재사용
새 토큰만 계산해 캐시에 append
KV 캐시 생성
추가 쓰기
추가 쓰기
추가 쓰기
오늘의 날씨는
오늘의 날씨는
맑
오늘의 날씨는 맑
고
오늘의 날씨는 맑고
바
DRAM 및 NAND 데이터 - Gartner Forecast 문서 참고
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Exabytes (EB)
120
100
80
60
40
20
1.6
1.2
0.8
0.4
Zettabytes (ZB)
0.51 ZB
1.28 ZB
3.2 ZB
20 ZB
50 ZB
125 ZB
312.5 ZB
8 ZB
2.4
2.0
DRAM Total Supplied
NAND Total Supplied
KVcache Demand (x2.5/Y)
model size (saturation)
1.7 ZB
66 EB
ZB
(1021)
EB (1018)
PB
(1015)
TB
(1012)
x1000
x1000
x1000
※ 70B급 모델, FP16 기준
※ 서비스 필요 용량 = 문맥 길이 × 동시 사용자 수
KVcache size(‘30년,312 ZB), 총 NAND 예상 공급(1.76 ZB) 대비 177배 필요
128K 토큰:
소설책 약 1~2권 길이
1step에 한 토큰씩 생성
Notes: [발표 스크립트 | 슬라이드 15 | 약 1분15초 | 누적 약 17분]
뒤 설명을 위해 KV 캐시와 Prefill/Decode를 짧게 정리합니다. LLM은 다음 토큰을 만들 때 앞선 모든 토큰의 Key와 Value를 참조합니다. 이를 매번 다시 계산하지 않도록 저장해 두는 것이 KV 캐시입니다.
Prefill은 입력 프롬프트 전체를 한 번에 연산하면서 KV 캐시를 만드는 단계로, 연산량이 큰 compute-bound 단계입니다. Decode는 토큰을 하나씩 생성하는 단계로, 새 토큰의 KV만 계산해 캐시에 덧붙이고 기존 캐시 전체를 읽습니다. 그래서 대역폭이 중요한 memory-bound 단계입니다. 예시의 '오늘의 날씨는' 세 토큰을 먼저 Prefill 하고, '맑', '고', '바'를 하나씩 Decode 하는 식입니다.
문제는 크기입니다. KV 캐시는 문맥 길이에 정비례해서, 70B급 모델 FP16 기준으로 4K 토큰이면 약 1.3GB, 32K면 10GB, 128K면 40GB입니다. 여기에 동시 사용자 수가 곱해지므로, 앞에서 본 HBM 한계가 바로 여기서 나옵니다.