## Slide 1: DP0. 요청 조율 구조 (Orchestration) - 배경
② 서버 여러 대로 확장 (Rack Scale)
① 서버 1대 안: 이기종 메모리 환경
✓ 신규 메모리(HBF, CXL-PNM, SSD-PIM 등)가 등장해 서버 1대 안에 속도·용량·기능이 다른 메모리가 혼재
✓ KV 캐시 등 AI 데이터를 어느 메모리에 두느냐가 성능을 좌우
«server» 추론 서버 1대 (vLLM 인스턴스)
주황 = 신규 메모리
vLLM 실행 엔진
KV 캐시를 만들고 메모리 계층에 배치·이동
GPU
HBM
BW 최고 · 용량 소
(KV 캐시 1순위)
CPU / 호스트
DRAM
범용 · 중간 BW
(KV 캐시 2순위)
확장 메모리 (신규)
CXL-PNM
연산 가능 · 확장 용량
HBF
대용량 · Read 위주
SSD-PIM
초대용량 · 낮은 BW
1
계산 중 접근
2
접근
3
접근
4
PCIe
5
확장
④⑤ KV 캐시가 메모리 계층 사이를 이동 (자주 쓰는 것은 위로, 오래된 것은 아래로)
빠름 · 작음
느림 · 큼
DP1~DP4 = 서버 1대 안에서 내리는 결정 (서버 내부 결정)
· DP1 이기종 메모리 기반 AI 데이터 배치: 어떤 데이터를 어느 메모리에?
· DP2 Prefill(입력 처리) 실행: 어느 연산 자원에서?
· DP3 Long Context KV Eviction & Reuse · DP4 Agent Tool-wait KV residency
vLLM은 GPU 여러 장을 써도 '서버 내부 병렬화'까지만 담당
✓ 서버·GPU가 여러 대 → 서버마다 메모리 사용 상태·KV 캐시 보유 상태가 다름
✓ 같은 요청도 어느 서버로 보내느냐에 따라 성능이 달라짐
Request
1
«layer» 요청 조율 계층 (Orchestration) - 현재 공백
요청 라우팅
P/D 분리 배치
KV 공유
서버 발견·확장
«rack» Rack
«server» 서버 1 (vLLM)
KV-A
HBM
DRAM
CXL
보유 KV →
2
3
«server» 서버 2 (vLLM)
KV-B
HBM
DRAM
CXL
보유 KV →
2
3
«server» 서버 3 (vLLM)
KV-A
HBM
DRAM
CXL
보유 KV →
2
3
↔ 서버 간 KV 캐시 전송 (NIXL, 점선) · 서버마다 메모리 점유율·보유 KV가 다름
서버 간에 새로 필요한 결정 (서버 간 결정)
① 이 요청을 어느 서버로? (서버별 KV 캐시 위치·메모리 점유가 상이)
② Prefill/Decode를 서버 나눠 실행할지, Prefill은 어디서? (KV 전송 비용)
③ 서버 간 KV 공유·서버 확장은?
vLLM = 서버 내부 병렬화 / llm-d·Dynamo = 서버들을 묶는 계층 → 다루는 축이 다름
용어 KV 캐시 = LLM이 이전 입력을 다시 계산하지 않도록 저장한 중간 결과
HBM·DRAM·CXL·HBF·SSD = 빠르고 작은 메모리 → 느리고 큰 메모리
vLLM = LLM 추론 서버 소프트웨어 · Prefill = 입력 처리(계산 집약)
용어 Decode = 응답 생성(메모리 집약) · P/D 분리 = Prefill/Decode를 서로 다른 서버에서 실행
NIXL = 서버 간 KV 캐시 전송 · Rack = 서버를 모아 둔 랙 단위
번호 ① 요청 수신 ② 요청 전달 ③ 상태 보고(KV 보유 이벤트·사용량 수치)
Notes: [DP0 배경 - 서버 1대 안에서 서버 여러 대로]
먼저 왼쪽입니다. LLM을 돌리는 추론 서버(vLLM 인스턴스) 1대 안에는 GPU의 HBM, 호스트의 DRAM, 그리고 최근 등장한 CXL-PNM, HBF, SSD-PIM 같은 신규 메모리가 섞여 있습니다. 일반 SW로 비유하면 L1/L2 캐시, 메모리, SSD처럼 속도는 빠르고 용량은 작은 것부터 느리고 큰 것까지 계층이 있는 것과 같습니다. LLM이 이전 입력을 다시 계산하지 않으려고 저장해 두는 중간 결과를 KV 캐시라고 부르는데, 이것을 어느 메모리에 두느냐가 성능을 좌우합니다. 이 서버 1대 안의 결정이 지금까지 진행한 DP1~DP4의 범위입니다.
오른쪽은 이 서버를 여러 대, 즉 Rack 규모로 늘렸을 때입니다. 서버마다 메모리 사용 상태와 KV 캐시를 가진 상태가 다르기 때문에, 같은 요청도 어느 서버로 보내느냐에 따라 성능이 크게 달라집니다. 입력 처리(Prefill)와 응답 생성(Decode)을 서로 다른 서버에서 나눠 실행하거나 서버끼리 KV 캐시를 주고받는 일도 생깁니다.
이런 서버 간 결정, 즉 요청 라우팅, Prefill/Decode 분리, KV 공유, 서버 확장을 맡는 것이 요청 조율 계층(Orchestration)입니다. 웹 서비스의 로드밸런서와 스케줄러를 합친 역할입니다. vLLM은 서버 1대 안까지만 다루고, llm-d와 Dynamo 같은 오픈소스가 서버들을 묶는 계층을 제공하므로 두 쪽의 축이 다릅니다. 이 계층을 이기종 메모리 상태까지 반영하도록 어떻게 구성할지가 DP0이고, 다음 장에서 현재 구조와 목표 구조로 정리합니다.

## Slide 2: DP0. 여러 서버를 묶는 요청 조율 구조 - 배경
추론 서버 안의 이기종 메모리(HBM·DRAM·CXL 등) 이득이, 서버 간 요청 배분 단계에서 사라질 수 있음
기존 OSS 요청 조율 계층(llm-d, Dynamo)은 메모리 종류별 점수와 P/D 분리 기준을 고정 값으로만 판단함
서버 내부 상태(메모리 사용·전송 대기)를 반영해 요청을 배분하는 서버 간(클러스터) 조율 구조가 필요함
설계 쟁점 1. 서버 내부 메모리 상태·비용을 반영한 요청 배분으로 처리량(Throughput)·첫 응답 시간(TTFT) 최적화
설계 쟁점 2. 신규 메모리·정책 추가, 서버 증가 시 기존 구조 변경 최소화(Modifiability)·확장성(Scalability)
To-Be: 서버 내부 메모리 상태를 반영하는 조율
As-Is: 기존 OSS 요청 조율 구조 (고정 값 판단)
이기종 메모리 환경에서 서버 내부 메모리 상태·비용을 반영한 서버 간 요청 조율 구조 필요
Request
1
«process» 요청 조율기 (Router) llm-d Router · Dynamo KV Router
요청 수신
서버 선택 (Scheduler)
후보 서버에 점수를
매겨 선택
· 메모리 종류별 점수:
고정 값 (GPU 1.0 /
CPU 0.8 …)
· Prefill/Decode 분리:
고정 기준
상태 저장소
· KV 캐시 보유
위치
· 부하 수치
(대기열·사용률)
2
8
«pod» 추론 서버 ×N (vLLM 인스턴스, 서버 내부)
KV 캐시 관리 · 메모리 계층
메모리 사용·전송 대기 (미노출)
3
요청 전달
6
상태 이벤트
① 메모리 점수가 고정 값 → 사용량·전송 대기·신규 메모리(CXL/HBF) 미반영
② Prefill/Decode 분리가 고정 기준 → KV 캐시 이동 비용 미고려
③ 서버별 지시(kv_load_tiers 등)가 P/D 경로에서 덮어써지거나 전달 경로 없음
용어 KV 캐시: LLM이 이전 입력을 다시 계산하지 않도록 저장한 중간 결과 · Prefill: 입력 처리(계산 집약) / Decode: 응답 생성(메모리 집약) · TTFT: 첫 응답까지 걸리는 시간
Request
«system» 요청 조율 계층 (Orchestration) - 이기종 메모리 반영
1
«plane» 실행 기반 (Substrate)
«plane» 판단 (Decision)
«plane» 상태 (State)
A 요청 수신·중계
E Prefill/Decode 조율
서버별 지시 전달
F 서버 발견·확장
D 흐름 제어
B 서버 선택 로직
메모리 비용 기반 점수
비용 기반 P/D 분리 판단
C 상태 수집
KV 캐시 보유 위치
(메모리 종류별)
메모리 상태 수치
사용량·전송 대기
2
8
3
쟁점 1
«pod» 추론 서버 ×N (vLLM 인스턴스, 서버 내부)
KV 캐시·메모리 계층 (HBM·DRAM·CXL)
KV 이벤트 · 메트릭 · 전송 정보 · NIXL
4
6
7
① 요청 ② 결정 요청 ③ 선택 결과 ④ 요청+서버별 지시 ⑥ 상태 이벤트·수치 ⑦ 서버 발견 ⑧ 상태 조회
쟁점 2 확장 지점: 신규 메모리·정책을 확장 모듈(plug-in)로 추가 (OSS 확장 vs 자체 구현)
Notes: [DP0 배경 - As-Is와 To-Be]
먼저 용어 하나만 짚겠습니다. 저희 시스템은 LLM을 실제로 돌리는 서버(vLLM 인스턴스)가 여러 대 있고, 그 앞에서 요청을 나눠 주는 '요청 조율 계층'이 있습니다. 웹 서비스의 로드밸런서와 스케줄러를 합친 역할입니다. 각 서버는 이전 대화의 중간 결과(KV 캐시)를 HBM, DRAM, CXL 같은 서로 다른 속도의 메모리에 나눠 보관합니다.
왼쪽 As-Is가 지금의 오픈소스(llm-d, Dynamo) 방식입니다. 조율기가 후보 서버에 점수를 매겨 하나를 고르는데, 메모리 종류별 점수가 'GPU 1.0, CPU 0.8'처럼 고정 값입니다. Prefill/Decode(입력 처리와 응답 생성)를 다른 서버에서 나눠 실행할지도 고정 기준으로 정합니다. 정작 서버 안의 메모리 사용량이나 전송 대기 같은 실시간 상태는 판단에 들어가지 않고, 새 메모리(CXL, HBF)는 구분조차 못 합니다. 즉 서버 안에서 애써 얻은 성능 이득이 요청 배분 단계에서 사라질 수 있습니다.
오른쪽 To-Be는 같은 여섯 가지 기능 블록(요청 수신·중계, 서버 선택 로직, 상태 수집, 흐름 제어, Prefill/Decode 조율, 서버 발견·확장)을 유지합니다. 다만 상태 수집에 메모리 종류별 캐시 보유 위치와 사용량·전송 대기 수치를 추가하고, 서버 선택 로직이 이를 비용으로 환산해 판단하게 합니다. 모니터링 메트릭을 읽어 라우팅에 반영하는 구조라고 보시면 됩니다. 이것이 설계 쟁점 1이고, 처리량과 첫 응답 시간(TTFT)을 높이기 위한 설계입니다.
새 메모리나 정책이 생기거나 서버가 늘어도 기존 구조를 바꾸지 않아야 하므로 확장 지점이 필요합니다. 이것이 설계 쟁점 2이고, 변경 용이성과 서버를 늘릴 때의 확장성을 위한 것입니다. 이 확장 지점을 오픈소스를 확장해서 만들지 직접 구현할지가 다음 장들의 1안과 2안입니다.

## Slide 3: DP0. 요청 조율 구조 - 요구사항
기능 요구사항 (무엇을 해야 하나) F1~F6
품질 속성 QA (얼마나 잘 해야 하나) Q1~Q4
제약사항 (지켜야 하는 조건) C1~C6
F1
요청 라우팅
요청을 처리할 서버(vLLM 인스턴스) 고르기 - 서버별 KV 캐시 보유 위치·부하 반영
B 결정
F2
메모리 상태 수집
서버가 알려 주는 KV 캐시 위치·메모리 사용량 수집, 신규 메모리(CXL·HBF) 구분
C 수집
F3
Prefill/Decode(P/D) 분리 결정
입력 처리(Prefill)와 응답 생성(Decode)을 서버 나눠 실행할지 결정, KV 전송 정보 전달
B·E 조율
F4
요청별 서버 지시
서버에 "KV를 어느 메모리에서 몇 토큰까지 불러올지" 지시 전달
E 조율
F5
흐름 제어
과부하 시 요청 대기·우선순위·거절로 서비스 목표(SLO) 유지
D 흐름
F6
서버 발견·확장
서버가 추가·제거되면 자동 감지해 요청 대상에 반영
F 발견
※ A 요청 경로(수신·중계)는 모든 F의 전제. llm-d 기본 제공: F5·F6, F1~F3 기본형
Q1
처리량 (Throughput)
지표: SLO를 지키는 최대 처리량 (Goodput)
목표: OSS 기본 설정 대비 향상 (수치는 측정 후 확정)
Q2
응답 지연 (Latency)
지표: 첫 응답 시간 (TTFT), 조율 계층 추가 시간
목표: 추가 시간이 허용 한도 이내 (한도는 측정 후 확정)
Q3
변경 용이성 (Modifiability)
지표: 새 메모리·정책 추가 시 변경 범위 (수정 모듈 수 등)
목표: 새 메모리는 설정만, 새 정책은 확장 모듈(plugin)로
Q4
확장성 (Scalability)
지표: 서버 N배 시 처리량이 N배의 몇 %
목표: 병목 없이 확장 (분석·시뮬레이션)
제외한 QA 2개
· Resource Utilization: 라우팅 품질의 결과라 Q1과 같은 원인 → 독립 판별력 없음, 로그로만 기록
· Functional Correctness(모델 정확도): 후보 간 차이 없음 → QA 대신 제약 C3로 처리
C1
추론 엔진은 vLLM으로 고정
엔진 교체는 DP가 아닌 전제 조건
C2
실험 환경: GPU 8장 서버 2대
Kubernetes 숙련도 낮음, 서버 간 RDMA 미확인 → Q4는 실측 불가
C3
정확도 불변 (손실 없음)
손실형 압축·근사 적중 금지, 어느 후보든 출력 동일
C4
OSS 업스트림 추적 가능
포크 최소화, 공개 확장 지점(설정·plugin) 위주
C5
서버 내부(DP1~DP4)와 접점 고정
KV 이벤트·메트릭·KV 전송 정보(NIXL)를 계약으로 유지 → 병렬 진행
C6
정책 P1~P5를 모두 표현 가능
표현이 막히면 서버 내부 성능 이득이 서버 간에서 손실
※ P1~P5: 조율 계층에 넣을 5가지 판단 로직 (설계 슬라이드)
→ 핵심: 서버 내부 메모리 상태를 반영해 요청을 배분(F1~F4)하되, 처리량·첫 응답 시간·변경 용이성·확장성(Q1~Q4)을 만족하고, vLLM 고정·2노드 환경·정확도 불변(C1~C3) 안에서 해결
Notes: 이 슬라이드는 이 설계 결정이 풀어야 할 문제를 일반 소프트웨어의 요구사항 분류로 정리한 것입니다. 왼쪽은 기능 요구사항, 즉 '무엇을 해야 하나'입니다. 여러 추론 서버(vLLM 인스턴스) 앞단에서 로드밸런서처럼 요청을 어느 서버로 보낼지 고르고(F1), 서버가 알려 주는 메모리 상태를 모으고(F2), 입력 처리(Prefill)와 응답 생성(Decode)을 서버를 나눠 실행할지 정하고(F3), 서버에 메모리 사용 지시를 내리고(F4), 과부하를 조절하고(F5), 서버 증감을 자동 반영(F6)합니다. 이 중 F5, F6은 오픈소스가 이미 제공하고, 우리가 더해야 할 부분은 F1~F4에서 이기종 메모리 상태를 반영하는 부분입니다. 가운데는 비기능 요구사항(품질 속성)으로 '얼마나 잘 해야 하나'입니다. 처리량, 응답 지연(첫 응답까지 시간), 변경 용이성, 서버를 늘릴 때의 확장성 네 가지를 측정 지표와 함께 정했습니다. 목표 수치는 기준선(baseline)을 측정한 뒤 확정하며, 현재는 가설 단계입니다. 자원 활용률과 모델 정확도는 후보 간 차이를 가르지 못해 품질 속성에서 제외했고, 정확도는 제약 C3으로 처리합니다. 오른쪽은 제약사항으로 '못 건드리는 조건'입니다. vLLM 고정, GPU 서버 2대 환경, 정확도 불변, 오픈소스 업스트림 추적, 서버 내부 설계와의 인터페이스 고정, 5개 정책 표현 가능입니다. 한 줄로 말하면, 서버 내부의 메모리 상태를 반영해 요청을 배분하되 품질 목표를 만족하고 이 제약 안에서 해결하는 것입니다.

## Slide 4: DP0. 요청 조율 계층 설계 - 구조·장단점
서버 간(클러스터) 요청을 조율하는 계층의 컴포넌트 뷰 (2안은 Strategy 패턴 적용)
Q1~Q4
F1~F4
C1~C6
(Where to locate?)
설계 안
(1안) OSS 확장 구조 (llm-d 기준: 기존 모듈 + 우리 확장)
“검증된 OSS 위에 설정·확장 모듈(plugin)로 이기종 메모리 인지 정책을 얹는 구조”
(2안) 자체 구현 구조 (Own Router: 한 프로세스 · Strategy 패턴 · 레플리카 확장)
“결정·상태·P/D 조율을 한 프로세스에 모으고, 정책은 Strategy 패턴으로 갈아 끼우는 구조”
구조
Client
«proxy» 프록시
A 요청 경로
결정 호출 client
«control» K8s
F 서버 발견
서버 풀
«process» Router (llm-d 기준, Go)
요청 핸들러
요청 제어
D 흐름 제어
admission · queue
B Scheduler
Filter → Score → Pick
Scorer 플러그인
★P3 비용 기반 점수
P/D 판단 모듈
★P4 비용 기반 P/D 판단
(기존 P/D 모듈을 감싸는 wrapper)
요청 전처리 훅
★P5 지시 송신
(일반 경로 body 변경)
C 상태 계층
KV Indexer
KV 위치 목록
★P1
메모리 종류 가중치
(설정)
★P2
실시간 상태 수치
(설정)
8
«pod» Decode 서버
E P/D 보조 프로세스
★P5 지시 송신
P/D 경로: 보조 프로세스 수정
kv_transfer_params 조립
vLLM (decode)
«pod» Prefill 서버
vLLM (prefill)
KV events · /metrics
1
2
3
4
5
6
7
Client
L4 LB
상태 비의존
1
etcd
Registry 저장소
«process» Own Router (한 프로세스)
×R 레플리카
A Ingress
요청 수신·중계
D 흐름 제어
admission
B Selector
후보 서버 선택
E P/D 조율
P5 지시 송신
2
«Strategy» 정책 인터페이스 (구현체를 설정으로 교체)
P1
메모리 종류 가중치
P2
실시간 상태
P3
비용 기반 점수
P4
비용 기반 P/D
F 서버 발견
etcd watch
C 상태 저장소
KV index · 메트릭
6
7
«pod» vLLM
vLLM
prefill
KV events
/metrics
«pod» vLLM
vLLM
decode
KV events
/metrics
4
3
5
기존 OSS 그대로
★ 확장 모듈(plugin)
★ 설정만 변경
★ 기존 모듈 수정(patch)
전부 우리가 직접 개발
디자인 패턴: Strategy (정책 구현체를 갈아 끼움)
외부 고정(vLLM)
① 요청 ② 결정 요청(1안: 프록시 → Router 원격 호출 1회 / 2안: 프로세스 내부 호출) ③ 선택·P/D 전달 ④ 서버 간 KV 전송(NIXL) ⑤ KV 이벤트·메트릭 ⑥ 상태 조회 ⑦ 서버 발견
장점
▪ 검증된 OSS 재사용: 요청 경로·KV 인덱스·흐름 제어 (P1~P4 plugin 실행 확인 [A])
▪ 서버 풀 자동 발견·복제로 서버 증설에 유리 (K8s)
▪ 구현·유지 부담 적음: 우리 소유 3/6 블록, 계약·신기능은 OSS가 추종
▪ 한 프로세스 내부 호출: 원격 호출·보조 프로세스 경유 없음 (지연 유리, 가설)
▪ Strategy 패턴: 점수·비용 함수·P/D 정책을 구현체 교체로 변경, 파이프라인은 불변
▪ K8s·프록시 불필요, OSS 업스트림 의존 없음
단점
▪ 프록시 → Router 원격 호출 1회 + 보조 프로세스 경유 → TTFT 증가 (가설)
▪ P/D 경로 노드 지시(P5)는 보조 프로세스 수정(patch), wrapper는 OSS 동작에 의존
▪ K8s·프록시·자체 Router 이미지 운영 부담
▪ 6개 블록 전부 직접 구현·유지 (레플리카·LB·HA·흐름 제어 포함), 설계안뿐
▪ vLLM·NIXL 계약 추종·신기능 구현은 전부 우리 몫
▪ Router가 P/D 경로 안 → 병목·SPOF 위험, 확장성은 직접 구축·미검증
※ 2안은 설계안이며 구현되지 않았다(구현량·성능은 추정). 근거 수준 [C] 구조 논증, [A] = llm-d 합성 백엔드 실행. 용어: P/D = Prefill(입력 처리)/Decode(응답 생성) 분리 · plugin = 기존 코드를 안 고치고 끼우는 확장 모듈
※ ★P5 = 지시의 '송신'(오케스트레이션 범위). 수신·실행은 vLLM(엔진) 공통 선결(C5 접점 계약). P/D 보조 프로세스는 엔진이 아니라 오케스트레이션 소프트웨어다. 디자인 패턴: Strategy = 정책(P1~P4)을 같은 인터페이스의 구현체로 두고 설정으로 교체. 박스는 프로세스가 아니라 한 프로세스 안의 모듈이고, 프로세스 경계는 굵은 바깥 박스.
Notes: [DP0 설계 - 구조(컴포넌트 뷰)]
두 후보를 같은 기능 블록(A~F)과 같은 표기로 그렸습니다. 회색은 우리가 못 바꾸는 vLLM입니다.
1안(왼쪽)은 오픈소스(llm-d)를 그대로 쓰고 우리 로직만 얹습니다. 프록시가 요청을 받아 Router(결정 프로세스)에 원격으로 물어보고(②, 원격 호출 1회), 선택된 서버 옆의 P/D 보조 프로세스가 Prefill 서버를 호출해 P/D를 조율합니다. 노란색이 우리가 추가하는 부분(P1·P2는 설정, P3·P4는 확장 모듈)이고, 빨간 테두리는 기존 모듈을 고쳐야 하는 유일한 곳(P/D 경로의 노드 지시, P5)입니다.
2안(오른쪽)은 전부 우리가 소유하는 계층형 구조입니다. 한 프로세스 안에 Ingress, Pipeline(Admission → PolicyEngine → P/D 조율), State Plane(상태 저장소, 이벤트 구독, 메트릭 수집, 서버 등록)을 나눴고, 정책은 Strategy 패턴으로 갈아 끼웁니다. 점수·비용 함수·P/D 정책을 같은 인터페이스의 구현체로 두고 설정으로 교체하므로 Router 본체와 파이프라인은 그대로입니다. 이전 안은 단일 프로세스·정적 설정의 최소 구성이어서 확장성이 일방적으로 약했는데, 이번에는 상태를 공유하지 않는 레플리카 여러 개를 L4 로드밸런서 뒤에 두고 etcd로 서버를 등록하는 구성으로 같은 노력 수준에서 비교합니다. 구현은 되어 있지 않은 설계안입니다.
P5 범위: 도식의 P5는 지시의 송신(오케스트레이션)입니다. 지시를 받아 실행하는 쪽은 vLLM(엔진)이고 두 안 공통 선결이며, P/D 보조 프로세스는 엔진이 아니라 오케스트레이션 소프트웨어입니다.
후보 2가 한 프로세스인 이유: 우리에게 필요한 것은 요청 파싱, 서버 선택, P/D 조율, 토큰 스트림 중계 같은 LLM 전용 기능뿐이고 인증·다중 프로토콜 같은 범용 프록시 기능은 필요하지 않습니다. 그래서 프록시와 결정 로직을 나눌 이유가 없고, 합쳐서 원격 호출 1회를 없앱니다(범용 기능이 나중에 필요하면 앞단 로드밸런서에 맡깁니다).
아래 표의 D1~D3이 두 안을 가르는 세 가지 설계 결정입니다: 결정을 어디서 하는가, P/D 조율을 어디서 하는가, 기능을 누가 소유하는가. 다음 장에서 이 결정들이 품질 속성을 어떻게 맞바꾸는지 봅니다.

## Slide 5: DP0. 변경 용이성 (Q3) 시나리오 S1~S6
요구가 바뀔 때 무엇을 바꾸는가: 흡수(1안) 대 통제(2안)
Q1~Q4
F1~F4
C1~C6
(Where to locate?)
시나리오
(1안) OSS 확장: 무엇을 바꾸나
(2안) 자체 구현: 무엇을 바꾸나
변경 비용 우위
S1
새 tier 매체 추가
예: CXL·HBF를 점수에 반영
설정
메모리 종류 가중치 표에 이름·값만 추가. 재빌드 불필요 (기본 목록 밖 이름은 가중치 설정 필요)
코드
State Store 가중치 테이블 + Scorer 코드 수정, 재배포 (소규모)
1안 유리
흡수 (설정만)
S2
비용 함수 교체
재계산 비용 대 tier 전송 비용
plugin
Scorer 플러그인 교체. 별도 Router 이미지를 빌드·배포해야 함
코드
Score Strategy 구현체 교체. 한 저장소·한 배포
2안 유리
통제 (소폭)
S3
P/D 결정 정책 교체
prefill/decode 분리 기준 변경
plugin
P/D 판단 wrapper 교체. 기존 모듈의 동작에 의존 → 업스트림 변경 시 깨질 수 있음
코드
PDPlan Strategy 구현체 교체
2안 유리
통제
S4
노드 지시 항목 추가
예: 새 지시 키를 vLLM에 전달
수정
일반 경로는 plugin, P/D 경로는 P/D 보조 프로세스를 수정(patch)해야 함
코드
Directive Builder에 항목 추가 (경로 구분 없음)
2안 유리
통제
S5
vLLM·NIXL 계약 변경 대응
이벤트·메트릭·전송 정보 형식이 바뀜
OSS
OSS가 상태 계층·보조 프로세스를 추종. 우리 plugin·수정분만 재적용·재검증
직접
State Plane·Dispatcher를 우리가 직접 추종
1안 유리
흡수 (부분)
S6
신규 기능 추가
예: 흐름 제어 고도화, multi-cluster
OSS
OSS가 제공하는 기능을 설정으로 사용
직접
직접 구현
1안 유리
흡수
1안 우위: S1 · S5 · S6
환경 변화·신기능을 OSS가 흡수
2안 우위: S2 · S3 · S4
우리 로직(비용 함수·P/D 정책·노드 지시)을 통제
3 대 3 → Q3 변경·유지 용이성 동등
1안 ●●○ / 2안 ●●○ (성격만 다름)
S4의 범위 비교는 오케스트레이션 측 변경만 센다. 새 지시 키를 vLLM(엔진)이 이해·실행하게 하는 변경은 어느 안을 택해도 똑같이 필요한 공통 선결(C5 접점 계약)이라 후보를 가르지 않는다.
유지 부담은 Q3 안에 업스트림 추종(S5)과 신기능 확보(S6)는 변경·유지 용이성의 일부라 Q3에 포함한다. 구현 부담·증거 수준은 QA 밖 제약·리스크로 따로 둔다.
※ 가설 [C] (일부 [A]: P1~P4 plugin은 합성 백엔드로 끝단 실행). 시나리오 가중치는 정하지 않았다. 용어: plugin = 기존 코드를 안 고치고 끼우는 확장 모듈 · patch = 기존 모듈 수정
Notes: [DP0 설계 - 변경 용이성(Q3) 시나리오 S1~S6]
변경 용이성은 요구가 바뀔 때 무엇을 얼마나 바꿔야 하는지로 잽니다. 변경 시나리오 6개를 두 안에 대어 봤습니다.
1안이 앞서는 것은 S1(새 메모리 종류 추가: 설정 표에 이름만 추가), S5(vLLM·NIXL 계약 변경: 오픈소스가 대신 따라감), S6(신규 기능: 오픈소스가 제공)입니다. 환경 변화와 신기능을 오픈소스가 흡수해 주는 쪽입니다.
2안이 앞서는 것은 S2(비용 함수 교체), S3(P/D 정책 교체), S4(노드 지시 추가)입니다. 우리 로직을 한 코드베이스에서 Strategy 구현체 교체로 바꾸기 때문에 오픈소스 구조의 제약(기존 모듈 동작 의존, 보조 프로세스 수정, 별도 이미지)을 받지 않습니다. 통제하는 쪽입니다.
그래서 3 대 3으로 동등하고 별은 둘 다 ●●○입니다. 업스트림 추종(S5)과 신기능 확보(S6)는 변경·유지 용이성의 일부이므로 QA 안에 넣었고, 구현 부담과 증거 수준은 QA 밖 제약·리스크로 따로 둡니다.
S4는 오케스트레이션 측 변경만 비교합니다. 새 지시 키를 vLLM이 이해하게 하는 변경은 어느 안이든 똑같이 필요한 공통 선결입니다.

## Slide 6: DP0. 설계 안 Tradeoff - 1안 vs 2안
설계 결정(D1~D3)이 QA와 제약·리스크를 어떻게 맞바꾸는가
Q1~Q4
F1~F4
C1~C6
(Where to locate?)
① 설계 결정마다 한 쪽을 얻으면 다른 쪽을 잃는다
설계 결정
1안 선택 → 얻는 것 / 잃는 것
2안 선택 → 얻는 것 / 잃는 것
D1
결정 위치
별도 프로세스(프록시 → Router)
＋ Q4 결정기를 독립 복제·격리
－ Q2 원격 호출 1회 + 보조 프로세스 경유
프로세스 내부
＋ Q2 hop 제거 (E1 측정 전 가설)
－ Q4 결정 부하가 Router 스케일에 묶임
D2
P/D 조율
분산: decode 옆 보조 프로세스
＋ Q4 Router가 P/D 데이터 경로 밖 → 병목·SPOF 회피
－ Q1·Q3 P/D 경로 노드 지시(P5)는 보조 프로세스 수정
중앙: Router 내부
＋ Q1·Q3 전역 시야, P5를 수정 없이 전달, 결정 정책 자유
－ Q4 Router가 경로 안 → 레플리카·상태 동기화 직접 구축
D3
기능 소유
OSS 재사용 + 확장
＋ Q3·제약 S1·S5·S6: 설정만, 계약·신기능은 OSS가 흡수. 구현 부담↓, 실행 확인 [A]
－ Q3 S2~S4: wrapper가 OSS 동작에 의존, 보조 프로세스 수정, 자체 이미지
직접 소유
＋ Q3 S2~S4: 비용 함수·P/D 정책·노드 지시를 한 코드베이스에서 통제
－ Q3·제약 S1·S5·S6 직접 부담, 6/6 직접 구현, 설계안뿐
Q1 처리량 Q2 지연 Q3 변경 용이성(S1 새 tier · S2 비용 함수 · S3 P/D 정책 · S4 노드 지시 · S5 vLLM/NIXL 변경 · S6 신규 기능) Q4 확장성
② QA 평가 (4개, 별 합계) + 제약·리스크 (합계에 넣지 않음)
QA
1안 (OSS 확장)
2안 (자체)
왜 (메커니즘 · 확정할 실험)
Q1 처리량
●●○
●●○
동등. 정책 P1~P5는 둘 다 표현 가능. 2안은 P/D 경로 P5를 수정 없이 전달하나 효과 미확인. E4
Q2 지연 (TTFT)
●●○
●●●
2안: 원격 호출 1회·보조 프로세스 경유 제거. 크기 미측정이라 가장 약한 근거. E1
Q3 변경·유지 용이성
●●○
●●○
동등(3 대 3): S1·S5·S6은 1안(흡수), S2·S3·S4는 2안(통제). 앞 장 S1~S6
Q4 확장성
●●●
●●○
1안: K8s 복제·서버 풀·흐름 제어 검증됨. 2안: 레플리카·HA 직접 구축, 2노드 실측 불가
별 합계
9 / 12
9 / 12
동점 → 우선순위로 Q2에서 갈림 → 2안
제약 · 리스크 (QA 밖, 별 합계에 넣지 않음, 우위만 표시)
비용
구현 부담
소유 블록 3/6 + Router 이미지
6/6 + 레플리카·HA·흐름 제어
1안 유리
운영 환경
K8s·프록시·자체 이미지 (C2)
K8s·프록시 불필요
2안 유리
리스크
증거 수준
P1~P4 끝단 실행 [A]
설계안, 미구현 [C]
1안 유리
업스트림 의존
wrapper·수정이 OSS 동작에 의존
OSS 의존 없음 (vLLM 계약만)
2안 유리
미검증 가정
지연 크기 미측정 (E1)
지연 이점·구현량·신선도 미측정
1안 유리
선택 규칙 ① 별 합계 → ② 동점이면 QA 우선순위(Q1>Q2>Q3>Q4)로 처음 갈리는 QA → Q2 지연에서 갈림 → 2안 (우선순위가 Q4>Q2면 1안)
결론 QA 4개는 9 대 9 동점이고 제약·리스크는 1안이 우위다. 동점은 QA 우선순위가 정하므로 Q2 지연에서 갈려 2안(자체 구현)을 선택한다.
· 직접 개발(2안)은 지연을, OSS 확장(1안)은 확장성을 얻고, 변경·유지 용이성은 흡수(1안) 대 통제(2안)로 동등하다.
· 선택 조건: 지연 우위는 측정 전 가설이므로 E1(1안에서 hop 증분 측정)을 먼저 한다. hop이 잡음 수준이면 Q2가 동률이 되어 1안으로 돌아간다.
· 감수하는 비용: 구현 부담(6/6)·증거 수준(설계안)은 QA 밖이지만 표에 남기고, 1안(P1~P4 실행 확인)을 fallback으로 유지한다.
※ ●●●=우수 ●○○=취약, 구조 논증 기반 가설 [C]. 확정 실험: E1(결정 경로 지연) · E3(상태 신선도) · E4(end-to-end Goodput). 제약·리스크는 별 합계에 넣지 않는다. 이전 평가와의 차이·사유는 설계 문서 §7.4.2, 선택 규칙은 §7.4.4.
Notes: [DP0 설계 - Tradeoff]
이전 평가는 2안을 최소 구성으로 그려서 1안이 사실상 지배하는 구조였습니다. 2안을 레플리카·etcd·흐름 제어를 포함한 같은 노력 수준으로 다시 설계했고, 변경 용이성은 원래 정의(S1~S6, 변경·유지 용이성)로 고정했습니다. 구현 부담·증거 수준 같은 제약·리스크는 QA가 아니라 별도로 병기합니다. 품질 속성은 완성된 시스템의 성질이고 비용은 그것을 만드는 자원이며, 증거 수준은 별점과 독립이라는 규칙이 있고, 유지 부담은 이미 변경 용이성 안에 있기 때문입니다. 별 경계와 QA 지표, 공통 QA 문서는 바꾸지 않았습니다.
왼쪽은 설계 결정 세 개가 무엇을 얻고 잃는지입니다. D1 결정 위치는 지연 대 확장성, D2 P/D 조율 위치는 노드 지시·전역 시야 대 병목 회피, D3 기능 소유는 통제 대 흡수와 구현 부담입니다.
오른쪽 QA 4개는 9 대 9 동점입니다. 처리량은 동등, 지연은 2안, 변경·유지 용이성은 동등(3 대 3), 확장성은 1안입니다. 동점이면 QA 우선순위가 정합니다. 우선순위는 Q1 처리량, Q2 지연, Q3 변경 용이성, Q4 확장성 순이고, 처음으로 갈리는 Q2 지연에서 2안이 앞서 2안을 선택합니다. 우선순위가 확장성 우선으로 뒤집히면 1안입니다.
다만 지연 차이의 크기는 측정하지 못했습니다. 그래서 선택은 E1 확인 후 확정합니다. 1안에서 원격 호출 hop 증분을 재서 잡음 수준이면 지연이 동률이 되어 1안으로 돌아갑니다. 2안의 구현 부담(6/6)과 증거 수준(설계안)은 QA 밖이지만 표에 남기고 알고 감수합니다. 1안은 실행 확인된 경로라 fallback으로 유지합니다.